Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o. o.

Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23

Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WKD A-10

(E-14)

Grodzisk Mazowiecki 2006

- Niniejsza instrukcja jest realizacją postanowień aktów prawnych , a w szczególności :

- ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86 , poz. 789 z późniejszymi zmianami ) ,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr.207 , poz.2016 z późniejszymi zmianami ) ,

- rozporządzenie MTGiM z dn. 10.09.1998r. , w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – Dz. U.Nr 51poz. 987 ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz. U. Nr 120 poz.1134 ) w sprawie książek obiektów budowlanych

- Instrukcja nadaje się do stosowania w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego , utrzymania i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.

3.   Niniejsza instrukcja obowiązuje pracowników WKD Sp. z o.o. oraz pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii WKD .

Miejsce opracowania:

Warszawska Kolej Dojazdowa

Wydział Infrastruktury

ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jakikolwiek przedruk, także częściowy, jest niedozwolony

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

R o zd zi a ł  1	4

POSTANOWIENIA OGÓLNE	4

§1 Przedmiot i zakres instrukcji	4

§2 Podstawowe definicje, pojęcia i określenia	4

R o zd zi a ł  2	8

ORGANIZACJA  PROCESU  DIAGNOSTYCZNEGO w  WKD Sp. z o.o.	8

§3 Proces diagnostyczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym	8

§4 Zgłoszenie urządzeń srk do diagnostyki	10

§5 Planowanie badań diagnostycznych	10

§6 Badania diagnostyczne	11

§7 Zakres badań diagnostycznych	13

§8 Czasookresy badań diagnostycznych	19

§9 Dokumentacja badań diagnostycznych.	20

§10 Aktualizacja dokumentacji	23

R o zd zi a ł  3	25

SPRAWOWANIE  W  WKD Sp. z o. o. KONTROLI  TECHNICZNEJ UTRZYMANIA  OBIEKTÓW  WE WŁAŚCIWYM STANIE  TECHNICZNYM.	25

§11 Utrzymanie obiektów budowlanych srk	25

§12 Organizacja sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym	26

§13 Zewnętrzne kontrole w ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym	29

§14 Dokumentowanie sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym	29

§15 Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych srk	31

R o zd zi a ł  4	32

OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA  PRACOWNIKÓW W  RAMACH PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO ORAZ SPRAWOWANIA  KONTROLI TECHNICZNEJ UTRZYMANIA OBIEKTÓW  WE  WŁAŚCIWYM STANIE  TECHNICZNYM	32

§16 Diagnosta ds. automatyki uprawniony do przeprowadzania kontroli okresowych	32

Załącznik Nr 1	35

Załącznik Nr 2	36

Załącznik Nr 3	37

Załącznik Nr 4	38

Załącznik Nr 5	40

Załącznik Nr 5a	42

Załącznik Nr 6	44

Załącznik Nr 7	45

Załącznik Nr 8	48

Załącznik Nr 9	49

WYKAZ ZMIAN	51

# R o zd zi a ł  1

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

## §1 Przedmiot i zakres instrukcji

1.  Instrukcja dotyczy realizacji w Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. procesu diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz kontroli okresowych  w  ramach  sprawowania  kontroli  technicznej  utrzymania  obiektów  we właściwym stanie technicznym, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane.

2.  Instrukcja określa:

1)  dla procesu diagnostycznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk): cel, zakres, zasady wykonywania (organizację), dokumentację i sposób jej prowadzenia, metody, cykle badań, personel i jego obowiązki,

2)  dla kontroli wynikających z postanowień ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami): metody, zakres, organizację, zasady i dokumentację.

Przedmiot, cel, cykle, sposób prowadzenia dokumentacji pokontrolnej oraz personel i jego kwalifikacje, zakresie kontroli okresowych, określa ustawa Prawo budowlane.

3.  Postanowienia instrukcji dotyczą pracowników:

1)  realizujących zadania procesu diagnostycznego urządzeń srk,

2)  realizujących samodzielne funkcje techniczne polegającą na sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych sterowania ruchem kolejowym we właściwym stanie technicznym, w myśl postanowień Ustawy „Prawo budowlane”,

3)  pracowników współpracujących.

4.  Wzory protokółów, harmonogramów, wykazów i kart pomiarów dotyczących badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i kontroli okresowych obiektów budowlanych srk określone są załącznikami do niniejszej instrukcji .

## §2 Podstawowe definicje, pojęcia i określenia

1.  Podstawowe definicje:

1)  badanie diagnostyczne urządzeń srk - zbieranie informacji o urządzeniach srk na podstawie oględzin, testów, prób funkcjonalnych i pomiarów parametrów bez rozbierania zespołów tych urządzeń, połączone z rozpoznaniem środowiska ich pracy, następnie porównaniem zebranych informacji z wymaganymi parametrami lub stanami dopuszczalnymi,

2)  diagnostyka techniczna urządzeń srk – całokształt zagadnień dotyczących identyfikacji i oceny aktualnych, przeszłych i przyszłych stanów obiektu technicznego urządzeń srk oraz jego środowiska pracy,

3)  diagnoza  techniczna  urządzeń  srk,  diagnoza  -  określenie  aktualnej  zdolności urządzeń srk do wykonywania założonych funkcji, z uwzględnieniem jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, na podstawie  oceny stanu technicznego i  środowiska; diagnoza stanowi podstawę wnioskowania warunków koniecznych dalszej eksploatacji oraz formułowania zaleceń przeciwdziałania stanowi niezdatności urządzenia,

4)  eksploatacja – zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu, realizację funkcji sterowania ruchem kolejowym i zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, przez użytkowane urządzenia,

5)  konserwacja urządzeń srk - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk, mających na celu utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności  technicznej  (eksploatacyjnej),  w  szczególności:  uproszczone  sprawdzanie funkcjonalne, regulacje i związane z nimi podstawowe pomiary, usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk, uzupełnianie ubytków powłok malarskich, smarów, olejów, elektrolitów, oględziny, czyszczenie, smarowanie, mycie,

6)  kontrola okresowa - sprawdzenie stanu technicznego elementów i instalacji obiektu budowlanego srk, sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego srk -  wynikająca z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z póź. zmianami),

7)  naprawa bieżąca urządzeń srk (naprawa) - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk, ujętych w harmonogramach napraw i obejmujących wymianę podzespołów zakwalifikowanych w przeglądach okresowych, badaniach diagnostycznych,  innych badaniach lub  zawartych w protokołach organów kontrolnych, kompleksowe czynności w zakresie odtwarzania powłok malarskich, wymiany smarów, olejów, elektrolitów, gazu w hydroakumulatorach,

8)  niezdatność urządzenia srk – stan urządzenia srk charakteryzujący się, niezdolnością do realizacji funkcji zabezpieczenia lub sterowania ruchem kolejowym, w zakresie ustalonych kryteriów i warunków otoczenia – poza niezdolnością spowodowaną brakiem  środków zewnętrznych lub innym planowym działaniem:  niezdatność techniczna – urządzenie nie jest niezdatne technicznie wtedy, gdy jego para- metry techniczne zasadnicze jak i drugorzędne przekraczają wartości dopuszczalne,

9)  ocena stanu technicznego urządzenia srk – wyraża aktualny poziom zbioru cech technicznych urządzenia w stosunku do założonych na etapie konstruowania (wytwarzania) i jest rezultatem wartościowania wyników porównania parametrów mierzalnych i niemierzalnych z ich wartościami granicznymi lub stanami dopuszczalnymi - przy użyciu dostępnych środków, umiejętności własnych i ustalonych metod; formułowana jest dla ustalonego momentu użytkowania urządzenia, według skali: dobry, dostateczny, niezadowalający, niedostateczny,

10)  obsługa – użytkowanie urządzeń w procesie prowadzenia ruchu,

11)  obiekt budowlany srk, obiekt – kolejowa budowla towarzysząca, stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami służąca do zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

12)  obsługa diagnostyczna urządzeń srk – w ramach utrzymania urządzenia srk, zespół działań wynikających z obowiązujących przepisów, instrukcji, normatywów technicznych i dokumentacji, mających na celu formułowanie diagnoz technicznych urządzeń srk,

13)  obsługa  techniczna  -  w  ramach  utrzymania  urządzenia  srk,  zespół  wszystkich czynności (zabiegów) związanych z konserwacją, przeglądami i naprawami bieżącymi,

14)  parametr techniczny urządzenia srk – parametr charakteryzujący techniczną właściwość urządzenia, wyrażony odpowiednimi wartościami mierzalnymi lub niemierzalnymi;

a)  dopuszczalna wartość parametru technicznego (parametr graniczny) – war- tość ustalona normatywami technicznymi, charakteryzująca taki stan techniczny urządzenia, przy którym możliwe jest jego normalne użytkowanie,

b)  parametr zasadniczy – parametr techniczny mający istotne znaczenie na za- chowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

c)  parametr drugorzędny – parametr techniczny niewpływający bezpośrednio na zapewnienie  wymaganego  poziomu  bezpieczeństwa  ruchu  kolejowego,  lecz wpływający na jego trwałość lub w określonej perspektywie czasu, na zmianę parametru zasadniczego tego urządzenia,

15)  program badań diagnostycznych - uporządkowany zbiór sprawdzeń umożliwiają- cy sformułowanie diagnozy, uwzględniający możliwe stany urządzenia, określone procedury, według których będą przeprowadzone sprawdzenia, metody pomiarowe i testy,

16)  przegląd - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk, obejmujących okresowe czynności w zakresie konserwacji, sprawdzania funkcjo- nalnego, pomiarów wartości elektrycznych i mechanicznych, przywracanie nomi- nalnych  parametrów  pracy  urządzeń,  sprawdzanie  poprawności  współpracy  po- szczególnych elementów, wyznaczanie zakresu planowych napraw,

17)  przydatność obiektu do użytkowania – urządzenie srk jest przydatne do użytko- wania (użyteczne), jeśli intensywność uszkodzeń oraz poziom kosztów eksploatacji nie  osiąga  wartości  niemożliwych  do  zaakceptowania  lub,  gdy  po  uszkodzeniu

urządzenie uzna się za możliwe do naprawy mając na uwadze czynniki ekonomicz- ne, techniczne oraz inne istotne dla eksploatacji,

18) remont (naprawa główna) - wykonanie w urządzeniach srk robót budowlanych, niebędących konserwacją, przeglądem okresowym, naprawą bieżącą, mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego całego obiektu albo jego elementu stanowiące- go niezależną część konstrukcyjną lub funkcjonalną,

19)  stan techniczny (urządzenia srk) – zbiór cech technicznych urządzenia (podzespołu), które warunkują wypełnianie funkcji, założonych na etapie jego konstruowania i wytwarzania (funkcji sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego),

20)  ustawa prawo budowlane, ustawa – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowla- ne tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z póź. zmianami,

21)  utrzymanie – w ramach eksploatacji, zespół wszystkich działań technicznych i or- ganizacyjnych mających na celu zachowanie struktury urządzeń srk w stanie umoż- liwiającym wypełnianie funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym; utrzymanie obejmuje obsługę techniczną i diagnostyczną oraz remonty urządzeń srk,

22)  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane srk i ich usytuowanie - warunki zawarte w Rozporządzeniu MTiGM z dn. 10.09.1998, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 151 poz. 987.

23)  wykonawca robót, wykonawca, podmiot zewnętrzny – podmiot realizujący na podstawie odrębnego porozumienia (umowy) roboty budowlane lub zabiegi obsługi technicznej urządzeń srk na rzecz zakładu lub inne prace, które mogą wpływać na działanie urządzeń srk,

2.  Występujące w instrukcji stanowiska wraz z przypisanymi do nich funkcjami oraz czynnościami wykonywanymi przez nich w procesie eksploatacji urządzeń srk oznaczają:

1)  automatyk – pracownika WKD Sp. z o.o. upoważnionego do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk w zakresie obsługi technicznej,

2) automatyki odpowiedzialny za urządzenia – pracownika  WKD odpowiedzialnego za obsługę techniczną urządzeń srk na przydzielonym przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD obszarze działania i kierujący brygadą obsługi technicznej,

3)  diagnosta  ds.  automatyki – upoważniony przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD pracownik WKD Sp. z o. o. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności „urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym”, stanowiących podstawę do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej    na    sprawowaniu    kontroli    technicznej    utrzymania    obiektów budowlanych srk we właściwym stanie technicznym oraz upoważniony do samodzielnego prowadzenia badań diagnostycznych i kontroli okresowych urządzeń srk,

4) kierujący zespołem ds. automatyki – pracownika kierującego całokształtem spraw obsługi technicznej urządzeń srk w WKD Sp. o. o.,

5)  pracownik obsługi – dyżurnego ruchu, zwrotniczego i dróżnika przejazdowego lub innego pracownika obsługującego (użytkującego) urządzenia srk,

6)  pracownik obsługi technicznej – pracownika wykonującego zadania obsługi technicznej urządzeń srk,

12)  właściwy organ -  organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego określone i działające na mocy ustawy Prawo budowlane.

4.  Pozostałe określenia występujące w instrukcji oznaczają:

1)  działka  – obszar, na którym znajdują się powierzone  automatykowi odpowiedzialnemu   urządzenia srk,

2)  instrukcja WKD A-3 – „Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym”,

3)  instrukcja WKD A-6 – „Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym”,

4)  książka kontroli urządzeń – „Książkę kontroli urządzeń sterowania ruchem kole- jowym / na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzaniu i odwołaniu obostrzeń”,

5)  urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia srk  – urządzenia tech- niczne przeznaczone do sterowania  ruchem kolejowym w tym również zabezpie- czenia ruchu na przejazdach kolejowych zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu,  umożliwiające obiektowi budowlanemu srk użytkowanie jego zgodnie z przeznaczeniem - w niniejszej instrukcji określane także skróconą nazwą urządzenia srk lub urządzenia,

5.  Przez użyte w instrukcji skróty należy rozumieć:

1)  DTR - dokumentację techniczno ruchową,

2)  sbl - samoczynną blokadę liniową,

3)  srk - sterowanie ruchem kolejowym,

4)  usrk -   urządzenia sterowanie ruchem kolejowym,

5)  ssp - samoczynną sygnalizację przejazdową.

# R o zd zi a ł  2

ORGANIZACJA  PROCESU  DIAGNOSTYCZNEGO w  WKD Sp. z o.o.

## §3 Proces diagnostyczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym

1.  Proces diagnostyczny urządzeń srk to działalność związana z przygotowaniem i realiza- cją badań, prowadzeniem analiz dla formułowania diagnoz oraz wnioskowanie warun- ków dalszej eksploatacji i zaleceń obsługi technicznej urządzeń srk.

2.  Na proces diagnostyczny składa się w szczególności:

1)  planowanie diagnostyki urządzeń:

a)  opracowanie rocznych i miesięcznych harmonogramów diagnostycznych,

b)  ustalenie zakresu i metod badania diagnostycznego (programu badań),

2)  diagnozowanie - realizacja badań (pomiary, testy, kontrole, oględziny, próby funk- cjonalne itp.) dla:

a)  określenia stanu technicznego urządzenia (zbioru właściwości technicznych),

b)  określenia warunków, w których pracują urządzenia, w tym również niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i obsługi technicznej,

c)  sprecyzowania, wymaganych dla diagnozowanego urządzenia, kryteriów tech- nicznych  (dokumentacji  techniczna,  przepisów,  instrukcji,  normatywów  tech- nicznych),

3)  analiza techniczna, w której dokonywana jest ocena:

a)  stanu technicznego,

b)  spełniania wymaganych kryteriów technicznych,

c)  zapewnienia warunków pracy urządzenia,

4)  formułowanie diagnozy – określenie zdatności zadaniowej urządzenia do realizacji ustalonej funkcji zabezpieczenia lub sterowania ruchem kolejowym, na podstawie oceny:

a)  stanu technicznego,

b)  spełniania wymaganych kryteriów technicznych,

c)  zapewnienia warunków pracy,

dla zdatności zadaniowej wymagane określenie perspektywy czasowej,

5)  wnioskowanie dla dalszego użytkowania urządzenia srk:

a)  warunków eksploatacji:

− ustalenie dalszych warunków eksploatacji – eksploatacja: bez ograniczeń, z ograniczeniami, wyłączenie z eksploatacji – wymaga określenia sposobu wypełnienia warunków.

b)  zaleceń dotyczących dalszej obsługi technicznej:

− zmiana częstotliwości zabiegów konserwacyjnych, pomiarów kontrolnych oraz badań diagnostycznych,

− wykonanie określonego zakresu obsługi korekcyjnej (bieżącej), związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami,

− wykonanie  niezbędnych  prac  prowadzących  do  zmiany  warunków  ze- wnętrznych urządzenia,

− zmiany sposobu obsługi technicznej urządzeń,

c)  procesu modernizacji lub remontowego (wymianę podzespołów),

d)  zmian w sposobie obsługiwania urządzenia,

6)  dokumentowanie informacji o stanie technicznym badanych urządzeń, zagroże- niach, zaleceniach obsługi oraz podjętych decyzjach eksploatacyjnych w tym zakre- sie.

3.  Realizacja procesu diagnostycznego jest podstawowym czynnikiem zapewnienia usta- lonego poziomu bezpieczeństwa ruchu.

4.  Procesem diagnostycznym urządzeń srk w WKD Sp. z o. o. kieruje i nadzoruje jego przebieg ZRZĄDZAJĄCY WKD .

5..  Proces diagnostyczny realizuje oraz odpowiada  za jego prawidłowość w tym za terminowe sporządzenie i wykonanie rocznych harmonogramów badań diagnostycznych wyznaczony przez  ZARZĄDZAJĄCEGO WKD diagnosta ds. automatyki .

6. Diagnosta ds. automatyki zobowiązany jest do bieżącego informowania ZRZĄDZAJĄCEGO WKD  o przebiegu realizacji procesu diagnostycznego i stanie diagnozowanych urządzeń.

7.  W szczególnych przypadkach (np. przy wdrażaniu nowych typów urządzeń, badaniu urządzeń po wypadkach lub wydarzeniach kolejowych) badania diagnostyczne mogą     być     wykonywane     przez     wyspecjalizowane     podmioty     zewnętrzne.

## §4 Zgłoszenie urządzeń srk do diagnostyki

1.  Badaniom diagnostycznym podlegają wszystkie urządzenia srk, niezależnie od ich ro- dzaju, okresu eksploatacji jak i techniki prowadzenia ruchu kolejowego .

2. Urządzenia srk zgłasza do badań diagnostycznych KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI . W tym celu sporządza „Wykaz obiektów budowlanych i urządzeń srk podlegających badaniom diagnostycznym  i  kontrolom  okresowym”  według  wzoru  określonego  załącznikiem Nr 2, z uwzględnieniem rodzajów i typów urządzeń określonych załącznikiem Nr 1, – osobno dla każdego posterunku ruchu (okręgu nastawczego) i każdego szlaku, wyposażonego w urządzenia srk.

6. KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI zobowiązany jest uaktualnić „Wykaz obiektów budowlanych i urządzeń srk podlegających badaniom diagnostycznym i  kontrolom okresowym”, po każdej zmianie wyposażenia szlaku lub posterunku w urządzenia srk.

## §5 Planowanie badań diagnostycznych

1.  Plan badań diagnostycznych sporządza się w formie rocznych i miesięcznych harmono- gramów.

2.  Roczny harmonogram badań diagnostycznych urządzeń srk, na kolejny rok, sporządza diagnosta ds. automatyki w terminie do 25 listopada (załącznik Nr 3). Harmonogram ten, uzgodniony przez KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI  zatwierdza  ZARZĄDZAJĄCY WKD .

3.  Roczny harmonogram powinien uwzględniać badania diagnostyczne, w wymaganych czasokresach, wszystkich obiektów zgłoszonych przez KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM DS.AUTOMATYKI. W harmonogramie, należy uwzględnić także badanie widoczności sygnałów i wskaźników wykonywane w formie jazdy kontrolnej w kabinie maszynisty, jak również udział w sprawdzeniach podczas komisyjnych technicznych badań rozjazdów.

4.  Przy planowaniu badań diagnostycznych należy tak ustalać czasookresy badań diagno- stycznych urządzeń srk, aby uwzględnić zalecenia, ujęte w dokumentacji techniczno- ruchowej.

5.  Zaleca się takie planowanie terminów badań diagnostycznych, aby umożliwić wykorzy- stanie wyników testów, sprawdzeń, prób funkcjonalnych i pomiarów parametrów tech- nicznych urządzeń srk (mając na uwadze ich aktualność), dla planowanych kontroli okresowych utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym.

6.  Na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rocznego diagnosta sporządza miesięczne harmonogramy badań diagnostycznych urządzeń srk .W zakresie terminów realizacji badań, wymagane jest uzgodnienie harmonogramu z KIERUJĄCYM ZESPOŁEM DS.AUTOMATYKI –  powyższe podyktowane jest koniecznością takiej organizacji pracy , która umożliwi połączenie planowych zabiegów utrzymania usrk wykonywanych przez automatyka odpowiedzialnego za urządzenia (wynikających  również z harmonogramów utrzymania : rocznego i miesięcznych ) z badaniem diagnostycznym prowadzonym przez diagnostę ds. automatyki .

7.  Harmonogram miesięczny (załącznik Nr 4 str.1) powinien uwzględniać specyfikę, loka- lizację, czasochłonność i liczbę zaplanowanych badań diagnostycznych.

8.  Za terminowość sporządzenia i realizacji miesięcznych harmonogramów badań diagno- stycznych odpowiada diagnosta.

9.  Wykonanie rocznych i miesięcznych harmonogramów badań diagnostycznych, diagno- sta zgłasza ZARZĄDZAJĄCEMU WKD w sposób udokumentowany (Załącznik Nr 4, str.2).

10.  Harmonogramy i protokoły z badań diagnostycznych należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 2 lata - o ile nie stanowią dokumentacji pomiarów dla kontroli okresowych obiektów budowlanych

## §6 Badania diagnostyczne

1.  Celem badania diagnostycznego jest uzyskanie niezbędnych informacji dla formułowa- nia diagnoz na podstawie aktualnego stopnia zużycia i rozpoznania  środowiska pracy urządzeń srk, dla wnioskowania:

1)  niezbędnych działań naprawczych,

2)  warunków technicznych dalszej eksploatacji urządzeń,

3)  zaleceń obsługi i obsługi technicznej.

2.  W ramach procesu diagnostycznego rozróżnia się: badania diagnostyczne podstawowe

(w dalszej treści instrukcji określane jako badanie diagnostyczne) i zadania diagno- styczne. Czasokresy i zakres prowadzonych badań diagnostycznych przedstawia za- łącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

Urządzenia srk mogą być poddawane również badaniom diagnostycznym rozszerzonym w przypadkach określonych w ust. 7.

3.  Zadaniem diagnostycznym jest jazda kontrolna, badane diagnostyczne doraźne oraz sprawdzenia w ramach badania technicznego rozjazdów.

4.  Jazda kontrolna ma na celu zbadanie widoczność sygnałów i wskaźników .

5.  Badanie diagnostyczne doraźne (nie objęte harmonogramem badań) wykonuje diagno- sta ds. automatyki na polecenie ZARZĄDZAJĄCEGO WKD. O badanie doraźne wnioskuje do ZARZĄDZAJĄCEGO WKD KIERUJĄCY ZESPOŁEM ( np. automatyki , eksploatacji ), w przypadkach koniecznych i wynikających z bieżącej eksploatacji, określenia stopnia zużycia lub zdatności podzespołu lub elementu urządzenia srk, np. awarie, trudne usterki itp. Udokumentowanie badania doraźnego wymaga również sporządzenia protokołu (wzór  Załącznik Nr 5a).

6.  Sprawdzenia w ramach badania technicznego rozjazdów, polegające na ocenie wizual- nej i wykonaniu specjalistycznych pomiarów, mają na celu określenie stanu techniczne- go elementów urządzeń srk bezpośrednio współpracujących z rozjazdem oraz na ocenie współpracy układu napęd – rozjazd.

7.  Badania diagnostyczne rozszerzone wykonuje się w ramach nadzwyczajnego sprawdza- nia urządzeń srk, których cel i zasady prowadzenia określa instrukcja WKD A-3 lub w trakcie odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji urządzeń srk po zakończeniu ich remontu, modernizacji lub budowy.

Badania rozszerzone w ramach nadzwyczajnego sprawdzania urządzeń srk prowadzi się

w przypadku:

1)  sprawdzania urządzeń po wypadkach kolejowych – na podstawie wytycznych badań

urządzeń srk po wypadkach kolejowych,

2)  sprawdzania urządzeń przed przywróceniem ruchu na liniach, na których zawieszo- no ruch lub otwarciem (włączeniem) posterunków, które decyzją dyrektora zostały stale lub czasowo zamknięte, stale lub czasowo wyłączone z eksploatacji,

3)  zgłoszenia ograniczeń prędkości do wykazu ostrzeżeń stałych z powodu stanu tech- nicznego urządzeń srk,

4)  oraz w innych przypadkach na specjalne zarządzenie ZARZĄDZAJĄCEGO WKD .

Badania diagnostyczne rozszerzone prowadzone w trakcie odbioru technicznego i prze- kazania do eksploatacji urządzeń srk po zakończeniu ich remontu, modernizacji lub bu- dowy, mają na celu potwierdzenie zgodności urządzeń, w zakresie połączeń i funkcjo- nalności oraz oceny dostosowania rozwiązań projektowych do warunków miejscowych.

8.  Badania diagnostyczne usrk wykonuje diagnosta ds. automatyki. Automatyk odpowiedzialny za urządzenia lub inny wyznaczony automatyk, uczestniczy na terenie działki w badaniach diagnostycznych urządzeń srk i sprawdzeniach w czasie technicznego badania rozjazdów.

W uzasadnionych przypadkach, diagnosta ds. automatyki może wykonywać badania diagnostyczne samodzielnie (bez obecność automatyka) w ustalonym zakresie, po uzyskaniu zgody kierującego zespołem ds. automatyki a on wyrażając zgodę zobowiązany jest uprzedzić diagnostę o specyfice badanych urządzeń i podjęciu niezbędnych czynnościach w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

9.  Badania diagnostyczne urządzeń (podstawowe) są czynnościami planowymi i przepro- wadzanymi na podstawie rocznego i miesięcznego harmonogramu badań diagnostycz- nych.

10.  Badania diagnostyczne powinny być przeprowadzane z wnikliwością umożliwiającą otrzymanie wszelkich danych do sprecyzowania diagnozy technicznej, lecz w sposób niepowodujący zakłóceń w rozkładowym prowadzeniu ruchu pociągów.

11.  Przy ustalaniu kryteriów badań należy uwzględniać wymagania i wskazówki techniczne zawarte w:

1)  dokumentacji techniczno-ruchowej,

2) „Wytycznych  technicznych budowy urządzeń  sterowania  ruchem  kolejowym” ,

3)  „Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń

sterowania ruchem kolejowym”,

4)  „Instrukcji konserwacji i przeglądów urządzeń srk”,

5)  oraz odpowiednich do typu instrukcji obsługi urządzeń srk.

12.  Metodykę, cykle oraz zakresy badań diagnostycznych ocenia merytorycznie ZARZĄDZAJĄCY WKD. W tym celu zarządza on planowe kontrole, prowadzone przez kontrolera , które zobowiązują go do przeprowadzenia  raz w roku kontroli prawidłowości, terminowości i fachowości wykonywania badań diagnostycznych,

13.  Zasady badań diagnostycznych (częstotliwość i zakres) określone niniejszą instrukcją dla danego urządzenia stacyjnego (elementu urządzenia), obowiązujące przy badaniu tego urządzenia obowiązują również w przypadku jego występowania w innym syste- mie urządzeń stacyjnych, o ile postanowienia szczegółowe nie stanowią inaczej. Doty- czy to np. elektrycznych napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów, obwodów torowych, zamków zwrotnicowych, kabli i osprzętu kablowego itp.

15.  Zgłoszenie ograniczeń prędkości do wykazu ostrzeżeń stałych z przyczyn stanu urzą- dzeń srk, powinno wynikać z badań diagnostycznych rozszerzonych przy udziale KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI. Diagnoza urządzeń jest podstawą wprowadzenia ograniczenia stałego.

16.  Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów diagnostycznych powinny być udoku- mentowane na zasadach określonych niniejszą instrukcją.

## §7 Zakres badań diagnostycznych

1.  Zakres badania diagnostycznego doraźnego (procedury sprawdzeń, zakresy, metody, te- sty, próby funkcjonalne) ustala diagnosta, uzgadniając KIERUJĄCYM ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI miejsce i czas badania, lecz w taki sposób by nie powodować zakłóceń wykonania rocznego harmonogramu badań diagnostycznych.

2.  Dla badań diagnostycznych rozszerzonych należy opracować program badań w formie pisemnej (dla badań wykonywanych po wypadkach kolejowych, w przypadku braku możliwości określenia jednoznacznego kierunku postępowania, program badań nie jest wymagany). Program stanowiący zbiór sprawdzeń, umożliwiający sformułowanie dia- gnozy, powinien uwzględniać:

1)  możliwe stany urządzenia,

2)  określone procedury, według których będą przeprowadzone sprawdzenia,

3)  zakresy prób funkcjonalnych,

4)  zaproponowany zbiór pomiarów: parametrów elektrycznych i mechanicznych, cza- sów reakcji, widoczności sygnałów oraz testów.

3.  Dla badań rozszerzonych wykonywanych:

1)  w ramach nadzwyczajnego sprawdzania urządzeń, program i zasady jego realizacji podstawowo opracowuje główny inżynier w uzgodnieniu z  naczelnikiem sekcji i podlega on zatwierdzeniu przez zarządzającego nadzwyczajne sprawdzanie.

2)  w trakcie odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji urządzeń srk po za- kończeniu ich remontu, modernizacji lub budowy, opracowującego program oraz zakres ustalają „Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksplo- atacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-4 .

4.  Podczas sprawdzeń w ramach komisyjnego technicznego badania rozjazdów, w zależ- ności od rodzaju zainstalowanych urządzeń, w szczególności należy:

1)  sprawdzić zamocowania napędów zwrotnicowych (w tym wykolejnicowych), zam- ków zwrotnicowych i wykolejnicowych,

2)  sprawdzić  prawidłowość  współpracy  napędów  zwrotnicowych,  zamków  klu- czowych, ze zwrotnicą (skok pręta i suwaka nastawczego, drogę oporową klamry, skok iglic, minimalną odległość iglicy odsuniętej od opornicy

w strefie przejścia od pełnego profilu iglicowego do części obrobionej struganiem),

3)  sprawdzić, czy luzy w połączeniach prętów kontrolnych, ryglowych i nastawczych nie przekraczają wartości granicznych,

4)  sprawdzić, czy współpraca elementów kontroli z wycięciem w suwakach kontrol- nych (nakładkach na suwakach) jest właściwa tj. czy nie są przekroczone dopusz- czalne tolerancje wymiarów,

5)  sprawdzić stan złączy izolowanych, prawidłowość zamocowania linek zasilających i odbiorczych oraz linek dławikowych, przejściowych i połączeń powrotnej sieci trakcyjnej w odcinkach izolowanych jak również, czy stan nawierzchni torowej nie wpływa ujemnie na pracę obwodów torowych,

6)  wykonać pomiar parametrów elektrycznych w obwodach torowych urządzeń kon- troli niezajętości rozjazdów

7)  wykonać pomiar sił nastawczych i trzymania napędów elektrycznych

Z uwagi na dużą pracochłonność sprawdzeń i pomiarów, wykonywanych w ramach komisyjnego badania technicznego rozjazdów, mogą być one wykonywane bezpośrednio przed badaniami technicznymi rozjazdów a wyniki powinny być udokumentowane i przedstawione członkom komisji. Za prawidłowość przeprowadzonych pomiarów i wiarygodność  uzyskanych  wyników,  przedstawionych  komisji,  bezpośrednio  odpowiedzialny jest diagnosta.

Wyniki pomiarów sił należy wpisać do „Karty elektrycznego napędu zwrotnicowego”

(załącznik Nr 8) a parametry  elektryczne  obwodów torowych urządzeń kontroli niezajętości rozjazdów w „Książce kontroli obwodów torowych” na działce.

Jeśli w ramach badania technicznego rozjazdów, przeprowadzono sprawdzenia urzą- dzeń srk bezpośrednio współpracujących z rozjazdem, które stanowią część planowane- go na danym posterunku badania diagnostycznego lub kontroli okresowej, należy z tego sprawdzenia sporządzić oddzielny protokół diagnostyczny. W innych przypadkach pro- tokół sporządza się, o ile nie dokonano zapisu o wynikach sprawdzeń i wydanych zale- ceniach do książki kontroli urządzeń .

5.  W trakcie badania diagnostycznego podstawowego, niezależnie od rodzaju i typu urzą- dzeń należy przeprowadzić:

1)  analizę przyczyn stwierdzonych przeszkód w działaniu urządzeń i wprowadzonych obostrzeń na podstawie zapisów w książce kontroli urządzeń, dzienniku oględzin rozjazdów, dzienniku ruchu itp. dokumentacji,

2)  sprawdzenie zgodności stanu liczników, zamknięć i plomb z zapisami w książce kontroli urządzeń oraz dokumentacją ruchu,

3)  sprawdzenie aktualności regulaminu technicznego posterunku ruchu w części doty- czącej urządzeń srk,

4)  sprawdzenie aktualność dokumentacji technicznej srk dla urządzeń stacyjnych, li- niowych oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, dla co najmniej 20% arkuszy dokumentacji technicznej (następne badanie diagnostyczne powinno dotyczyć kolejnych 20% arkuszy, tak by sprawdzeniu w cyklu 5-o letnim objęta została cała dokumentacja techniczna) - protokół z badania powinien zawie- rać wykaz sprawdzonych arkuszy dokumentacji,

5)  sprawdzenie terminowości badań diagnostycznych lub pomiarów, które powinny być wykonywane przez pracowników innych specjalności w zakresie urządzeń srk

(przeglądy gwarancyjne, okresowe pomiary oporności uziemień obiektów lub urzą- dzeń itp.),

6)  sprawdzenie ogólnego  poziomu estetyki urządzeń i prawidłowości obsługi urzą- dzeń.

Dokumentując wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych w czasie badania diagno- stycznego, diagnosta obowiązany jest porównać z wynikami sprawdzeń przeprowadzo- nych przez pracowników eksploatacji.

6.  Dla urządzeń zewnętrznych na posterunkach ruchu, w ramach badania diagnostycz- nego, należy poddać oględzinom oraz ocenie stanu na podstawie prób funkcjonalnych, testów i pomiarów zasadniczych parametrów mechanicznych i elektrycznych:

1)  zamki, napędy zwrotnicowe (wykolejnicowe),  oraz stopień mechanicznego zużycia ich elementów (zachowania dopuszczalnych  tolerancji wymiarów) wyrywkowo w zależności  od  wyników  oględzin  –  zwrócić  szczególną  uwagę  na  prawidłowość współpracy napędów i zamków zwrotnicowych z iglicami i z zamknięciami nastawczymi,

2)  sygnalizatory i wskaźniki, również sprawdzenie prawidłowości działania obwodów semaforów i tarcz ostrzegawczych poprzez:

a)  ocenę widoczności sygnałów,

b)  skuteczności działania układu kontroli jednoczesności świecenia się dwóch świa- teł po przerwaniu obwodu elektrycznego żarówki (wyjęcie żarówki), próbę nale- ży  poprzedzić  pomiarem  napięć  zasilających  obwody  sygnalizacji  –  wynik sprawdzenia wpisać do „Książki kontroli obwodów świateł” na działce,

3)  ciągłość  toków  szynowych  i  połączeń  w  obwodach  torowych,  ze  szczególnym zwróceniem uwagi na niekontrolowane połączenia w równoległych odgałęzieniach obwodów zwrotnicowych,

4)  skuteczność bocznikowania obwodów torowych  po wykonaniu pomiarów wartości napięć na przekaźnikach torowych,

5)  wykonanie regulacji sił nastawczych i trzymania napędów elektrycznych w odnie- sieniu do ostatnich pomiarów udokumentowanych w kartach napędów zwrotnico- wych – przeprowadzić pomiary kontrolne sił w napędach, dla których w trakcie ostatniego badanie technicznego  rozjazdów stwierdzono konieczność przeprowa- dzenia korekcji,

6)  czujniki, skrzynki, garnki i szafy kablowe, torowe szafy aparatowe, pomiar parame- trów kabli dla głównych ciągów kablowych tj. pomiędzy nastawniami, nastawnią a szafą aparatową, dla co najmniej 20% ilostanu kabli (następne badanie diagnostycz- ne powinno dotyczyć kolejnych 20% kabli, tak by badaniem, w cyklu 5-o letnim, objęte zostały wszystkie kable głównych ciągów);

protokół z badania powinien zawierać wykaz sprawdzonych kabli,

7)  odwodnienia urządzeń, a zwłaszcza napędów zwrotnicowych

8)  zabezpieczenia antykorozyjne, czytelności opisów i prawidłowości malowania ma- jącego znaczenie sygnalizacyjne.

7.  Dla urządzeń wewnętrznych na posterunkach ruchu, w ramach badania diagnostycznego, należy poddać oględzinom oraz ocenie stanu na podstawie prób funkcjonalnych, testów i pomiarów zasadniczych parametrów mechanicznych i elektrycznych:

1)  elementy pulpitu nastawczego i planu świetlnego,

2)  funkcjonalną skuteczność realizacji zależności i zamknięć, dla co najmniej 20% przebiegów  (następne  badanie  diagnostyczne  powinno  dotyczyć  kolejnych  20% przebiegów tablicy zależności, tak by badaniem, w cyklu 5-o letnim, objęte zostały wszystkie przebiegi) – protokół z badania powinien zawierać wykaz sprawdzonych przebiegów, w tym również:

a)  prawidłowości działania obwodu nastawczego wszystkich elektrycznych napę- dów zwrotnicowych w przebiegu, w czasie zajęcia zwrotnic (czy po zajęciu od- cinka zwrotnicowego nie można przestawić zwrotnicy),

3)  komputery, monitory i drukarki,

4)  urządzenia  zasilające  z  uwzględnieniem  pomiaru  wartości  napięć  zasilających przemiennych i stałych  źródła zasilania zasadniczego i rezerwowego (tablice roz- dzielcze i bezpiecznikowe, zasilacze bezprzerwowe, baterie akumulatorów, transformatory, styczniki, wyłączniki itp.),

5)  wartości parametrów krytycznych w tym wartości napięć (zasilania urządzeń, na zaciskach przekaźników torowych, sygnałów zależnościowych charakterystycznych dla danego typu),

6)  skuteczności działania układu kontroli  świecenia się  światła migającego w obwo- dach wszystkich semaforów, przy torach głównych zasadniczych i wyrywkowo w obwodach pozostałych sygnalizatorów,

7)  stojaki, przełącznice, przekaźniki, bezpieczniki i połączenia (zwrócić uwagę czy nie wprowadzono dodatkowych zauważalnych połączeń w obwodach),

8)  urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

9)  zamknięcia i plomby na urządzeniach,

10)  poziom realizacji obsługi technicznej przekaźników (OTP),

11)  czystość i porządek w pomieszczeniach urządzeń.

8.  Dla urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe wyposażonych w rogatki, w ra- mach badania diagnostycznego, należy poddać oględzinom oraz ocenie stanu na pod- stawie prób funkcjonalnych, testów i pomiarów zasadniczych parametrów mechanicz- nych i elektrycznych:

1)  utrzymanie oraz działanie wind i napędów rogatkowych, drągów, półdrągów, lata- rek drąga, pulpitów nastawczych,

2)  sygnalizację świetlną i akustyczną (sygnalizatory drogowe, dzwony, tarcze ostrze- gawcze przejazdowe),

3)  działanie  aparatury  sterującej,  kontrolnej  (sprawdzenie  należy  również  dokonać

podczas przejazdu pociągu),

4)  utrzymanie urządzeń zasilających i ich działanie w trakcie zaniku napięcia,

5)  urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

6)  osygnalizowanie od strony drogi i toru – wyposażenie strażnicy w znaki drogowe.

7)  aktualność regulaminu obsługi przejazdu.

9.  Dla urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe (SSP), należy poddać oględzinom oraz ocenie stanu na podstawie prób funkcjonalnych, testów i po- miarów zasadniczych parametrów mechanicznych i elektrycznych:

1)  czujniki szynowe lub inne urządzenia oddziaływania,

2)  sygnalizację świetlną i akustyczną (sygnalizatory drogowe, dzwony, tarcze ostrze- gawcze przejazdowe),

3)  działanie aparatury sterującej i kontrolnej na przejeździe (sprawdzenie należy doko- nać podczas przejazdu pociągu obserwując działanie aparatury w stanie oczekiwa- nia i w stanie ostrzegania z pomiarem czasów),

a)  obwodów nastawiania i kontroli dla sygnalizacji i napędu,

b)  obwodów kontroli całości drągów zapór,

c)  obwodów kontroli i zdalnego wyłączania sygnalizacji

d)  obwodów kontroli ładowania baterii akumulatorów

4)  działania urządzeń zdalnej kontroli i diagnostyki,

5)  utrzymania urządzeń zasilających i ich działanie po zaniku napięcia.

6)  urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

7)  skrzynki kablowe, garnki rozdzielcze, głowice, listwy zaciskowe i innego osprzęt kablowy,

8)  poziom realizacji obsługi technicznej przekaźników (OTP),

9)  kable, dla co najmniej 25% ilostanu (następne badanie diagnostyczne powinno do- tyczyć kolejnych 25% kabli, tak by badaniem, w cyklu 4-o letnim, objęte zostały wszystkie kable sygnalizacyjne ssp) – protokół z badania powinien zawierać wykaz sprawdzonych kabli,

10)  osygnalizowanie od strony drogi i toru – wyposażenie w znaki drogowe.

10.  Dla urządzeń sbl, w ramach badania diagnostycznego, należy poddać oględzinom oraz ocenie stanu na podstawie prób funkcjonalnych, testów i pomiarów zasadniczych para- metrów mechanicznych i elektrycznych:

1)  elementy powrotnej sieci trakcyjnej, uszynień sygnalizatorów i szaf torowych, uzie- mień kontenerów,

2)  kable, dla co najmniej 50% ilostanu (następne badanie diagnostyczne powinno do- tyczyć kolejnych 50% kabli, tak by badaniem, w cyklu 2-u letnim, objęte zostały wszystkie kable sygnalizacyjne sbl – protokół z badania powinien zawierać wykaz sprawdzonych kabli,

3)  elementy urządzeń oddziaływania tor-pojazd z uwzględnieniem ich rodzajów (ob- wody niezajętości torów klasyczne, typu SOT oraz z licznikami osi),

4)  nawierzchnię torową, a więc odwodnienia, stan podkładów, czystość i ilości tłucz- nia (podsypki) mogących ujemnie wpływać na pracę obwodu torowego, podbicie i skręcenie złącz izolowanych oraz czy szyny nie posiadają spływów,

5)  prawidłowość wyświetlania sygnału „stój" na semaforze osłaniającym dany odstęp

(sprawdzeniu należy dokonać podczas przejazdu pociągu obserwując działanie apa- ratury odstępu),

6)  widoczność światła czerwonego z wymaganej odległości,

7)  wartości parametrów krytycznych blokady w tym wartości napięć (zasilania urzą- dzeń, na zaciskach przekaźnika torowego, sygnałów zależnościowych charaktery- stycznych dla danego typu, napięcia na żarówkach w komorach semaforów),

8)  wykrywanie zwarć złączy izolowanych i prawidłowość współpracy urządzeń blo- kady z urządzeniami kontroli zajętości obwodów torowych,

9)  utrzymanie urządzeń w szafach torowych (kontenerach) oraz zapisy w książce kon- troli urządzeń,

10)  urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

11)  prawidłowość współdziałania urządzeń blokady z urządzeniami stacyjnymi,

12)  poziom realizacji obsługi technicznej przekaźników (OTP),

13)  zabezpieczenie kontenerów przed dostępem niepowołanych osób.

11.  Dla  urządzeń blokady półsamoczynnej, w ramach badania diagnostycznego, należy poddać oględzinom oraz ocenie stanu na podstawie prób funkcjonalnych, testów i po- miarów zasadniczych parametrów mechanicznych i elektrycznych:

1)  poziom napięć zasilania stałego i zmiennego,

2)  poziom napięć na przekaźnikach obwodów liniowych,

3)  stan i rezystancję linii transmisyjnych,

4)  utrzymanie urządzeń w przekaźnikowni (szafach, kontenerach) oraz zapisy w książ- ce kontroli urządzeń,

5)  stan  i  parametry  elementów  ochrony  przeciwprzepięciowej  zastosowanych  do ochrony zestawów blokady,

6)  prawidłowość współdziałania urządzeń blokady z urządzeniami stacyjnymi,

7)  prawidłowość włączenia, odwołania oraz zwolnienia blokady przez pociąg (dla blo- kady dwukierunkowej dla obu kierunków),

8)  poziom realizacji obsługi technicznej przekaźników (OTP),

9)  prawidłowość współdziałania urządzeń blokady z urządzeniami kontroli zajętości obwodów torowych.

12.  Komputerowe urządzenia srk i inne urządzenia, dla których w niniejszej instrukcji nie określono zakresu i częstotliwości badań diagnostycznych, należy badać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych dla tych urządzeń.

## §8 Czasookresy badań diagnostycznych

1.  Każde  użytkowane  urządzenie  srk  podlega  cyklicznym  badaniom  diagnostycznym. Maksymalny odstęp czasu pomiędzy kolejnymi badaniami diagnostycznymi czynnych urządzeń srk, wynosi jeden rok, – jeśli niniejsza instrukcja nie stanowi inaczej.

2.  Badania należy przeprowadzać w czasokresach zgodnych z dokumentacją techniczno- ruchową. Jeżeli w dokumentacji techniczno-ruchowej nie uwzględniono czasookresu badań diagnostycznych, należy zastosować cykle badań ustanowione niniejszą instruk- cją. W przypadku, gdy dokumentacja techniczno-ruchowa ustala cykl badań dłuższy niż

1 rok, należy badania wykonywać w cyklach ustalonych niniejszą instrukcją.

3.  Obowiązujące cykle badań diagnostycznych zamieszczono w załączniku Nr 1 z podzia-

łem na rodzaje i systemy urządzeń srk.

4.  Badanie diagnostyczne urządzeń sbl należy przeprowadzić każdorazowo z udziałem automatyka odpowiedzialnego za urządzenia. Raz w roku w badaniu diagnostycznym sbl bierze udział KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI. Z badania diagnostycznego urządzeń sbl należy sporządzić protokół badania , a ponadto odnotować w książce kontroli urządzeń szafy aparatowej fakt przeprowadzenia badania oraz wartości pomierzonych parametrów.

5. Jazdę kontrolną w kabinie maszynisty (sprawdzanie widoczność sygnałów i wskaźników) przeprowadza się 1 raz na kwartał Z jazdy kontrolnej należy sporządzić protokół - według wzoru zamieszczonego w instrukcji WKD A-3 zał. 8.

6.  Pomiar siły nastawczej, sił oddziaływania rozjazdu na napęd w końcowym położeniu i podczas przestawiania napędów, należy wykonać podczas badania technicznego rozjazdów, w czasookresach ustalonych „Instrukcją o oględzinach, badaniach i utrzymaniu rozjazdów”. KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI i diagnosta ds. automatyki  na przemian uczestniczą w komisyjnym badaniu technicznym rozjazdów – terminy ich udziału uzgadnia w odrębnym harmonogramie przewodniczący komisyjnego badania technicznego rozjazdów.

Wyniki pomiarów sił należy wpisać do „Karty elektrycznego napędu zwrotnicowego”

(załącznik Nr 8)

7.  Dla wszystkich typów napędów zwrotnicowych, dla których siła nastawcza przekracza wartość graniczną (maksymalną) a siły oddziaływania rozjazdu na napęd podczas prze- stawiania osiągają wartość zbliżoną do dopuszczalnej, pomiary powinny być poddane komisyjnej analizie dla wypracowania wniosków eksploatacyjnych odnośnie podjęcia niezbędnych działań technicznych w celu zapewnienia prawidłowej współpracy układu napęd-zwrotnica.

8.  Pomiar sił trzymania napędów elektrycznych rozpruwalnych należy wykonać dla każ- dego napędu, co 2 lata.

9.  Pomiar parametrów elektrycznych obwodów niezajętości torów stacyjnych i rozjazdów należy wykonywać 1 raz na 6 miesięcy, a wyniki pomiarów wpisać do „Książki obwodów torowych” i na podstawie istniejących zapisów, dokonać porównania z pomiarami kontrolnymi prowadzonymi przez automatyka odpowiedzialnego za urządzenia .

## §9 Dokumentacja badań diagnostycznych.

1.  Badania diagnostyczne powinny być przeprowadzane w oparciu o miesięczny harmo- nogram badań diagnostycznych sporządzony na podstawie harmonogramu rocznego

zatwierdzonego przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD.

2. Harmonogramy badań powinny ujmować w skali roku, wszystkie obiekty podlegające badaniom na terenie WKD Sp. z o. o., wymagane badania diagnostyczne, zadania dia- gnostyczne określone niniejszą instrukcją oraz planowane terminy ich realizacji.

3.  Prowadzenie badań diagnostycznych w stacyjnych urządzeniach zewnętrznych i wewnętrznych należy odnotowywać w „Książce kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń”, jeśli dotyczą urządzeń czynnych. Przystąpienie do badań diagnostycznych na szlaku, wymaga powiadomienia posterunku ruchu przyległego do szlaku.

4.  Z przeprowadzonych badań diagnostycznych, wykonujący badania zobowiązany jest sporządzić protokół, co najmniej w 2-ch egz., z których jeden przekazuje ZARZĄDZAJĄCEMU WKD niezwłocznie po ukończeniu badań .

5.  Protokół diagnostyczny (wzór protokołu zamieszczono w załączniku Nr 5) powinien zawierać między innymi:

1)  zebrane informacje na etapie diagnozowania, dotyczące stanu technicznego i  śro- dowiska urządzeń srk:

a)  informacje   podstawowe   o   diagnozowanym   obiekcie   i   jego   otoczeniu

(tj. określenie typu urządzeń, lokalizacji, daty instalacji i ostatnich remontów, in- formacji  o  przebiegu  zabiegów  obsługi  technicznej,  wypadkach,  zdarzeniach itp.),

b)  informacje  o  usterkowości  urządzeń  na  podstawie  książki  kontroli  urządzeń, dziennika oględzin rozjazdów i dziennika ruchu,

c)  informacje o fachowości obsługi i obsługi technicznej, określonej na podstawie dokumentacji eksploatacji diagnozowanych urządzeń (np. książki kontroli urzą- dzeń,  regulaminu  technicznego,  dokumentacji  technicznej  badanych  urządzeń itp.),

d)  określenie dokumentacji technicznej urządzeń oraz DTR, instrukcji, wykazów, które  stanowiły  podstawę  odniesienia  do  uzyskanych  wartości  parametrów w czasie badania diagnostycznego (w szczególnych przypadkach należy określić sposoby i metody pomiarów oraz przyrządy),

e)  należy odnotować parametry, których wartości zostały przekroczone w stosunku do wymagań zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych, instrukcjach, wytycznych itp.,

f)  należy wyspecyfikować nieprawidłowości w sposobie i warunkach eksploatacji urządzeń, mające negatywny wpływ na ich pracę (porównać z wymaganiami w tym zakresie, zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych, instruk- cjach, wytycznych itp.),

g)  wyspecyfikować niezgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, obowiązu- jącymi przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania, normatywami technicz- nymi i standardami (ustalającymi kryteria techniczne pracy urządzeń),

h)  informacje o stanie dokumentacji technicznej urządzeń, zwłaszcza jej komplet- ności,

2)  analizę zebranych informacji, która powinna skutkować:

a)  analizą charakteru i przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości (ewentualnych usterek z informacją o wprowadzonych obostrzeniach i wydanych zaleceniach na podstawie badań),

b)  wpływu na stan obecny poziomu obsługi technicznej urządzeń, warunków eks- ploatacji, terminowości i jakości realizacji zaleceń wydanych podczas poprzed- niego badania diagnostycznego,

c)  oceną stanu technicznego urządzeń na podstawie porównania zebranych infor- macji z określonymi parametrami urządzeń lub stanami dopuszczalnymi dla tych urządzeń, kierując się względami bezpieczeństwa ruchu;

− dobry  stan  techniczny  występuje,  jeżeli  parametry  zasadnicze  i  drugo- rzędne  urządzenia  nie  przekraczają  wartości  granicznych  (dopuszczal- nych) - po przekroczeniu których niemożliwe jest jego normalne użytkowa- nie określone dokumentacją techniczno-ruchową,

− dostateczny stan techniczny występuje, jeżeli parametry  zasadnicze urzą- dzenia nie przekraczają wartości granicznych (dopuszczalnych) - po prze- kroczeniu których niemożliwe jest jego normalne użytkowanie określone dokumentacją techniczno-ruchową,

− niezadowalający stan techniczny występuje, jeżeli parametry zasadnicze i drugorzędne urządzenia są w zakresie wartości granicznych (dopuszczal- nych) - po przekroczeniu których niemożliwe jest jego normalne użytkowa- nie określone dokumentacją techniczno-ruchową; wymagane jest rozważenie zmiany obsługi technicznej (np. zmiana częstotliwości zabiegów kon- serwacyjnych, pomiarów kontrolnych, badań diagnostycznych itp.),

− niedostateczny  stan  techniczny  występuje,  jeżeli  parametry  zasadnicze urządzenia przekroczyły wartości graniczne (dopuszczalne) - po przekro- czeniu których niemożliwe jest jego normalne użytkowanie określone do- kumentacją techniczno-ruchową bez przeprowadzenia remontu; wymagane jest wyłączenie urządzeń z eksploatacji lub wprowadzenie obostrzeń w sposobie prowadzenia ruchu pociągów,

d)  oceną warunków zewnętrznych urządzenia lub systemu - uwzględniając również

sposób obsługi technicznej,

e)  oceną kryteriów technicznych na podstawie analizy zgodności pracy urządzeń z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi,

3)  diagnozę techniczną urządzeń określającą zdatność urządzenia do realizacji ustalonych dokumentacją funkcji, z uwzględnieniem:

a)  oceny stanu technicznego,

b)  oceny warunków zewnętrznych,

c)  oceny kryteriów technicznych ,

d)  oraz przydatności urządzeń w dalszej eksploatacji,

4)  ustalenia dalszych warunków eksploatacji (kierując się względami bezpieczeństwa ruchu); w przypadku, gdy w wyniku  badania diagnostycznego zaistniała konieczność wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu ruchu pociągów lub wyłączenia urządzenia, należy uzasadnić podjętą decyzję z podaniem czasookresu ich obowiązywania oraz zaleceń eksploatacyjnych i obsługi technicznej w tym zakresie,

5)  przy opracowaniu zaleceń w zakresie eksploatacji należy rozpatrzyć:

a)  propozycję zmian metod, zakresu i częstotliwości obsługi technicznej na bada- nym obiekcie,

b)  propozycję zwiększenia częstotliwości pomiarów kontrolnych i badań diagno- stycznych,

c)  zestawienie niezbędnych działań naprawczych z określeniem zakresu związane- go ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami,

d)  określenie niezbędnych prac prowadzących do zmiany warunków zewnętrznych pracy urządzeń,

e)  propozycję zmian czynności obsługi (nastawiania) urządzeń na badanym obiek- cie,

f)  informację o możliwych zagrożeniach w prowadzeniu ruchu pociągów i użytko- waniu urządzeń (wnioskowanych na podstawie tendencji zmian parametrów, – jeśli istniała możliwość porównania wyników z wynikami poprzednich badań)

6)  terminy:

a)  określenie terminu wykonania niezbędnych działań naprawczych lub likwidacji stwierdzonych uchybień (kierując się względami bezpieczeństwa ruchu),

b)  propozycję terminu przeprowadzenia remontu, jeśli stan techniczny urządzenia tego wymaga (należy określić, w uzgodnieniu z KIERUJĄCYM ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI warunki eksploatacji do czasu podjęcia remontu),

7)  podpisy diagnosty ds. automatyki i KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM  DS. AUTOMATYKI lub automatyka odpowiedzialnego za urządzenia obecnego przy badaniach diagnostycznych, (jeśli była wymagana jego obecność).

7.  Wyniki przeprowadzonych badań, wykonujący również dokumentuje w książkach kon- troli obwodów torowych, książkach kontroli baterii akumulatorów, metrykach kabli,  kartach elektrycznego lub mechanicznego napędu zwrotnicowego, itp.

8.  Za realizacje zaleceń  po badaniach diagnostycznych odpowiedzialnym jest KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI.

9.  Protokoły  diagnostyczne  z  załącznikami  dotyczącymi  realizacji  zaleceń  i  podjętych działaniach przechowywane są przez KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI  – mogą również stanowić dokumentację pomiarów dla kontroli okresowych utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym.

10.  W przypadku występowania w protokole z badania diagnostycznego (kontroli okreso- wej) zaleceń remontowych, diagnosta ds. automatyki w porozumieniu z KIERUJĄCYM ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI wnioskuje do ZARZĄDZAJĄCEGO WKD o powołanie komisji zakwalifikowania do remontu urządzeń srk (obiektu budowlanego lub jego części).

11.  Komisja sporządza protokół zakwalifikowania do remontu urządzenia (obiektu budow- lanego  srk  lub  jego  części)  według  załącznika  Nr  10.  Protokół  zakwalifikowania, uzgodniony przez kontrolera ds. automatyki, zatwierdza ZARZĄDZAJĄCY WKD . Protokóły zakwalifikowania stanowią podstawę realizacji procesu remontowego.

## §10 Aktualizacja dokumentacji

1.  Dokumentacja urządzeń srk to ogół dokumentów dotyczących zagadnień organiza- cyjno-technicznych opracowanych w fazie konstruowania, budowy, eksploatacji, re- montów i likwidacji urządzenia, w szczególności obejmuje:

1)  dokumentację konstrukcyjną - dokumentacja zawierająca dane niezbędne do okre-

ślenia konstrukcji urządzenia jako całości oraz poszczególnych części składowych,

2)  dokumentację budowy(montażu) – projekt budowlany (zakres projektu ustala art.

34 ustawy Prawo budowlane), projekt wykonawczy (techniczny), dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów i dziennik montażu,

3)  dokumentację  powykonawczą  –  projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  zmianami w toku wykonania robót, kartami pomiarowymi oraz geodezyjnymi pomiarami po- wykonawczymi,

4)  dokumentację obiektu budowlanego,

5)  dokumentację techniczną urządzeń srk,

6)  dokumentację techniczno ruchową - zbiór dokumentów zawierających instrukcje i zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania,

7)  instrukcje obsługi,

8)  wytyczne utrzymania,

9)  dokumentację remontową,

10)  dokumentację likwidacji.

2.  Dokumentacja techniczna urządzeń srk – zbiór dokumentów  w formie rysunków, map, schematów, opisów, wykazów, kart pomiarów i obliczeń niezbędnych do realizacji obsługi technicznej i diagnostycznej, kontroli oraz opracowania regulaminu techniczne- go pracy posterunku ruchu. Zakres dokumentacji technicznej urządzeń srk ustala in- strukcja  WKD A-3 .

3.  Źródłowa dokumentacja techniczna urządzenia srk –zbiór dokumentacji technicznej sporządzonej na matrycach (kalkach) lub (i) nośnikach elektronicznych, stanowiących podstawę do odtworzenia arkuszy planów, schematów, tablic zależności i innych, niezbędnych w procesie eksploatacji urządzenia.

4.  Za aktualność dokumentacji technicznej ,dokumentacji urządzeń dołączanej do regulaminów technicznych stacji odpowiada KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI.

5.  Aktualność dokumentacji technicznej powinien sprawdzać KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI  w trakcie kontroli oraz diagnosta w trakcie badań diagnostycznych.

6.  Kontroler automatyki zobowiązany jest każdorazowo sprawdzać w trakcie czynności kontrolnych,  czy  prowadzona  jest  aktualizacja  dokumentacji  technicznej  czynnych urządzeń, w sekcji eksploatacji, w dziale automatyki oraz dokumentów urządzeń stano- wiących załączniki do regulaminów technicznych stacji.

7.  Załączone do regulaminu technicznego aktualne egzemplarze planów urządzeń stero- wania ruchem i zapisy zależności, powinny być zaopatrzone podpisem KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI , który zobowiązany jest  w okresach rocznych w sposób udokumentowany dokonać aktualizacji planów, tablic oraz instrukcji obsługi.

8.  W trakcie badań diagnostycznych należy sprawdzać aktualność dokumentacji technicz- nej srk dla urządzeń stacyjnych, liniowych oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na prze- jazdach kolejowych wg zasad określonych w §7 niniejszej instrukcji.

9.  Diagnosta ds. automatyki, w ramach przeprowadzanej kontroli  okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, zobowiązany jest sprawdzić zgodność ze stanem faktycznym planów, schematów i tablic zależności (kart przebiegów, tablic przebiegów, itp.) - będących w zbiorze dokumentacji technicznej dołączonej do książki obiektu budowlanego (KOB).

10.  Stwierdzone podczas kontroli i badań diagnostycznych nieprawidłowości w zakresie ak- tualności dokumentacji usuwa KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI.

W tym celu:

1)  opracowuje propozycję niezbędnych zmian,

2)  przedkłada ją do sprawdzenia i akceptacji przez kontrolera ds. automatyki,

3) na podstawie akceptowanej przez kontrolera propozycji, występuje do ZARZĄDZAJĄCEGO WKD o zlecenie wykonani zmian w dokumentacji - przesyłając odnośne arkusze dokumentacji.

12.  Wykonanie zmian w dokumentacji polegającej na:

1)  naniesieniu zmian na arkuszach dokumentacji technicznej,

2)  sporządzeniu nowych arkuszy dokumentacji technicznej,

przeprowadza osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie urządzeń

sterowania ruchem kolejowym, odpowiednio do ich rodzaju.

13.  Podstawę do aktualizacji  źródłowej  dokumentacji technicznej,  sporządzonej na matrycach (kalkach) lub (i) zarchiwizowanej w postaci nośnika elektronicznego, stanowi przechowywana razem ze źródłową dokumentacją techniczną w zespole ds. automatyki, dokumentacja wykonania zmian (ust. 12) oraz udokumentowana propozycja zmian wg zasad określonych w ust. 10 - łącznie z akceptacją przez kontrolera.

14.  Zaktualizowana źródłowa dokumentacja techniczna jest podstawą do wykonania nowych odbitek planów, schematów, tablic zależności i innych dokumentów, również w zbiorze dokumentacji technicznej dołączonej do książki obiektu budowlanego (KOB) oraz przekazania zainteresowanym w celu wymiany nieaktualnych egzemplarzy na aktualne.

# R o zd zi a ł  3

# SPRAWOWANIE  W  WKD Sp. z o. o. KONTROLI  TECHNICZNEJ UTRZYMANIA  OBIEKTÓW  WE WŁAŚCIWYM STANIE  TECHNICZNYM.

## §11 Utrzymanie obiektów budowlanych srk

1.  Na mocy ustawy Prawo budowlane, WKD Sp. z o. o. będący zarządcą obiektu budowlanego srk, jest obowiązany utrzymywać i użytkować urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony  środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie zapew- nienia:

1)  spełnienia wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,   b) bezpieczeństwa pożarowego, c)  bezpieczeństwa użytkowania,

d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e)  ochrony przed hałasem i drganiami,

f)  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej,

2)  warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w za- kresie:

a)  zaopatrzenia w energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego ich wykorzystania,

b)  wody opadowej (odwodnienia obiektów),

3)  możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

4)  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.  Obiekty budowlane srk, wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wie- dzy  technicznej,  zapewniając  spełnienie  wymagań  określonych  w  §11  ust.1  (art.  5

Ustawy).

3.  Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

1)  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane srk i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w ust.1 (art. 5 Ustawy) - zawarte w Rozporządzeniu MTiGM z d. 10.09.1998, Dz.U. Nr 151 poz. 987 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,

2)  warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych srk.

Powyższe warunki określa w formie rozporządzenia właściwy minister ds. kolejnic- twa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

4.  Do przepisów uwzględniających kryteria, wymagania i wskazówki techniczne użytko- wania, projektowania i budowy obiektów budowlanych srk, należy w szczególności za- liczyć:

1)  dokumentację techniczno-ruchową,

2) „Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym”,

3)  „Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń ste- rowania ruchem kolejowym” WKD A-4 ,

5)  „Instrukcję konserwacji i przeglądów urządzeń srk” WKD A-6 ,

6)  również, właściwe dla danego obiektu, instrukcje obsługi i organizacji utrzymania urządzeń srk.

5.  Zakres oraz metodykę prowadzenia kontroli okresowych ustala prowadzący kontrolę w uzgodnieniu z ZARZĄDZAJĄCYM WKD

6.  Zasady kwalifikacji urządzeń srk stanowiących obiekty budowlane, dla których należy prowadzić odrębną dokumentację w postaci książki obiektu budowlanego, określa in- strukcja  WKD A-3

## §12 Organizacja sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym

1.  W ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, obiekty budowlane srk powinny być w czasie ich użytkowania poddawane:

1)  okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu  stanu technicznego ich elementów (zwłaszcza narażonych, na szkodliwe wpływy atmos- feryczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania),

2)  okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu  stanu technicznego i przydatności do użytkowania, ich estetyki oraz otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej (instalacji oświetle- niowej, elektrycznego ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną) i pioruno- chronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i apara- tów.

2.  W ramach sprawdzenia przydatności obiektu do użytkowania należy między innymi dokonać oceny:

1)  skuteczności realizacji ustalonych funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kole- jowym, na podstawie zapisów eksploatacyjnych pracy urządzenia i analizy statystyk wypadkowych,

2)  intensywności uszkodzeń tzn. ustalenia czy intensywność uszkodzeń nie osiąga wartości niemożliwych do zaakceptowania,

3)  sprawności eksploatacyjnej na podstawie spełniania wymagań ujętych przepisami eksploatacyjnymi,

4)  sprostania wymaganiom wynikających z umów przewozowych,

5)  niezdatności urządzenia na podstawie oceny stanu technicznego i oceny środowiska jego pracy,

6)  funkcjonalności i jakości,

7)  czy urządzenia uszkodzone (wyłączone z eksploatacji) uznaje się za możliwe do naprawy mając na uwadze czynniki ekonomiczne, techniczne oraz inne istotne dla eksploatacji.

3.  Kontrole okresowe, powinny być dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi  w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych (instalacji  oświetleniowej,  elektrycznego  ogrzewania  oraz  zasilania  w  energię  elektryczną), piorunochronnych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

4.  Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane z wnikliwością umożliwiającą otrzy- mania wszelkich danych do sprecyzowania stanu technicznego lub przydatności do użytkowania, lecz w sposób niepowodujący zakłóceń w rozkładowym prowadzeniu ru- chu pociągów.

5.  Sprawowaniem kontroli technicznej utrzymania obiektów urządzeń srk we właściwym stanie technicznym w zakładzie, zarządza ZARZĄDZAJĄCY WKD .

6.  Kontrole okresowe utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, powinny być wykonywane w sposób planowy na podstawie wykazu obiektów budowlanych oraz harmonogramów kontroli 5-cio letnich  i rocznych, opracowywanych przez uprawnionego do przeprowadzania kontroli diagnostę ds. automatyki .

7.  ZARZĄDZAJĄCY WKD , w ramach swoich kompetencji, sprawdza prawidłowość i terminowość  realizacji  kontroli  okresowych  utrzymania  obiektów  we  właściwym  stanie technicznym. W tym celu dyrektor zakładu zarządza prowadzenie przez kontrolera, planowych lustracji, co najmniej raz w roku, realizacji harmonogramów kontroli okresowych oraz zaleceń pokontrolnych.

8. Kontrole okresowe utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym realizuje uprawniony do kontroli diagnosta ds. automatyki we współpracy z KIERUJĄCYM ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI. W szczególnych przypadkach kontrole okresowe mogą być realizowane przez osoby spoza zakładu, posiadające wymagane uprawnienia.

9.  Kontroli okresowej podlegają wszystkie urządzenia srk zakwalifikowane jako obiekty budowlane, niezależnie od ich rodzaju, okresu eksploatacji jak i techniki prowadzenia ruchu kolejowego – również urządzenia wyłączone z eksploatacji o ile nie zostaną pod- dane procedurze zmiany sposobu użytkowania określone §15 niniejszej instrukcji.

10.  Wykaz obiektów budowlanych srk zakładu, podlegających kontroli okresowej utrzyma- nia obiektów we właściwym stanie technicznym, diagnosta sporządza do 15 li- stopada na podstawie „Wykazu obiektów budowlanych i urządzeń srk podlegających badaniom diagnostycznym i  kontrolom okresowym” sporządzonym przez KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI.

11.  Pięcioletni harmonogram kontroli okresowych sporządza diagnosta i uaktualnia go przy sporządzaniu rocznego harmonogramu w terminie do 15 listopada. Harmonogramy te, zatwierdza ZARZĄDZAJĄCY WKD.

12. Roczny harmonogram powinien uwzględniać kontrole w wymaganych czasokresach wszystkich  obiektów  budowlanych.  Z  uwzględnieniem  także  kontroli  wynikających z harmonogramu  pięcioletniego. Wzór harmonogramu przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej instrukcji.

13.  Zatwierdzony roczny harmonogram kontroli okresowych jest podstawą dla diagnosty do zaplanowania harmonogramu miesięcznego.

14.  Na podstawie harmonogramu rocznego, uprawniony do kontroli diagnosta sporządza miesięczny harmonogram kontroli okresowych urządzeń srk - w zakresie terminów realizacji kontroli, wymagane jest uzgodnienie harmonogramu przez KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI . Wzór harmonogramu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej instrukcji.

15.  Zaleca się takie planowanie terminów kontroli okresowych, aby z ich zakresu wynikają- ce sprawdzenia, próby funkcjonalne i pomiary parametrów technicznych urządzeń srk

(stanowiących podzespoły obiektu budowlanego), odbywały się w czasie badań diagno- stycznych.

16.  Za terminowość sporządzenia i realizacji miesięcznych harmonogramów kontroli okresowych odpowiada diagnosta uprawniony do przeprowadzania kontroli.

17.  Harmonogramy kontroli okresowych należy przechowywać w zakładzie przez okres nie krótszy niż 5 lata.

18. Pomiary, sprawdzenia, testy i próby funkcjonalne urządzeń srk, prowadzone w ramach kontroli okresowych obiektów, należy organizować i prowadzić według zasad określo- nych instrukcją  WKD A-3 oraz niniejszą instrukcją, tak jak dla badań diagnostycznych.

19.  Automatyk odpowiedzialny za urządzenia lub inny wyznaczony automatyk bierze udział w przeprowadzanych na działce: pomiarach, testach, sprawdzeniach  i próbach funkcjonalnych, wykonywanych w ramach kontroli okresowych obiektów budowlanych srk na zasadach określonych w §6 ust.8, jak dla badań diagnostycznych.

20.  Z przeprowadzonych kontroli okresowych, prowadzący kontrolę zobowiązany jest sporządzić protokół,  który  przekazuje ZARZĄDZAJĄCEMU WKD celem załączenia  do książki obiektu budowlanego .

21. Za realizacje zaleceń pokontrolnych odpowiedzialnym jest KIERUJĄCY     ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI.

22. KIERUJĄCY     ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI jest obowiązany usunąć  stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli okresowej stanu techniczne- go obiektu budowlanego srk (lub jego części), które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym .  Powyższy obowiązek powinien być potwierdzony w protokole z kontroli okresowej obiektu budowlanego srk. W przypadku stwierdzenia w/w zagrożeń w czasie kontroli, przeprowadzający kontrolę jest obowiązany bezzwłocznie przesłać kopię protokołu do właściwego organu.

23.  Prowadzenie  kontroli  okresowych  w  stacyjnych  urządzeniach  zewnętrznych  i  wewnętrznych należy odnotowywać w „Książce kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń”.

24. Wyniki przeprowadzonych kontroli okresowych, przeprowadzający kontrolę dokumen- tuje również w książkach kontroli obwodów torowych, kontroli baterii akumulatorów, metrykach kabli itp.

## §13 Zewnętrzne kontrole w ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym

1. Właściwy organ, ustalony ustawą, może nakazać przeprowadzenie, w każdym terminie, dodatkowej kontroli okresowej, a także zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu tech- nicznego obiektu lub jego części w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego srk lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska.

2.  Właściwy organ lub jego przedstawiciel, upoważniony do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym jak również do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany srk:

1)  jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo

2)  jest użytkowany w sposób zagrażający  życiu lub zdrowiu ludzi,  środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo

3)  powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia,

może nakazać, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania, jak również zakazać użytkowania obiektu budowlanego (urządzenia srk) lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.  W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie nie- bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ może zapewnić, na koszt WKD będącego zarządcą kontrolowanych obiektów budowlanych srk, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.

4.  Do zastosowania na koszt zarządcy, przewidzianych środków są upoważnione również organy Policji Państwowej i Straży Pożarnej, które o podjętych działaniach powinny powiadomić niezwłocznie właściwy organ.

## §14 Dokumentowanie sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym

1.  Dla obiektów budowlanych srk, dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty i decyzje budowy, w razie konieczności również instrukcje obsługi i eksploatacji, opra- cowania  projektowe  i  dokumenty  techniczne  robót  budowlano-montażowych  wy- konywanych  w  toku  ich  użytkowania,  należy  przechowywać  przez  okres  istnienia obiektu.

2.  KIERUJĄCY ZESPOŁEM DS. AUTOMATYKI jest obowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego srk, w okresie jego użytkowania, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument prze- znaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu techniczne- go, remontów i przebudowy obiektu.

3.  Osobę upoważnioną do dokonywania wpisów do książki obiektów budowlanych ustala ZARZĄDZAJĄCY WKD .

4.  Wzór książki oraz sposób jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruk- tury z dnia 3 lipca 2003r (Dz.U. Nr 120 poz.1134). Uszczegółowienie zasady prowa- rdzenia książek obiektów budowlanych ustala ZARZĄDZAJĄCY WKD .

5.  Protokoły z kontroli okresowej obiektu budowlanego srk, oceny i ekspertyzy dotyczące ich stanu technicznego oraz dokumenty i decyzje budowy, opracowania projektowe i dokumenty  techniczne  robót  budowlano-montażowych  wykonywanych  w  toku  ich użytkowania, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. Pełny wykaz dokumentacji stanowiących załączniki do książki obiektów budowlanych reguluje Mi- nister Infrastruktury w rozporządzeniu, o którym mowa w ust.4.

6.  ZARZĄDZAJĄCY WKD jest obowiązany udostępniać książkę obiektu budowlanego srk, jak również dokumenty ustalone jako jej załączniki, przedstawicielom właściwego organu lub organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we wła- ściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.

7.  Wyniki przeprowadzonych kontroli okresowych dokumentuje się w protokole z kontroli

(wzór protokołu załącznik Nr 7), który powinien zawierać między innymi:

1)  informacje podstawowe dotyczące przeprowadzonej kontroli,

2)  stan formalno-prawny obiektu, obejmujący informacje o:

a)  właścicielu obiektu,

b)  zarządcy obiektu,

c)  osobach sprawujących kontrolę techniczną utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym – ustalonych decyzją dyrektora zakładu,

d)  prowadzonej  dokumentacji  obiektu  budowlanego,  (kiedy  założono  książkę

obiektu budowlanego i gdzie jest przechowywana),

3)  dane charakterystyczne obiektu:

a)  informacje o konstrukcji i głównych parametrach technicznych obiektu, (jakie typy i rodzaje urządzeń wchodzą w skład obiektu, prędkość obowiązująca na li- nii, ilość torów itp.),

b)  data budowy obiektu,

c)  data przebudowy i jego zakres oraz wykonawca przebudowy,

d)  data ostatniego remontu i jego zakres,

e)  informacje  dotyczące  ostatniej  przeprowadzonej  kontroli  okresowej  (zakres, główne  ustalenia  z  kontroli,  data  usunięcia  stwierdzonych  nieprawidłowości i wykonania zaleceń),

4)  informacje dotyczące stanu i aktualności dokumentacji, również technicznej, oraz jej zgodności ze stanem faktycznym,

5)  wyniki kontroli między innymi powinny zawierać:

a)  informację: w odniesieniu, do jakich przepisów i norm technicznych zostały po- równane uzyskane wyniki pomiarów, sprawdzeń, testów i prób funkcjonalnych,

b)  stwierdzone nieprawidłowości,

c)  w zależności od celu kontroli, ocenę stanu technicznego oraz określenie przydat- ność do użytkowania obiektu,

d)  ustalenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych,

e)  zalecenia i zarządzenia pokontrolne określające warunki dalszego użytkowania obiektu, ewentualne potrzeby remontowe (ewentualną propozycję terminu powo- łania komisji zakwalifikowania do remontu), ograniczenia eksploatacyjne,

f)  określenie terminu wykonania niezbędnych działań naprawczych lub likwidacji stwierdzonych uchybień (kierując się przede wszystkim względami bezpieczeń- stwa ruchu),

6)  informacje  o  sporządzonej  dokumentacji  (stanowiące  załącznik  do  protokołu) z przebiegu poszczególnych pomiarów, testów, sprawdzeń i prób funkcjonalnych, komu przekazano dokumentację pokontrolną.

7)  podpisy kontrolującego (biorących udział w kontroli) i przedstawiciela właściciela obiektu lub zarządcy, na którym spoczywa regulaminowy obowiązek utrzymania kontrolowanego obiektu.

## §15 Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych srk

1.  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego srk lub jego części wymaga uzy- skania pozwolenia właściwego organu, zgodnie z postanowieniem Ustawy.

2.  Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego srk lub jego części, rozumie się w szczególności:

1)  przeznaczenie do użytku publicznego pomieszczenia,  które uprzednio było prze- znaczone dla urządzeń srk oraz przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na po- mieszczenie dla urządzeń srk,

2)  przeznaczenie urządzeń srk do zdalnego kierowania ruchem pociągów (centrum zdalnego sterowania LCS), które były przeznaczone do lokalnego prowadzenia ru- chu,

3)  przeznaczenie urządzeń srk do lokalnego prowadzenia ruchu, które były przezna- czone do zdalnego kierowania ruchem pociągów (centrum zdalnego sterowania LCS).

3.  Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany srk, nie nadaje się do re- montu, odbudowy lub wykończenia, należy wystąpić do właściwego organu o wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu - określającej ter- miny przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

4.  W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego srk lub jego części bez po- zwolenia, w przypadkach o którym mowa powyżej, właściwy organ podejmuje odpowiednią decyzję włącznie z nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego srk lub jego części.

5.  Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub  niewykończonych  obiektów  budowlanych

(Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

# R o zd zi a ł  4

OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA  PRACOWNIKÓW W  RAMACH PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO ORAZ SPRAWOWANIA  KONTROLI TECHNICZNEJ UTRZYMANIA OBIEKTÓW  WE  WŁAŚCIWYM STANIE  TECHNICZNYM

## §16 Diagnosta ds. automatyki uprawniony do przeprowadzania kontroli okresowych

1.  Diagnosta ds. automatyki uprawniony do przeprowadzania kontroli okresowych powi- nien posiadać:

1)  uprawnienia budowlane do projektowania  lub kierowania robotami budowlanymi, upoważniającymi    do    wykonywania    samodzielnych    funkcji    technicznych (sprawowania  kontroli  technicznej  utrzymania  obiektów  we  właściwym  stanie technicznym), w specjalności: urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kole- jowym,

2)  egzamin kwalifikacyjny na stanowisko automatyk sterowania ruchem kolejowym lub automatyk aparatury sterowania ruchem kolejowym, gwarantujący odpowiednie przygotowanie  zawodowe  i  praktykę  w  samodzielnym  wykonywaniu  zabiegów utrzymaniowych,

3)  upoważnienie do samodzielnego wykonywania robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym – przez okres, co najmniej jednego roku.

2.  Uprawniony  diagnosta  ds.  automatyki  w  imieniu  właściciela  (zarządcy),  wykonuje okresowe kontrole w ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym w zakresie urządzeń srk, jak również badania dia- gnostyczne urządzeń według zasad określonych niniejszą instrukcją.

3.  Diagnosta uprawniony do prowadzenia kontroli w sprawach merytorycznych (kontroli i badań diagnostycznych urządzeń) podlega bezpośrednio ZARZĄDZAJĄCEMU WKD.

4.  Diagnosta uprawniony do  przeprowadzania kontroli, odpowiada za jakość i termino- wość wykonania, wyznaczonych miesięcznym harmonogramem kontroli i badań dia- gnostycznych. Obowiązany jest przeprowadzać pomiary, sprawdzenia, testy i próby funkcjonalne, w ramach kontroli obiektów, na zasadach określonych instrukcją WKD A-3oraz niniejszą instrukcją w zakresie badań diagnostycznych.

5.  Diagnostę uprawnionego do przeprowadzania kontroli, obowiązuje znajomość:

1)  ustawy „Prawo budowlane” w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli okre- sowych stanu technicznego i przydatności obiektu do użytkowania,

2)  normatywów, warunków technicznych obiektów i warunków technicznych użytko- wania obiektów oraz ich dokumentacji,

3)  warunków  techniczno-ruchowych  posterunków  i  szlaków,  na  których  wykonuje kontrole,

4)  przepisów, normatywów technicznych i zarządzeń określonych niniejszą instrukcją

dla diagnosty ds. automatyki.

6.  W trakcie kontroli uprawniony diagnosta powinien:

1)  dokonać zapisów o przeprowadzonych kontrolach w dokumentacji urządzeń na po- sterunku ruchu, szafach aparatowych i dokumentacji prowadzonej przez mistrza au- tomatyki,

2)  organizować i prowadzić kontrolę zgodnie z zasadami określonymi „Instrukcją o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kole- jowym” WKD A-3 oraz zasadami postępowania w czasie badań diagnostycznych dla diagnosty określonych niniejszą instrukcją,

3)  skontrolować terminowość sprawdzeń i pomiarów, które powinny być wykonywane w ramach innych specjalności lub jednostek (przeglądy gwarancyjne, okresowe pomiary oporności uziemień obiektów lub urządzeń itp.),

4)  dokonać analizy przyczyn stwierdzonych przeszkód w użytkowaniu kontrolowa- nych obiektów,

5)  każdorazowo  sprawdzić  aktualność  dokumentacji  technicznej  kontrolowanych obiektów według zasad określonych w §7 ust.5 pkt 4,

6)  w protokole z kontroli okresowej przedstawić wnioski o potrzebie przeprowadzenia na obiekcie kontrolowanym robót remontowych i napraw.

7.  Uprawniony diagnosta jest zobowiązany:

1)  prowadzić dokumentację z kontroli ustaloną właściwymi przepisami i zarządzenia- mi oraz niniejszą instrukcją,

2)  tak przeprowadzać kontrole, aby ich efektywność była jak najwyższa, a przewidzia- ne harmonogramem i ustawą cykle kontroli zostały dotrzymane,

3)  interesować się prowadzonymi robotami budowlano - montażowymi obiektów i uczestniczyć w odbiorach technicznych urządzeń a o stwierdzonych nieprawidło- wościach technicznych lub zagrażających bezpieczeństwu, powinien powiadomić przewodniczącego komisji odbioru lub głównego inżyniera oraz przedsięwziąć od- powiednie do sytuacji środki określone ustawą,

4)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu kontroli okreso- wych.

- Uprawniony  diagnosta  wykonujący  kontrolę  powinien  być  wyposażony  w  komplet przepisów i instrukcji niezbędnych do wykonywania kontroli. Ponadto powinien być wyposażony w podstawowe przyrządy, sprawdziany i przymiary - w zakresie wykony- wanych kontroli.

### Załącznik Nr 1

do Instrukcji WKD A-10

Zestawienie czasookresów i urządzeń srk podlegających badaniom diagnostycznym.

| Badania dotyczące urządzeń | Zakres | Minimalny czasookres badań |
| --- | --- | --- |
| 1) | Zewnętrznych na posterunkach ruchu sygnalizatory, wskaźniki napędy elektryczne (*) zamki trzpieniowe, spony iglicowe urządzenia układowej niezajętości torów i rozjazdów urządzenia oddziaływania tor – pojazd (EON, przyciski szynowe) | §7 ust.6 | 1 raz/rok §8 ust. 5 2 razy w roku |
| 2) | Wewnętrznych na posterunkach ruchu zasilanie urządzeń (baterie akumulatorów, zasilacze bezprzerwowe, przetwornice, tablice bezp.) przekaźnikowe przekaźnikwo-komputerowe | §7 ust.7 | 1 raz/rok |
| 3) | Zabezpieczenia ruchu na przejeździe wyposażonym w rogatki (*) rogatki, półrogatki aparatura sygnalizacyjna, wskaźniki zasilanie urządzeń (baterie akumulatorów, zasilacze bezprzerwowe, przetwornice, tablice bezp.) | §7 ust.8 | 1 raz/rok §8 ust.5 |
| 4) | Samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe aparatura sygnalizacyjna, półrogatki wskaźniki zasilanie urządzeń (baterie akumulatorów, zasilacze bezprzerwowe, przetwornice, tablice bezp.) | §7 ust.9 | 1 raz/rok |
| 5) | Samoczynnej blokady liniowej sygnalizatory z elektromagnesami SHP i wskaźniki aparatura należnościowa zasilanie urządzeń (baterie akumulatorów, zasilacze bezprzerwowe, przetwornice, tablice bezp.) urządzenia układowej niezajętości torów i rozjazdów | §7 ust.10 | 2 razy/rok §8 ust.5 |
| 6) | Blokady półsamoczynnej z aparaturą na posterunkach | §7 ust.11 | 1 raz/rok |
| 7) | W czasie komisyjnego, technicznego badania rozjazdów a) w torach głównych zasadniczych b) w torach głównych dodatkowych c) pozostałych d) na stacjach rozrządowych (w strefie podziałowej) | §7 ust.4 | §8 ust.6 |
| 8) | Innych urządzenia zdalnego sterowania | wg. indywidualnego programu badań | 1 raz/rok |
| Znak (*) przed nazwą rodzaju urządzeń oznacza, że dopuszcza się ograniczenie zakresu badania diagnostycznego w nawiązaniu do §6 ust.13 niniejszej instrukcji (nie dotyczy skrócenia cyklu badań). |

### Załącznik Nr 2

do Instrukcji WKD A-10

Wykaz stacyjnych usrk na linii WKD podlegających badaniom diagnostycznym i kontrolom okresowym

| Lp. | Obiekt budowlany srk | Urządzenia srk | Oznaczenie funkcjonalne urządzenia | Lokalizacja (Nr toru; rodzaj toru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posterunek A | Urządzenie zewnętrzne |
|  |  | 1 2 ... ... | Napędy JEA-29 JEA-29 | 1 2ab 3cd ... ... | tor Nr 1 – główny zasadniczy tor Nr 2 – główny zasadniczy tor Nr 3 – główny dodatkowy |
|  |  | 12 13 14 ... ... | Sygnalizatory sem. wjazdowy sem. wjazdowy sem. drogowskazowy | sem. A1/2 sem. B1/2 sem. P1/2 ... ... | tor Nr 1 – główny zasadniczy tor Nr 2 – główny zasadniczy tor Nr 3 – główny dodatkowy |
|  |  | Urządzenie wewnętrzne |
|  |  | 21 22 23 ... | Zasilanie agregat prądotwórczy przetwornice sygn. tablica sieć-sieć | P sem. A, B, C TSS 1 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(*) Treści w powyższych wykazach (poniżej nagłówków kolumn) prezentują przykładową formę wpisów.

Wykaz szlakowych usrk na linii WKD podlegających badaniom diagnostycznym i kontrolom okresowym

| Lp. | Obiekt budowlany srk | Urządzenia srk | Oznaczenie funkcjonalne | Lokalizacja (km; tor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szlak A-B | Blokada liniowa |
|  |  | 1 2 ... ... | sbl odstęp odstęp | 5 6 ... ... | 5,420 tor Nr 1 5,630 tor Nr 2 |
|  |  | Urządzenia przejazdowe |
|  |  | 21 22 ... | Przejazdy Kat. A Kat. C | 7,200 12,230 | 7,200 12,230 |
| 2 | Szlak B-C | ... |

(*) Treści w powyższych wykazach (poniżej nagłówków kolumn) prezentują przykładową formę wpisów.

### Załącznik Nr 3

do Instrukcji WKD A-10

Roczny harmonogram badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

| Lp. | Miejsce wykonywania badań (zakres) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

..........................................                                .............................................

(podpis diagnosty)                                                        (podpis zatwierdzającego)

..........................................                                .............................................

(data podpisania)                                                                    (data podpisania)

### Załącznik Nr 4

do Instrukcji WKD A-10

Harmonogram miesięczny badań diagnostycznych i kontroli okresowych

Diagnosta uprawniony do przeprowadzania kontroli ........................................

na m-c .........................................................  rok ...............................................

| Lp | Data wykonania | Miejsce planowanej czynności (nr linii, szlak, stacja) | Opis planowanych czynności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |

............................................................                                                   .....................................................................

(data i podpis realizującego)                                                                                                   (data i podpis zatwierdzającego)

ROZLICZENIE  REALIZACJI  HARMONOGRAMU  MIESIĘCZNEGO

Strona 2

Zestawienie ilości dni:	PLAN	WYKONANIE

diagnostyka sygnalizatorów

diagnostyka urządzeń nastawiania zwrotnic i kontroli położenia iglic

diagnostyka urz. układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów

diagnostyka urządzeń nastawiania przebiegów

diagnostyka urz. blokady samoczynnej

diagnostyka urz. blokady półsamoczynnej

diagnostyka urz. na przejazdach

diagnostyka urz. zasilających

komisyjne techniczne badania rozjazdów

pomiar sił nastawczych w torach gł. zasadniczych

pomiar sił nastawczych w pozostałych torach

planowanie robót w urz. srk

inne

kontrola okresowa roczna (pięcioletnia)

realizacja zadań nieplanowych lub inne

RAZEM:

Uzasadnienie niewykonania zadań planowych:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Wykonanie zadań nieplanowych:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................                                                   .....................................................................

(data i podpis realizującego)                                                                                                   (data i podpis zatwierdzającego)

### Załącznik Nr 5

do Instrukcji WKD A-10

PROTOKÓŁ Nr ................................................................

z badania diagnostycznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym przeprowadzonego w dniu(ach)  .....................................................................

1.	Badanie diagnostyczne przeprowadził:   ...................................................................................................., nr upoważnienia na prawo posiadania  plombownicy ..............................................................................., przy współudziale (obecności): ..................................................................................................................

2.	Rodzaj (typ) badanych urządzeń ..............................................................................................................., lokalizacja .................................................................................................................................................., data instalacji i (lub) ostatniego remontu  .................................................................................................., dodatkowe informacje o urządzeniach (Rozdział 2 §9 6.1)a), b), c)) ........................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3.	Uzyskane wyniki pomiarów w czasie badania diagnostycznego oceniono w odniesieniu do przepisów i norm technicznych zawartych w (Rozdział 2 §9 6.1)d)): ..........................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4.	W wyniku przeprowadzonego badania diagnostycznego stwierdzono (Rozdział 2 §9 6.1)e), f), g), h)): .

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5.	Analiza (ocena) wyników badań i zalecenia (Rozdział 2 §9 6.2)):  ...........................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6.	Diagnoza badanych urządzeń (Rozdział 2 §9 6.3)): ..................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7.	Wnioskowanie - zalecenia dotyczące dalszych warunków eksploatacji i obsługi technicznej (Rozdział

2 §9 6.4), 5)): .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8.	Termin wykonania niezbędnych działań naprawczych lub likwidacji stwierdzonych uchybień

(Rozdział 2 §9 6.6): ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. ....................................................................................

(Osoby uczestniczące (obecne) w badaniach)

............................................................

(Wykonujący badanie)

.............................................................

(data sporządzenia protokołu)

Egzemplarz protokołu otrzymują:

1.  ....................................................................

2.  ....................................................................

3.  ....................................................................

4.  ....................................................................

### Załącznik Nr 5a

do Instrukcji WKD A-10

PROTOKÓŁ Nr .....................................

z badania diagnostycznego doraźnego urządzeń sterowania ruchem kolejowym przeprowadzonego w dniu(ach)  .....................................................................

9.	Badanie diagnostyczne przeprowadził:   ...................................................................................................., Nr upoważnienia na prawo posiadania  plombownicy .............................................................................., przy współudziale (obecności): ..................................................................................................................

10.  Informacje o badanych urządzeniach (elemencie) - rodzaj, typ, lokalizacja .............................................,

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11.  Określenie celu badania..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

12.  Opis przyjętych metod prowadzenia badania w ramach, którego wykonano pomiary, sprawdzenia,

testy i próby funkcjonalne  .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

13.  Wyniki pomiarów, sprawdzeń, testów i prób funkcjonalnych: .................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

14.  Ustalenia na podstawie pomiarów, sprawdzeń, testów i prób funkcjonalnych  .........................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

(Osoby uczestniczące (obecne) w badaniach)

............................................................

(Wykonujący badanie)

.............................................................

(data sporządzenia protokołu)

Egzemplarz protokołu otrzymują:

1.  ...................................

2.  ....................................................................

3.  ....................................................................

4.  ....................................................................

### Załącznik Nr 6

do Instrukcji WKD A-10

Linia

Harmonogram rocznych okresowych kontroli obiektów budowlanych sterowania ruchem kolejowym.

Lp.

Miejsce planowanych czynności  kontrolnych

(szlak, stacja)

ostatnia kont.

5-letnia

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

następna kont.

5-letnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

............................................................

(podpisDIAGNOSTY)

.............................................................

(data podpisania)

............................................................

(podpis zatwierdzającego)

.............................................................

(data podpisania)

Uwaga - w rubrykach 4-15 wpisać oznaczenia:

ST – kontrola stanu technicznego (roczna)

PU – kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania (5-letnia)

### Załącznik Nr 7

do Instrukcji WKD A-10

PROTOKÓŁ KONTROLI

UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania (*)

Działając na mocy artykułu 62 ust.1 pkt.1, 2 (*) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z póź. zmianami)

Przeprowadzono w terminie …………………………………….. kontrolę obiektu budowlanego ……….

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... zlokalizowanego .........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... Kontrolujący ..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... w obecności ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

I.  Stan formalno – prawny obiektu

1.	Właściciel obiektu ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.	Zarządca obiektu ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3.	Posiadane uprawnienia budowlane przez osobę sprawującą kontrolę techniczną utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym – według art. 62 ustawy Prawo budowlane: ......................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4.	Książka obiektu budowlanego założona  ....................................................  znajduje się .........................

....................................................................................................................................................................

II. Dane charakterystyczne obiektu

1.	Konstrukcja i parametry techniczne ...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.	Data budowy ..............................................................................................................................................

3.	Data przebudowy i zakres, wykonawca .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4.	Data ostatniego remontu i zakres ...............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5.	Ostatnia kontrola okresowa (data, zakres, ustalenia, data usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości): ..

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(*) – niepotrzebne skreślić

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

III. Wyniki kontroli

1.	Informacje dotyczące stanu i aktualności dokumentacji (zgodność ze stanem faktycznym obiektu)........

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.	Uzyskane wyniki  pomiarów, sprawdzeń, testów i prób funkcjonalnych oceniono w odniesieniu do przepisów i norm technicznych zawartych w:............................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3.	Stwierdzone nieprawidłowości: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4.	Ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania (*) ..................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5.	Ustalenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych:  ........................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6.	Estetyka urządzeń (*)  ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7.	Zalecenia (zarządzenia pokontrolne):.........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8.	Termin wykonania zaleceń: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Protokół sporządzono w …….  jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączona dokumentacja pomiarów, testów, sprawdzeń i prób funkcjonalnych: ......................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................

(Właściciel (Zarządca) obiektu)

.............................................................

(data podpisani protokołu)

Egzemplarz protokołu otrzymują:

1.	……………………..................

2.	..................................................

3.	...................................................

4.	...................................................

1. .........................................................

2. .........................................................

3. ..........................................................

4. ..........................................................

(Osoby uczestniczące (obecne) w kontroli)

............................................................

(Kontrolujący)

.............................................................

(data podpisania protokołu)

E	KARTA ELEKTRYCZNEGO NAPĘDU ZWROTNICOWEGO

Stacja (okręg nast.) ……………………….......…………

Rodzaj toru ………………………….......……….....	Nr i typ zwrotnicy ………………………………...............................…. Typ napędu:.........................................	Nr fabryczny /rok produkcji napędu:..................................... Data zabudowy:....................................	Napęd: bez kontroli / z kontrolą* iglic

### Załącznik Nr 8

do Instrukcji WKD A-10

| Lp | Data sprawdze- nia | Siła oddziaływania Rozjazdu na napęd | Napęd | Skok | Naprawa, wymiany części itp. | Nazwisko sprawdzającego podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W końcowym położeniu | W czasie przekładania | Siła trzymania | Siła nastawcza | Suwaka Nastaw. | Pręta Nastaw. |  |  |
|  |  | + | - | +/- | -/+ | + | - | +/- | -/+ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Wartość graniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rubr. 3,4,5,6 – Siły oddziaływania rozjazdu na napęd:

w końcowym położeniu – wartość obciążenia działającego na suwak nastawczy w końcowym położeniu (mierzona po uzyskania kontroli położenia iglic)

w czasie przekładania – maksymalna wartość obciążenia działającego na suwak nastawczy przy przestawianiu iglic zwrotnicy (mierzona do momentem uzyskania kontroli położenia iglic)

Rubr. 7,8 – Silą trzymania – największa wartość siły ciągu, jaką suwak nastawczy może rozwinąć przy pracującym silniku, ślizgającym się sprzęgle przeciążeniowym i zablokowanym suwaku astawczym

Rubr. 9,10 – Silą nastawcza napędu - siła oporu statycznego, jaką stawia suwak nastawczy przy usiłowaniu rozprucia napędu zwrotnicowego (zawiera przyrost siły trzymania od hamulca silnika).

Rubr. 7,8,9,10 – wpisać wartości średnie z co najmniej trzech pomiarów (zasady pomiaru wg DTR)

Rubr. 11 – Skok suwaka nastawczego - droga, jaką przebywa suwak nastawczy napędu zwrotnicowego od jednego do drugiego skrajnego położenia.

Rubr. 12 – Skok pręta nastawczego - droga, jaką przebywa pręt nastawczy napędu zwrotnicowego od jednego do drugiego skrajnego położenia.

(*)Niepotrzebne-skreślić

### Załącznik Nr 9

do Instrukcji WKD A-10

PROTOKÓŁ

zakwalifikowania urządzeń/obiektu budowlanego (*)  srk do remontu.

1.	Nazwa urządzenia/obiektu budowlanego (*) srk:  ....................................................................................

2.	Lokalizacja urządzenia/obiektu budowlanego (*) srk :  ............................................................................

3.	Wartość urządzenia/obiektu budowlanego (*) srk (ilość jednostek miernika):  ........................................

...................................................................................................................................................................

4.	Data oddania do eksploatacji: ...................................................................................................................

5.	Data ostatniego remontu: ..........................................................................................................................

6.	Ogólna charakterystyka urządzenia/obiektu budowlanego (*) srk:  ..........................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

7.	Uzasadnienie zakwalifikowania urządzenia/obiektu budowlanego (*) srk do remontu: ..........................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

8.	Proponowany zakres remontu:  .................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

9.	Proponowany termin przeprowadzenia remontu: .....................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

10.  Orientacyjne potrzeby materiałowe: .........................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

11.  Skład i podpisy kwalifikujących urządzenia/obiektu budowlanego (*) srk do remontu:

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. ....................................................................................

5. ....................................................................................

(Osoby uczestniczące w kwalifikacji)

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

(podpisy )

Egzemplarz protokołu otrzymują:

1.  - .........................................................................

2 - ..............................................................................

3.  - ..............................................................................

4.  ..........................................................................................................

5.  ..........................................................................................................

6.  ..........................................................................................................

(*) – niepotrzebne skreślić

# WYKAZ ZMIAN

| L.p. | Nr Zarządzenia wprowadzającego zmianę | Zmiana dotyczy | Zmiana obowiązuje od dnia | Czytelny podpis pracownika wprowadzającego zmianę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozdział | § | ust./p-t |  |  |

UWAGI I NOTATKI: