Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o. o.

Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23

Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WKD A-6

(E-24)

Grodzisk Maz. 2006r.

- Niniejsza instrukcja jest realizacją postanowień aktów prawnych , a w szczególności :

- ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86 , poz. 789 z późniejszymi zmianami ) ,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr.207 , poz.2016 z późniejszymi zmianami ) ,

- rozporządzenie MTGiM z dn. 10.09.1998r. , w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – Dz. U.Nr 51poz. 987 ,

- Instrukcja nadaje się do stosowania w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego , utrzymania i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.

3.   Niniejsza instrukcja obowiązuje pracowników WKD Sp. z o.o. oraz pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii WKD .

Miejsce opracowania:

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o.

Wydział Infrastruktury

ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright  by PKP WKD Sp. z o.o.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jakikolwiek przedruk, także częściowy, jest niedozwolony

# SPIS TREŚ CI

SPIS TREŚ CI	3

Rozdział 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE	5

§ 1. Przedmiot i zakres instrukcji	5

§ 2. Podstawowe definicje i określenia	5

Rozdział 2  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW DZIAŁKI	7

§ 3. Obowiązki automatyka odpowiedzialnego za urządzenia	7

§ 4. Obowiązki automatyka	8

§ 5. Obowiązki pracownika działki	8

Rozdział 3  ORGANIZACJA ZABIEGÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ	9

§ 6. Organizacja zabiegów obsługi technicznej w sekcji eksploatacji	9

§ 7. Organizacja pracy na działce	9

§ 8. Zasady postępowania przy prowadzeniu zabiegów obsługi technicznej	10

§ 9. Usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk	11

§ 10. Wypadki i wydarzenia kolejowe	12

§ 11. Badania diagnostyczne	12

Rozdział 4  BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY ZABIEGACH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ URZĄDZEŃ SRK	13

§ 12. Wskazówki ogólne	13

§ 13. Zabiegi w torach	13

§ 14. Zabiegi przy urządzeniach elektrycznych	14

§ 15. Zabiegi przy urządzeniach z elementami ruchomymi	14

§ 16. Kopanie dołów lub rowów	15

§ 17. Zabiegi na sygnalizatorach	15

§ 18. Zabiegi przy akumulatorach	15

§ 19. Zagadnienia przeciwpożarowe	16

§ 20. Przenoszenie ciężarów	16

Rozdział 5  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ SRK W ZIMIE	17

§ 21. Okresy zapewnienia sprawności kolei w zimie	17

§ 22. Obowiązki automatyka odpowiedzialnego i pracowników działki	17

Rozdział 6  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY SYGNALIZATORÓW	18

§ 23. Konserwacja sygnalizatorów świetlnych	18

§ 24. Przegląd sygnalizatorów świetlnych	20

Rozdział 7  KONSERWACJE I PRZEGLĄDY MECHANICZNYCH KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	21

§ 25. Przegląd zamka trzpieniowego, zamka wykolejnicowego oraz spony iglicowej	21

Rozdział 8  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	21

§ 26. Konserwacja przekaźników	21

§ 27. Przegląd przekaźników	22

§ 28. Konserwacja elektrycznych napędów zwrotnicowych	23

§ 29. Przegląd elektrycznych napędów zwrotnicowych	24

§ 30. Konserwacja układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów	26

§ 31. Przegląd układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów	27

§ 32. Przegląd szaf torowych (kontenerów)	28

§ 33. Przegląd dławików torowych	29

§ 34. Konserwacja nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego	29

§ 35. Przegląd nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego	29

Rozdział 9  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ BLOKADY LINIOWEJ	29

§ 36. Konserwacja urządzeń sbl	29

§ 37. Przegląd i pomiary kontrolne urządzeń sbl	30

Rozdział 10  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA	30

§ 38. Konserwacja urządzeń i test sprzętu w centrum zdalnego sterowania	30

§ 39. Przegląd urządzeń zdalnego sterowania w centrum	31

§ 40. Konserwacja urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych	31

§ 41. Przegląd urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych	31

Rozdział 11  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA RUCHU NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH	31

§ 42. Konserwacja urządzeń i aparatury ssp	31

§ 43. Przegląd urządzeń i aparatury ssp	33

Rozdział 12  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH	33

§ 44. Konserwacja baterii akumulatorów	33

§ 45. Konserwacja tablic rozdzielczych	34

Rozdział 13  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO URZĄDZEŃ SRK	35

§ 46. Przegląd armatury kablowej	35

§ 47. Przegląd tras kablowych	35

§ 48. Przegląd kabli elektrycznych	35

Rozdział 14  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ SRK WYŁĄCZONYCH Z EKSPLOATACJI	36

§ 49. Konserwacja i przeglądy urządzeń srk wyłączonych z eksploatacji	36

Załącznik Nr 1	37

Załącznik nr 2	39

Załącznik nr 3	40

Załącznik nr 4	42

Załącznik Nr 5	43

Załącznik Nr 6	44

Załącznik Nr 7	45

Załącznik Nr 8	46

Załącznik Nr 9	47

WYKAZ ZMIAN	48

# Rozdział 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

## § 1. Przedmiot i zakres instrukcji

- Instrukcja określa zasady i metody prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym w WKD Sp. z o.o. , wyznacza podstawowe cykle tych zabiegów i przeglądów oraz zawiera wskazówki techniczne ich wykonywania, a także określa zasady wykonywania napraw bieżących tych urządzeń.

## § 2. Podstawowe definicje i określenia

- Definicje:

  - badanie diagnostyczne  urządzeń srk (badanie  diagnostyczne)  -  zbieranie informacji o urządzeniach   srk   na   podstawie   oględzin,   testów,   prób   funkcjonalnych   i   pomiarów parametrów bez rozbierania zespołów tych urządzeń, połączone z rozpoznaniem środowiska ich pracy, następnie  porównaniem zebranych  informacji z wymaganymi  parametrami  lub stanami dopuszczalnymi,

  - diagnostyka techniczna urządzeń srk (diagnostyka techniczna) – całokształt zagadnień dotyczących  identyfikacji  i  oceny  aktualnych,  przeszłych  i  przyszłych  stanów  obiektu technicznego urządzeń srk oraz jego środowiska pracy,

  - eksploatacja – zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu realizację   przez   użytkowane   urządzenia   funkcji   sterowania   ruchem	kolejowym   i zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,

  - utrzymanie   –   w   ramach   eksploatacji,   zespół   wszystkich   działań   technicznych   i organizacyjnych   mających   na   celu   zachowanie   struktury   urządzeń   srk	w   stanie umożliwiającym  wypełnianie  wymaganych  funkcji  zabezpieczenia  i  sterowania  ruchem kolejowym; utrzymanie obejmuje obsługę techniczną, obsługę diagnostyczną, oraz remonty urządzeń srk,

  - obsługa – użytkowanie urządzeń w procesie prowadzenia ruchu,

  - obsługa techniczna  –  w ramach utrzymania urządzeń srk, zespół wszystkich  czynności (zabiegów) związanych z konserwacją, przeglądami i naprawami bieżącymi,

  - konserwacja urządzeń srk (konserwacja) - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk, mających na celu utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności technicznej  (eksploatacyjnej),  w  szczególności:  uproszczone  sprawdzanie  funkcjonalne, regulacje i związane z nimi  podstawowe pomiary, usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń  srk,  uzupełnianie  ubytków  powłok  malarskich,   smarów,  olejów,  elektrolitów, oględziny, czyszczenie, smarowanie, mycie,

  - naprawa bieżąca urządzeń srk (naprawa) - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej  urządzeń  srk,  ujętych  w  harmonogramach  napraw,  obejmujących  wymianę podzespołów zakwalifikowanych  w przeglądach okresowych, badaniach  diagnostycznych, innych  badaniach  lub   zawartych   w  protokołach  organów  kontrolnych,   kompleksowe czynności w zakresie odtwarzania powłok malarskich, wymiany smarów, olejów, elektrolitów, gazów w hydroakumulatorach,

  - przegląd  urządzeń  srk  -  zespół  działań  wchodzących  w  zakres  obsługi  technicznej urządzeń  srk   obejmujący  okresowe  czynności  w  zakresie  konserwacji,   sprawdzania funkcjonalnego,    pomiarów	wartości    elektrycznych    i    mechanicznych, przywracanie nominalnych    parametrów    pracy    urządzeń,    sprawdzanie	poprawności    współpracy poszczególnych elementów, wyznaczanie zakresu planowych napraw,

- Występujące w instrukcji określenia oznaczają:

  - zespół ds. automatyki - komórkę wykonawczą WKD Sp. z o. o. funkcjonującą w Wydziale Infrastruktury, zajmującą się obsługą, obsługą techniczną urządzeń srk,

  - wykonawca   robót   (wykonawca)   -   podmiot	realizujący   na   podstawie   odrębnego porozumienia (umowy)  roboty budowlane lub  zabiegi obsługi technicznej urządzeń srk  na rzecz zakładu lub inne prace, które mogą wpływać na działanie urządzeń srk,

  - zakład – wykonawczą jednostkę organizacyjną „WKD Sp. z  o.o.”, eksploatującą urządzenia srk na obszarze WKD, prowadzącą ewidencję majątkową tych urządzeń.

    - Występujących  w instrukcji określeń dotyczących stanowisk  nie należy utożsamiać z nazwami stanowisk osobistego zaszeregowania pracowników. Określenia te związane są z przypisanymi pracownikom funkcjami oraz  czynnościami wykonywanymi przez nich w  procesie eksploatacji urządzeń srk i oznaczają:

automatyk – pracownika zakładu upoważnionego do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk w zakresie obsługi technicznej,

diagnosta  ds.  automatyki – upoważniony przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD pracownik WKD Sp. z o. o. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności „urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym”, stanowiących podstawę do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej    na    sprawowaniu    kontroli    technicznej    utrzymania    obiektów budowlanych srk we właściwym stanie technicznym oraz upoważniony do samodzielnego prowadzenia badań diagnostycznych i kontroli okresowych urządzeń srk,

ZARZĄDZAJĄCY WKD –prezes, dyrektor i jego zastępcy WKD Sp. z o. o.,

dyspozytor – dyspozytora w zakładzie,

kontroler    ds.    automatyki,  kontroler  –  pracownika    biura    zakładu, który    według odrębnie ustalonego  planu  kontroli  lub  wg. dyspozycji ZARZĄDZAJĄCEGO WKD kontroluje między innymi dokumentację utrzymania  urządzeń srk oraz jakość wykonania zabiegów obsługi technicznej i diagnostycznej,

automatyk odpowiedzialny za urządzenia – pracownika zakładu odpowiedzialny za obsługę techniczną urządzeń srk na przydzielonym obszarze  działania i kierujący brygadą obsługi technicznej ,

kierujący zespołem ds. automatyki –   pracownika  kierującego  całokształtem  spraw  obsługi technicznej urządzeń srk w WKD Sp. z o.o.

pracownik   obsługi   –	dyżurnego   ruchu, zwrotniczego   lub innego pracownika obsługującego (użytkującego) urządzenia srk,

pracownik obsługi technicznej – pracownika wykonującego zadania obsługi technicznej urządzeń srk,

        - Pozostałe określenia występujące w instrukcji oznaczają:

          - działka – obszar na którym znajdują się powierzone automatykowi odpowiedzialnemu urządzenia srk wraz z brygadą obsługi technicznej ,

          - książka kontroli urządzeń – książkę kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym / na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń ,

          - urządzenia sterowania ruchem  kolejowym – urządzenia techniczne  przeznaczone do sterowania  ruchem  kolejowym  w   tym   również   zabezpieczenia  ruchu  na  przejazdach kolejowych zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa i sprawności  ruchu,  umożliwiające  użytkowanie  obiektu  budowlanego  srk  zgodnie  z  jego przeznaczeniem; w niniejszej instrukcji określane także nazwą skróconą urządzenia srk lub urządzenia.

5.  Stosowane w niniejszej instrukcji określenia kolorystyki malowania urządzeń srk odpowiadają na- stępującym kolorom z palety RAL:

  - biały – Nr 9016 wg RAL,

  - brązowy – Nr 8002 wg RAL,

  - czerwony – Nr 3020 wg RAL,

  - czarny – Nr 9005 wg RAL,

  - fioletowy – Nr 4001 wg RAL,

  - jasnoszary – Nr 7035 wg RAL,

  - niebieski – Nr 5010 wg RAL,

  - szary – Nr 7040 wg RAL,

  - zielony – Nr 6002 wg RAL,

  - żółty – Nr 1016 wg RAL.

6.    Skróty występujące w instrukcji oznaczają:

- DTR – dokumentacja techniczo – ruchowa,

- OTP – obsługa techniczna przekaźnika,

- sbl   –  samoczynna blokada liniowa,

- srk   –  sterowanie ruchem kolejowym,

- ssp  –  samoczynna sygnalizacja przejazdowa.

# Rozdział 2  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW DZIAŁKI

## § 3. Obowiązki automatyka odpowiedzialnego za urządzenia

1.	Automatyk odpowiedzialny odpowiada za:

- utrzymanie urządzeń w sprawności (w tym usuwanie nieprawidłowości w ich działaniu oraz przeprowadzanie napraw bieżących), jakość ich konserwacji i bieżących sprawdzeń,

- organizację pracy na działce, której efektywność powinna być jak najwyższa, a przewidziane niniejszą  instrukcją  i  dokumentacją  techniczno  -  ruchową  dla  poszczególnych  urządzeń zabiegi konserwacji i przeglądów były wykonywane w cyklach przewidzianych miesięcznym harmonogramem zabiegów konserwacyjnych i przeglądów.

2.	Automatyk odpowiedzialny powinien:

  - posiadać  odpowiednie przygotowanie zawodowe i praktykę w samodzielnym wykonywaniu obsługi technicznej czynnych urządzeń srk,

  - posiadać upoważnienie do  samodzielnego wykonywania  zabiegów  obsługi technicznej w czynnych urządzeniach srk oraz do posiadania plombownicy,

  - znać teoretycznie i praktycznie urządzenia na działce, na której pracuje,

  - znać  przepisy  i  instrukcje  dotyczące  budowy,  działania,  obsługi  technicznej  i  obsługi urządzeń w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

  - znać  przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ochrony  przeciwpożarowej  i przeciwporażeniowej, a także umieć udzielić pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku,

  - poddawać  się  egzaminom  kontrolnym  i  pouczeniom  okresowym  zgodnie  z  wymogami rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu określającego warunki jakie muszą spełniać pracownicy wykonujący zawody związane bezpośrednio z ruchem pociągów,

  - poddawać się szkoleniom ze znajomości budowy, zasady działania oraz obsługi technicznej urządzeń srk.

3.	Automatyk odpowiedzialny jest zobowiązany:

- podejmować działania prowadzące  do zapewnienia materiałów i  narzędzi potrzebnych do wykonywania   zabiegów	konserwacji   i   przeglądów,   wynikających   z   miesięcznego harmonogramu  zabiegów  konserwacji  i  przeglądów;  w  razie  powstania  awarii  urządzeń automatyki odpowiedzialny obowiązany jest zwrócić się do kierującego zespołem ds. automatyki o niezbędne materiały i podzespoły,

- posiadać  na  poszczególnych   posterunkach  ruchu  aktualną  dokumentację  techniczną urządzeń   oraz	dokumentację   techniczno	-   ruchową,   uporządkowaną   w   sposób umożliwiający  łatwe i szybkie jej wykorzystanie; braki  w dokumentacji technicznej  winien zgłaszać naczelnikowi sekcji,

- prowadzić  dokumentację  pracy   związaną  z   obsługą  techniczną  urządzeń  na  działce, ustaloną właściwymi instrukcjami i zarządzeniami,

- przestrzegać stosowania norm technicznych, zasad BHP i PPOŻ ,

- zgłaszać   kierującemu zespołem do spraw automatyki   wszelkie   przeszkody   w   wykonaniu   zadań wynikających z miesięcznego harmonogramu konserwacji i  przeglądów urządzeń srk na działce,

- zgłaszać  kierującemu zespołem do spraw automatyki   swoje  spostrzeżenia  (wnioski)  o  potrzebie przeprowadzenia  na  jego  działce  robót  inwestycyjnych,  napraw  głównych  lub  napraw bieżących,

- współpracować  w  zakresie  planowych  badań  diagnostycznych  i  brać  w  nich  udział  na zasadach określonych  w  „Instrukcji  diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym”,

- interesować się prowadzonymi na terenie jego działki robotami budowlanymi w urządzeniach srk,   a   o   wszelkich   zauważonych   nieprawidłowościach   technicznych   zagrażających bezpieczeństwu	ruchu   kolejowego   powiadomić   kierującego zespołem do spraw automatyki   oraz przedsięwziąć odpowiednie do zaistniałej sytuacji środki zaradcze.

## § 4. Obowiązki automatyka

1. Automatyk odpowiada za jakość i terminowość wykonania zabiegów obsługi technicznej wyznaczonych mu przez mistrza automatyki, oraz za zapewnienie prawidłowego działania urządzeń w czasie prowadzenia tych czynności.

2. Powinności automatyka określone są w § 3 ust.2.

## § 5. Obowiązki pracownika działki

1.    Pracownik działki powinien:

- wykonywać  zabiegi  obsługi  technicznej  wyznaczone  mu  przez    automatyka odpowiedzialnego za urzadzenia ,

- powiadamiać swojego zwierzchnika o każdym przypadku uszkodzenia urządzeń, powstałego w wyniku umyślnego działania lub nieprawidłowego wykonania czynności obsługi urządzeń (również w przypadku zauważenia, że inni pracownicy wykonują swoje czynności w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie urządzeń albo  przerwę  w ich  pracy), a następnie postępować zgodnie z jego wytycznymi,

- przestrzegać przepisy bezpieczeństwa pracy przy  wykonywaniu zabiegów i robót; w razie zaistnienia  wypadku  przy  pracy,  współpracujący  pracownicy  obowiązani  są  udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba – podjąć działania dla zapewnienia  mu niezbędnej pomocy lekarskiej,

- troszczyć się o powierzone mu narzędzia, urządzenia i materiały, zapewniając ich należyte przechowywanie oraz dbać o ich stan techniczny.

# Rozdział 3  ORGANIZACJA ZABIEGÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ

## § 6. Organizacja zabiegów obsługi technicznej w zespole ds. automatyki

1. Planowe zabiegi obsługi technicznej należy wykonywać w zakresie i terminach określonych w rocznym oraz miesięcznym harmonogramie zabiegów konserwacji i przeglądów oraz w harmonogramie napraw bieżących. Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów należy sporządzać w taki sposób, aby w wymaganych zakresach i terminach (wg Załącznika Nr 1 oraz odpowiednich DTR) wykonane były:

  - zabiegi zlecone do wykonania przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD,

  - zabiegi zlecone do wykonania wykonawcom spoza WKD Sp. z. o.o,

Dla urządzeń srk nie ujętych w niniejszej instrukcji należy do harmonogramów dołączyć indywidualne wykazy zabiegów konserwacji i przeglądów tych urządzeń, opracowane na podstawie właściwych DTR.

2. Przeglądy i  konserwacje,  o których mowa  w ust. 1  pkt. 2, należy ująć w  odrębnych pozycjach przedmiotowego harmonogramu.

3. Miesięczny harmonogram  zabiegów  konserwacji i przeglądów sporządza się  na podstawie zatwierdzonego rocznego harmonogramu. Dla danego urządzenia zabiegi przeglądów winny obejmować również jego zabiegi konserwacyjne.

4. Zakresy konserwacji i przeglądów dla urządzeń czynnych, objętych tą instrukcją, określają paragrafy: od § 23 do § 49. Czasookresy tych zabiegów określa Załącznik Nr 1.

5. Protokoły z badań diagnostycznych oraz meldunki automatyka odpowiedzialnego za urządzenia o potrzebie przeprowadzenia napraw bieżących (określające miejsce, zakres i proponowany termin realizacji) są podstawą do opracowania harmonogramu napraw bieżących urządzeń srk w zakładzie (wg Załącznika Nr 4). Harmonogram ten przygotowuje kierujący zespołem ds. automatyki a zatwierdza ZARZĄDZAJĄCY WKD. Harmonogram jest podstawą określenia napraw bieżących na działce. Automatyk odpowiedzialny za urządzenia otrzymuje ten harmonogram wraz z informacją , czy dana naprawa będzie wykonywana systemem własnym czy zleconym.

6. Naprawy bieżące należy tak planować, aby jeśli to możliwe, wykonywać je w powiązaniu z konserwacją, przeglądem lub badaniem diagnostycznym naprawianego urządzenia.

7. Naprawy  bieżące należy przeprowadzać  w oparciu o obowiązujące dokumentacje  techniczne oraz DTR urządzeń podlegających naprawom.

## § 7. Organizacja pracy na działce

1. Automatyk odpowiedzialny za urządzenia powinien tak organizować pracę na działce, aby były wykonane wszystkie konserwacje i przeglądy ustalone niniejszą instrukcją oraz wynikające z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzeń,  a zawarte w  miesięcznych harmonogramach zabiegów  konserwacji i  przeglądów. Przesunięcie wykonania zabiegów konserwacji i przeglądów na następny miesiąc może zostać dokonane samodzielnie przez kierującego zespołem do spraw automatyki , jeśli nie spowoduje to przekroczenia cyklu obsługi technicznej danego urządzenia – w przeciwnym wypadku wymagana jest zgoda zarządzającego WKD.

2. Obowiązki automatyka odpowiedzialnego, w czasie jego nieobecności na działce, przejmuje automatyk wyznaczony przez kierującego zespołem do spraw automatyki.

## § 8. Zasady postępowania przy prowadzeniu zabiegów obsługi technicznej

1.  Automatyk  powinien  zwracać uwagę na  stan zamknięć i plomb na urządzeniach, a w razie stwierdzenia braku plomby, zerwanie  której  nie było odnotowane, powinien  wpisać ten fakt do książki kontroli  urządzeń. Tak rozplombowane  urządzenie należy sprawdzić funkcjonalnie  i po stwierdzeniu, że działa prawidłowo zaplombować, a o zaistniałym zdarzeniu powiadomić swojego przełożonego.

2. Podczas wykonywania zabiegów obsługi technicznej w urządzeniach nie wolno dokonywać żadnych  zmian  konstrukcyjnych,  układowych  niezgodnych  z  aktualną  dokumentacją  techniczną. Zmiany w urządzeniach mogą być dokonane tylko za zgodą kierującego zespołem do spraw automatyki na podstawie dokumentacji technicznej sporządzonej przez uprawnionego projektanta.

3. Automatyk wykonujący obsługę techniczną w urządzeniach może wyłącznie dla tych celów przestawiać zwrotnice,  nastawiać semafory lub tarcze, zmieniać  stan bloków, oraz wykonywać takie  czynności, które zmieniają  stan albo działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń torowych, dopiero po uzyskaniu na to, w każdym oddzielnym przypadku,  wyraźnej  zgody  pracownika  obsługi  (dyżurnego  ruchu,  zwrotniczego). O rozpoczęciu i zakończeniu takich czynności automatyk powinien powiadomić pracownika  obsługi  od  którego  zgodę  tę  uzyskał.  W  czasie  jazdy  pociągu  należy wstrzymać prowadzenie zabiegów obsługi technicznej w urządzeniach, które wchodzą w zależności w danym przebiegu lub mogą spowodować naruszenie zależności w nastawionym przebiegu.

4.  Automatyk wykonujący zabiegi obsługi technicznej urządzeń na posterunku ruchu bez ich otwierania jest obowiązany wpisać wynik tych zabiegów do książki kontroli urządzeń. W przypadku, gdy zabiegi te wymagają otwarcia urządzeń, wówczas w książce kontroli urządzeń należy wpisać, które urządzenia będą otwierane, jakie należy wprowadzić obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociągów, jaki przyjęto sposób porozumiewania się w celu ostrzegania o przejeździe taboru lub konieczności przerwania robót dla zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu i warunków bhp

(szczególnie w przypadku robót na torach lub w ich pobliżu). Zabiegi obsługi technicznej wymagające otwarcia urządzeń mogą zostać rozpoczęte po wyrażeniu przez pracownika obsługi pisemnej zgody na to otwarcie. Zabiegi obsługi technicznej wymagające wprowadzenia obostrzeń mogą zostać rozpoczęte po wyrażeniu przez pracownika obsługi pisemnej zgody na rozpoczęcie tych zabiegów, poprzedzonej pisemną informacją o  wprowadzeniu wymaganych  obostrzeń. Po zakończeniu zabiegów obsługi technicznej należy wpisać do książki kontroli urządzeń ich wynik oraz potrzebę odwołania wprowadzonych lub  wprowadzenia nowych obostrzeń w prowadzeniu ruchu lub w obsłudze urządzeń. Należy również określić stan działania urządzeń po sprawdzeniu. Zasady dokonywania zapisów w książce kontroli urządzeń zawarte są w „Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” : WKD A-3 .

5. W przypadku prac w urządzeniach sbl, lub ssp, obiektach zdalnie nastawianych lub zdalnie sterowanych zapis o zamiarze ich rozpoczęcia sporządza automatyk lub na jego telefoniczne lub radiotelefoniczne zgłoszenie dyżurny ruchu w książce kontroli urządzeń na jednej ze stacji przylegających do szlaku, na którym prowadzone będą prace. W zapisie należy określić szlak lub posterunek ruchu, nr toru i czas prowadzenia prac oraz potrzebę i rodzaj wprowadzenia obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów. Zabiegi obsługi technicznej wymagające otwarcia urządzeń mogą zostać rozpoczęte po wyrażeniu przez pracownika obsługi pisemnej zgody na to otwarcie. Zabiegi obsługi technicznej wymagające wprowadzenia obostrzeń mogą zostać rozpoczęte po wyrażeniu przez pracownika obsługi pisemnej zgody na rozpoczęcie tych zabiegów, poprzedzonej pisemną informacją o wprowadzeniu wymaganych obostrzeń. W przypadku, gdy informacja o zamiarze rozpoczęcia zabiegów jest przekazywana  dyżurnemu ruchu przez automatyka telefonicznie lub  radiotelefonicznie, wyrażenie ww. zgód  po odpisaniu ich  przez dyżurnego ruchu w książce kontroli urządzeń jest przekazywane automatykowi również telefonicznie lub radiotelefonicznie. W książce kontroli urządzeń znajdującej się w obiekcie zdalnie nastawianym, zdalnie sterowanym lub w szafie aparatowej urządzeń na szlaku automatyk wykonujący prace wpisuje zakres i wynik prac w urządzeniach sbl, odnoszących się do semaforów, których aparatura sterująca znajduje się w danej szafie. Po zakończeniu prac przy ww. urządzeniach zapis o ich zakończeniu oraz potrzebę odwołania lub wprowadzenia nowych obostrzeń sporządza automatyk lub na jego telefoniczne lub radiotelefoniczne zgłoszenie, dyżurny ruchu w książce kontroli urządzeń na stacji, na której zostało odpisane rozpoczęcie prac.

6. Wszystkie  zabiegi  obsługi  technicznej  wymagające  częściowego  lub  całkowitego  demontażu urządzeń należy wykonywać tylko za zgodą i w obecności kierującego zespołem do spraw automatyki lub pracownika wyznaczonego, stosując się ściśle do otrzymanych wytycznych. W tym ostatnim przypadku, po zakończeniu prac należy powiadomić kierującego zespołem do spraw automatyki o stanie i działaniu urządzenia demontowanego i urządzeń z nim współpracujących. W przypadku: demontażu urządzenia, usuwania w nim uszkodzenia, po dokonaniu w nim sprawdzeń lub innych prac wchodzących w zakres konserwacji lub przeglądu, należy doprowadzić do stanu zapewniającego bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

7. Nie wolno przerwać zabiegów obsługi technicznej przed przywróceniem naruszonych zależności i doprowadzeniem urządzeń do stanu zasadniczego. Jeżeli przywrócenie naruszonych zależności lub doprowadzenie urządzeń do stanu zasadniczego nie jest możliwe, to przed przerwaniem ww. zabiegów należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu.

8. W przypadku prowadzenia zabiegów obsługi technicznej w urządzeniach zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, w strefie oddziaływania czujników ssp albo w urządzeniach sterowania lub zdalnej kontroli należy dodatkowo stosować się do postanowień odpowiednich instrukcji .

9. Postanowienia szczegółowe określające częstotliwość i sposób wykonywania czynności konserwacyjnych lub przeglądów danego urządzenia (np. elektrycznego napędu zwrotnicowego, sygnalizatora, obwodu torowego, zamka zwrotnicowego, kabla, osprzętu kablowego, itp.) dotyczą tego  urządzenia występującego  w dowolnym systemie, o ile postanowienia szczegółowe nie stanowią inaczej.

10. Urządzenia srk, dla których w niniejszej instrukcji nie został określony zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych i przeglądów, należy utrzymywać zgodnie  z zasadami  ustalonymi przez producentów tych urządzeń w dokumentacjach  techniczno-ruchowych,  instrukcjach i  wytycznych.

## § 9. Usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk

1. Automatyk jest obowiązany usuwać niezwłocznie wszelkie  nieprawidłowości w  działaniu urządzeń, które zauważy sam, które zgłosi mu pracownik obsługi, kierującego zespołem do spraw automatyki , diagnosta lub też o których dowie się w jakikolwiek inny sposób, jeżeli stanowią one przeszkodę w prowadzeniu ruchu lub mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. W zapisie w książce kontroli urządzeń o przystąpieniu do czynności związanych z usunięciem tych nieprawidłowości należy określić, które urządzenia będą otwierane lub w których urządzeniach będą wykonywane te czynności, czy i jakie zależności zostaną naruszone oraz jakie obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociągów  lub  w  obsłudze  urządzeń  należy  wprowadzić.  Usuwanie  nieprawidłowości  wymagające otwarcia urządzeń może zostać rozpoczęte po  wyrażeniu przez pracownika obsługi pisemnej zgody na to  otwarcie.  Usuwanie nieprawidłowości wymagające wprowadzenia  obostrzeń może zostać rozpoczęte po wyrażeniu przez pracownika obsługi pisemnej zgody na rozpoczęcie tych czynności, poprzedzonej  pisemną informacją o wprowadzeniu  wymaganych obostrzeń. Po zakończeniu czynności związanych z usunięciem nieprawidłowości, należy wpisać do książki kontroli urządzeń przyczynę tej  nieprawidłowości, stan działania danego urządzenia oraz  żądanie odwołania lub utrzymania uprzednio wprowadzonych obostrzeń w prowadzeniu ruchu lub obsłudze. O nieprawidłowości i stanie urządzeń po jej usunięciu należy powiadomić kierującego zespołem do spraw automatyki .

2. Każda przyczyna nieprawidłowego działania w pracy urządzenia powinna być dokładnie zbadana w celu podjęcia niezbędnych środków zaradczych eliminujących ponowne jego powstanie.

- Automatyk usuwający nieprawidłowość w działaniu urządzeń srk, jeżeli nie może szybko wykryć przyczyny jej powstania, ani jej usunąć, powinien  niezwłocznie powiadomić o tym kierującego zespołem do spraw automatyki .

## § 10. Wypadki i wydarzenia kolejowe

1. W razie powstania wypadku (wydarzenia) kolejowego na terenie działki, automatyk odpowiedzialny za urządzenia z  chwilą uzyskania informacji powinien niezwłocznie przybyć na miejsce wypadku i po zaznajomieniu się z  aktualną sytuacją w zakresie  stanu urządzeń, powiadomić o tym kierującego zespołem do spraw automatyki .

2. Po zaistnieniu wypadku (wydarzenia) kolejowego zabrania się zdejmowania i zakładania plomb na urządzeniach, jak również otwierania, zmieniania stanu lub położenia poszczególnych urządzeń. Zdjęcie lub założenie plomby, jak również naprawa urządzeń  po wypadku mogą być dokonane przez automatyka  po otrzymaniu zezwolenia  od przewodniczącego komisji powypadkowej.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach ww. czynności mogą być dokonane przez automatyka na pisemne polecenie zarządzającego WKD lub kierującego zespołem do spraw automatyki. O powyższych czynnościach automatyk powinien niezwłocznie powiadomić przewodniczącego komisji powypadkowej. W zakresie warunków  rozwiązania  drogi przebiegu należy rygorystycznie przestrzegać postanowień instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych.

## § 11. Badania diagnostyczne

.1 Kierujący zespołem ds. automatyki jest  zobowiązany posiadać  aktualny wykaz urządzeń podlegających badaniom diagnostycznym (według wzoru załączonego do „Instrukcji diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym” : WKD A-10) i w terminie do 15 listopada potwierdzić stan jego aktualności.

2. Automatyk odpowiedzialny powinien być informowany przez kierującego zespołem do spraw automatyki o zakresie i terminach badań diagnostycznych wykonywanych przez diagnostę ds. automatyki oraz zabiegach obsługi technicznej w  zakresie badań diagnostycznych wykonywanych przez zewnętrznych wykonawców. Automatyk odpowiedzialny powinien zgłaszać informacje o postępie tych prac kierującemu zespołem do spraw automatyki .

3. Na polecenie kierującego zespołem do spraw automatyki wyznaczony automatyk bierze udział w oględzinach i badaniach diagnostycznych urządzeń. W przypadkach określonych w „Instrukcji diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym” : WKD A-10 udział automatyka jest obowiązkowy.

4. Kierujący zespołem do spraw automatyki powinien skoordynować terminy badań diagnostycznych z rocznym  harmonogramem oraz miesięcznym harmonogramem zabiegów konserwacji i przeglądów urządzeń srk. Zaleca się wykonywanie badań diagnostycznych w trakcie zabiegów konserwacji i przeglądów wskazanych w Załączniku nr 1 lub w DTR dla urządzeń nie objętych niniejszą instrukcją.

5. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przeprowadzonych badań diagnostycznych, kierujący zespołem do spraw automatyki , może wnioskować do zarządzającego WKD o zmianę zakresu lub czasookresu konserwacji lub przeglądów wybranej grupy urządzeń srk.

# Rozdział 4  BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY ZABIEGACH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ URZĄDZEŃ SRK

## § 12. Wskazówki ogólne

1. Automatyk wykonujący czynności obsługi technicznej urządzeń srk jest obowiązany posiadać odpowiednie przeszkolenie  z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

2. Automatyk odpowiedzialny podczas przydzielania zabiegów obsługi technicznej jest obowiązany przypomnieć pracownikom istotne, w zależności od miejsca i rodzaju tych zabiegów, zasady bezpiecznego ich wykonania, w tym zachowania się na torach. O powyższym fakcie winien zamieścić odpowiednią adnotację w karcie zapisu.

3. W czasie wykonywania zabiegów obsługi technicznej należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

## § 13. Zabiegi w torach

1. Przy wykonywaniu zabiegów obsługi technicznej na i przy torze, należy zachować szczególną ostrożność.

2. Pracownicy wykonując czynności związane z obsługą techniczną urządzeń lub przebywając na torach powinni przestrzegać następujących zasad:

- należy  powiadomić  osoby  obsługujące  urządzenia  w  rejonie  planowanych  czynności  o zamiarze wyjścia w tory, dokonując jednocześnie odpowiedniego o tym zapisu w książce kontroli urządzeń z podaniem ustalonego sposobu porozumiewania się,

- należy unikać chodzenia po torach, jeżeli jednak wymaga tego rodzaj pracy, to należy iść torem, dla  którego  zasadniczy kierunek jazdy jest  przeciwny  do kierunku poruszania  się; należy przy tym zwracać uwagę na ruch na sąsiednim i na danym torze oraz, czy po danym torze nie nadjeżdża pociąg z tyłu,

- podczas  przejeżdżania pojazdu kolejowego  nie  wolno wykonywać  żadnych czynności na torze i w bezpośrednim sąsiedztwie toru po  którym przejeżdża pojazd kolejowy, również na torach sąsiednich; na  czas  przejazdu  pojazdu  kolejowego  na  szlaku,  pracownicy  powinni  odsunąć  się  od zewnętrznej  szyny toru na odległość  co  najmniej  2 m, natomiast na torach stacyjnych, powinni zejść na sąsiednie międzytorze, zwracając przy tym uwagę, czy po sąsiednim torze nie zbliża się pojazd kolejowy,

- nie   wolno   siadać  na   szynach,  napędach,  dławikach torowych i innych urządzeniach,

- przy przechodzeniu przez tory należy zwracać uwagę, czy do  miejsca przechodzenia nie zbliża się tabor; nie należy przy tym stawiać nóg na główce szyn, podkładach lub ruchomych elementach nawierzchni torowej i urządzeń,

- w  przypadku  przebywania  na  i  w  pobliżu  torów  należy  nosić  kamizelkę  ostrzegawczą (pomarańczową)  lub  ubranie  koloru  pomarańczowego  z  elementami  odblaskowymi  a  w miarę potrzeby także hełm ochronny,

- przy wychodzeniu z budynku lub miejsca z ograniczoną widocznością na tory i wchodzeniu na tory, należy bezpośrednio przed wejściem upewnić się, czy nie zbliża się po nim tabor,

- prace, które w celu asekuracji powinny być wykonywane przez dwie osoby określają odrębne przepisy,

- w czasie wyładowań atmosferycznych należy przerwać czynności obsługi technicznej przy urządzeniach zewnętrznych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu kolejowego,

- materiały, urządzenia i  narzędzia potrzebne  do wykonania zabiegów  obsługi technicznej należy układać na międzytorzu z zachowaniem skrajni budowli i taboru, nie wolno ich kłaść na szynach, krzyżownicach, ruchomych częściach  zwrotnic i innych urządzeniach,

- po zakończeniu zabiegów  obsługi technicznej w torach,  należy powiadomić  o tym osoby obsługujące  urządzenia  w  rejonie  wykonywanych   czynności,  dokonując  jednocześnie odpowiedniego o tym zapisu w książce kontroli urządzeń.

## § 14. Zabiegi przy urządzeniach elektrycznych

1. Naprawę lub wymianę elementów  w  urządzeniach elektrycznych należy wykonywać w  miarę możliwości przy wyłączonym napięciu, a o ponownym jego włączeniu należy powiadomić wszystkich pracowników bezpośrednio zainteresowanych tymi zabiegami. Przy sprawdzaniu (obejmującym pomiary wielkości  elektrycznych lub sprawdzanie funkcjonalne) oraz  w  przypadku napraw lub wymian elementów, jeżeli warunki ruchowe lub inne uniemożliwiają wyłączenia napięcia, należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP przy pracach w urządzeniach elektrycznych pamiętając, że należy zachować szczególną ostrożność oraz wykorzystywać stosowne do danej sytuacji wyposażenie ochronne.

2. Przed  przystąpieniem do  zabiegów obsługi technicznej urządzenia elektrycznego  znajdującego się w  szafie torowej  lub metalowym kontenerze,  należy sprawdzić stan oraz  połączenie linek uszyniających (uziemiających), a następnie upewnić się za pomocą  próbnika neonowego lub przyrządu pomiarowego, czy nie znajduje się on pod napięciem.

3. Czynności związane z wymianą lub uzupełnieniem linek dławikowych i uszyniających należy wykonywać w rękawicach dielektrycznych. Przed montażem lub demontażem linki należy upewnić się, czy po danym torze, w którym będzie  wykonywana praca,  nie jedzie pociąg, ustalić czas przerw między pociągami, dokonać zapisu o  wykonywanej pracy w  książce kontroli urządzeń, zewrzeć toki szynowe rozdzielone złączami szynowymi izolowanymi oraz wykonać zwarcie międzytokowe linkami Cu min. 95 mm2.

## § 15. Zabiegi przy urządzeniach z elementami ruchomymi

1. Na czas wykonywania  zabiegów  obsługi technicznej w napędach zwrotnicowych, ryglach, przy zwrotnicach, zwrotach załomowych i innych urządzeniach z  ruchomymi elementami, których uruchomienie mogłoby okaleczyć pracownika lub spowodować inny wypadek, należy użyć stosowny do danego urządzenia sposób zabezpieczenia uniemożliwiający jego uruchomienie przez obsługę lub samoczynne przesunięcie się (obrót) elementów składowych. W zapisie o przystąpieniu do zabiegów należy określić  sposób unieruchomienia urządzeń, sposób obsługi oraz sposób powiadamiania o potrzebie obsługi urządzeń lub jeździe taboru kolejowego w obrębie miejsca wykonywania tych zabiegów.

## § 16. Kopanie dołów lub rowów

1. Przy kopaniu dołu lub rowu, na czas przerw w wykonywaniu tych czynności, należy zabezpieczyć dół  lub rów w sposób uniemożliwiający przypadkowe wpadnięcie osób postronnych. Po zakończeniu czynności, wykopany dół lub rów należy zasypać, a teren wykonywania czynności należy uprzątnąć i wyrównać.

2. Zabrania się:

- wchodzić  do  dołu  w  czasie  opuszczania  podstawy  słupa  sygnałowego,  naprężacza  lub podstawy rogatki,

- wchodzić  na  słup  do  czasu,  gdy   nie  będzie  on   pewnie  połączony  z  podstawą  i zabezpieczony przed przechylaniem się.

## § 17. Zabiegi na sygnalizatorach

1. Zabrania się:

- wykonywać czynności na sygnalizatorze podczas przejazdu taboru po torach sąsiadujących z sygnalizatorem,

- pracować dwóm osobom na tym samym sygnalizatorze,

- wchodzić na sygnalizator podczas burzy,

- wchodzić na sygnalizator nieuszyniony (nieuziemiony).

- Zabiegi na sygnalizatorach mogą być wykonywane z zastosowaniem szelek bezpieczeństwa.

Zabiegi na sygnalizatorach, przy których istnieje możliwość zbliżenia się  ludzi, przedmiotów lub sprzętu do elementów  sieci górnej, znajdującej się pod  napięciem, na  odległość mniejszą niż bezpieczna (1,4 m) można wykonywać po wyłączeniu napięcia w sieci i uszynieniu ochronnym. Możliwość pracy na odległość mniejszą niż podana istnieje w  przypadku zastosowania osłon ochronnych. Przy zabiegach na sygnalizatorach niedozwolone jest posługiwanie się długimi narzędziami i materiałami w sposób umożliwiający dotknięcie przewodów sieci trakcyjnej lub linii potrzeb nietrakcyjnych (jeżeli jest prowadzona na wspólnych konstrukcjach) oraz zbliżenie do nich na odległość mniejszą niż bezpieczna.

## § 18. Zabiegi przy akumulatorach

1. Przy sporządzaniu elektrolitu w postaci wodnego roztworu kwasu siarkowego należy do naczynia odpornego na działanie kwasu wlewać cienkim strumieniem kwas do wody, mieszając roztwór szklaną rurką lub pałeczką. Elektrolit do akumulatorów zasadowych sporządza się jako roztwór wodorotlenku potasu z wodą destylowaną z dodatkiem wodorotlenku litu. Do sporządzania elektrolitu zasadowego i napełniania nim akumulatorów należy używać naczyń i lejków wykonanych wyłącznie z  porcelany, szkła, ebonitu, kamionki,  stali lub  ługoodpornych tworzyw sztucznych. Czynności te należy wykonywać w okularach, osłonach gumowych, rękawicach oraz w odzieży kwasoodpornej. Przy przelewaniu większej ilości cieczy należy korzystać z "kołyski" lub podobnych urządzeń pomocniczych. Czynności przy akumulatorach powinny być wykonywane w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

2. Pojemnik z kwasem siarkowym lub z elektrolitem musi być przenoszony przez dwie osoby w koszu lub w innym pojemniku posiadającym uchwyty. Dopuszczalny ciężar przewożonego pojemnika określają odrębne przepisy BHP.

3. W miejscu przyrządzania elektrolitu lub wykonywania zabiegów związanych z elektrolitem powinny być dostępne:

  - dla elektrolitów kwasowych - woda oraz mydło lub 2% roztwór sody,

  - dla elektrolitów zasadowych – woda oraz roztwór kwasu bornego,

W przypadku kontaktu kwasu, ługu lub elektrolitu ze skórą, należy ją staranie przemyć wymienionymi środkami. W poważniejszych przypadkach należy skorzystać z pomocy lekarza.

4.  Zużyty elektrolit należy dostarczyć w miejsce wyznaczone przez kierującego zespołem  do   spraw  infrastruktury.

5. Nie należy w tym samym pomieszczeniu przechowywać lub używać akumulatorów zasadowych razem z kwasami lub akumulatorami kwasowymi.

6. W pomieszczeniach akumulatorów  zabronione jest  palenie tytoniu, używanie otwartego ognia, używanie urządzeń lub wykonywanie czynności powodujących iskrzenie.

7. Pozostałe zasady przeprowadzania zabiegów przy akumulatorach określone zostały w § 44.

## § 19. Zagadnienia przeciwpożarowe

1. Materiały  łatwopalne powinny być przechowywane w osobnych pomieszczeniach z daleka od źródeł ciepła. Przy stosowaniu tych  materiałów należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

2. W  pomieszczeniach  przekaźnikowni, siłowni, akumulatorni,  lub w ich pobliżu powinny znajdować się gaśnice z nie przekroczonym okresem używalności.

3.	Palenie tytoniu lub używanie otwartego płomienia w akumulatorni, lub pomieszczeniu z materiałami łatwopalnymi jest wzbronione.

## § 20. Przenoszenie ciężarów

1. W przypadku przenoszenia, montażu lub demontażu ciężkich urządzeń, należy przestrzegać dopuszczalnych ciężarów przypadających na jednego pracownika, określonych w odrębnych przepisach BHP.

# Rozdział 5  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ SRK W ZIMIE

## § 21. Okresy zapewnienia sprawności kolei w zimie

1. W ciągu roku rozróżnia się następujące okresy zapewnienia sprawności kolei w zimie:

  - okres przygotowania do zimy trwający od 1 maja do 14 listopada,

  - okres  pogotowia  zimowego,  trwający  zasadniczo  od  15  listopada  do  31  marca;  w  tym okresie  stan  zagrożenia  wywołany  niekorzystnymi  dla  ruchu  kolejowego,  warunkami atmosferycznymi określany jest jako "alarm zimowy – faza III i IV",

  - okres po zakończeniu pogotowia zimowego trwający od 1 kwietnia do 30 kwietnia.

## § 22. Obowiązki automatyka odpowiedzialnego i pracowników działki

1. W okresie przygotowania do zimy automatyk odpowiedzialny powinien:

  - zgłosić kierującemu zespołem do spraw infrastruktury potrzeby  na materiały i narzędzia niezbędne do  zapewnienia właściwej pracy urządzeń w warunkach zimowych,

  - dopilnować odpowiedniego uszczelnienia obudowy elektrycznych i mechanicznych napędów zwrotnicowych w celu zabezpieczenia przed śniegiem i lodem,

2. W okresie pogotowia zimowego automatyk odpowiedzialny na bieżąco powinien ustalać kolejność wykonywania prac oraz przestrzegać, aby  były  one wykonywane w sposób  nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu oraz bezpieczeństwu personelu obsługi technicznej.

3. W okresie pogotowia zimowego pracownicy działki powinni:

  - wykonywać  czynności  mające  na  celu  zapewnienie  sprawności  urządzeń  srk  w  zimie, stosując się m.in. do zaleceń zawartych w tym rozdziale, zwrócić uwagę i dopilnować,  krążki,  soczewki  sygnalizatorów  świetlnych, dostępne części ruchome semaforów i tarcz oraz wskaźników, były oczyszczone ze śniegu, szronu i lodu,

  - podczas prowadzenia prac odśnieżnych wskazywać zespołom odśnieżającym urządzenia, których działanie jest zagrożone,

  - zgłaszać  niezwłocznie  swoim  zwierzchnikom  potrzeby  pomocy  w  ludziach  i  sprzęcie  w miejscach zagrożonych i brać udział w akcji,

  - w  czasie  odwilży usuwać przeszkody  w  spływie wód z  topniejącego  śniegu i lodu, a  w przypadku potrzeby, organizować akcję wypompowywania wody,

  - po ogłoszeniu alarmu zimowego, zgodnie z ustalonymi w planie prowadzenia akcji zimowej wytycznymi, udać się do wyznaczonych punktów.

4. Po  zakończeniu pogotowia zimowego  automatyk odpowiedzialny powinien zgłosić kierującemu zespołem do spraw automatyki wnioski i propozycje usprawnień w przygotowaniu urządzeń srk do następnej zimy.

# Rozdział 6  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY SYGNALIZATORÓW

## § 23. Konserwacja sygnalizatorów świetlnych

1. Należy sprawdzić prawidłowość wskazań i  widoczność sygnałów  w okresach podanych  w Załączniku Nr 1. Również każdorazowo, po zakończeniu prac konserwacyjnych lub naprawach sygnalizatorów (wymiana  żarówki, wymiana lub  naprawa innych  elementów układu optycznego, zmiana ustawienia głowicy, itp.), przy których mogło nastąpić naruszenie układu optycznego lub innych elementów mających wpływ na prawidłowość wskazań lub widoczność sygnałów, należy sprawdzić, czy zapewniona jest prawidłowość wskazań i widoczność sygnałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wskazania i  wymaganą widoczność sygnału "Stój".  Należy sprawdzić także, czy obce  światła nie powodują ukazania  się sygnałów fałszywych lub  wątpliwych.

2. W trakcie sprawdzania prawidłowości wskazań sygnalizatorów świetlnych należy zwrócić uwagę

na następujące właściwości obwodów świateł:

- wygaszenie światła zabraniającego powinno następować po włączeniu światła zezwalającego,

- zmiana sygnału zezwalającego na zabraniający powinna następować po:

- zajęciu przez pierwszą oś pociągu pierwszego odcinka toru kontrolowanego w przebiegu lub wyznaczonego miejsca oddziaływania w torze,

- opuszczeniu   przez	ostatnią   oś   składu   manewrującego   pierwszego   odcinka   toru, znajdującego się w drodze przebiegu,

- pojawieniu  się  nieprawidłowości  w  działaniu  obwodu  świateł  lub  naruszenia  warunków bezpiecznej jazdy pojazdu kolejowego.

  - w trakcie zmiany sygnału zabraniającego na zezwalający i odwrotnie nie mogą występować przebłyski, polegające na krótkotrwałym:

- wygaszeniu aktualnie świecącego się światła,

- zaświeceniu się aktualnie włączanego światła,

- zaświeceniu się innego światła.

  - jeżeli jedno z dwóch świecących się świateł jest światłem migającym, wówczas nie może następować wygaszenie światła ciągłego w momentach przerwy w świeceniu światła migającego.

- częstotliwość świecenia światła migającego powinna wynosić w granicach od 0.8 Hz do 1.25 Hz,  co  odpowiada 48 do 75  włączeń na  minutę. Współczynnik wypełnienia określony jako stosunek czasu świecenia światła do czasu przerwy w świeceniu powinien wynosić od 2:3 do 3:2.

- prawidłowość samoczynnego wygaszania sygnału zastępczego.

3.  Widoczność sygnałów przy największej dozwolonej prędkości (V), wyrażonej w [km/h], zbliżania się pociągów do sygnalizatora, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym”, powinna wynosić:

- dla semaforów wjazdowych:

  - na liniach drugorzędnych - co najmniej 300 m,

  - na liniach znaczenia miejscowego - co najmniej 100 m,

- dla  semaforów  wyjazdowych  (wyjazdowych  grupowych)  i  drogowskazowych  przy torach głównych  zasadniczych i głównych dodatkowych, po  których  odbywają się przebiegi  bez zatrzymania   oraz   dla   semaforów   odstępowych   obsługiwanych i samoczynnych – 10 x V/4[m], jednak nie mniej niż 200 m,

- dla  semaforów  wyjazdowych  przy  torach,  po  których  nie  odbywają  się  przebiegi  bez zatrzymania,  dla  semaforów  zaporowych  oraz   dla  wszystkich  semaforów  na  liniach znaczenia miejscowego - nie mniej niż 50 m,

- dla tarcz ostrzegawczych i tarcz ostrzegawczych przejazdowych – 10 x V/4 [m], jednak nie  mniej niż 200 m,

- dla tarcz manewrowych – nie mniej niż 50 m.

4. Sprawdzenia  widoczności sygnałów dla przypadków  wymienionych w ust. 1, należy dokonać z miejsca obok prawego toku szynowego, patrząc w kierunku jazdy, w odległości równej minimalnej widoczności sygnałów danego sygnalizatora.

5. Regulacji sygnalizatorów świetlnych dokonuje się przez właściwe ustawienie głowicy sygnalizatora, a następnie oprawki żarówek w komorze każdego światła. Sygnalizator należy tak wyregulować, aby z wymaganej minimalnej odległości uzyskać najjaśniejsze świecenie  świateł sygnałowych. Przy regulacji należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie sektora odchylającego soczewki zewnętrznej, dokonać oceny prawidłowości pracy przekaźników kontroli świateł i zmiany obrazów świateł na sygnalizatorze oraz zwrócić uwagę na właściwe napięcia na żarówkach, które powinno wynosić 12 V. Jednakże ze względu na pożądany zasięg widoczności światła semafora oraz żywotność żarówek dopuszcza się, aby napięcie to wynosiło od 11,3 do 12,3 V bez względu na barwę światła.

6. Na sygnalizatorach przytorowych należy stosować układy optyczne odpowiadające obowiązującym normom i wzorom.

Uwaga: Żarówki sygnałowe dwu włóknowe można stosować w komorach świateł ciągłych za wyjątkiem przypadku świateł sprzężonych, gdzie występuje w ich obwodzie dławik wyrównawczy.

7. Należy dokonać oględzin zewnętrznych całego  sygnalizatora oraz jego elementów składowych zwracając m.in. uwagę na:

- pionowe ustawienie masztu, pewność jego umocowania do podstawy, pewność umocowania głowicy, stabilność podstawy,

- stan uszynienia masztu, stan osłon ochronnych oraz ich metaliczne połączenie z masztem dla sygnalizatorów przy torach z trakcją elektryczną,

- stan techniczny drabinki, kosza ochronnego i pewność ich mocowania z masztem i głowicą,

- prawidłowe zamknięcie drzwiczek w komorach sygnałowych oraz pokryw armatury kablowej,

- stan powłok malarskich, ewentualne ubytki uzupełnić,

- stan czystości układów optycznych (w razie stwierdzenia potrzeby należy je oczyścić),

- w   okresie   zimowym   zwrócić   uwagę   na   konieczność   odśnieżania   soczewek,   osłon poliwęglanowych,

- stan czystości masztu sygnalizatora, w razie stwierdzenia potrzeby umyć maszt.

## § 24. Przegląd sygnalizatorów świetlnych

1. Należy wykonać czynności dotyczące konserwacji wg § 23.

2. Dokonać oceny stanu powłok malarskich elementów sygnalizatora oraz czytelności tabliczek znamionowych. Szczególną uwagę zwrócić na wyrazistość kolorów elementów o znaczeniu „sygnalizacyjnym” takich jak maszt, wskaźniki oraz elementów posiadających wpływ na widoczność świateł takich jak daszki ochronne, tarcze tłowe, itp. W razie stwierdzenia potrzeby należy dokonać malowania.

3. Malowania sygnalizatorów dokonuje się według następujących zasad:

  - maszty semaforów nie samoczynnych należy malować na przemian w poziome pasy białe i czerwone o szerokości 500 mm, w ten sposób, aby pierwszy pas od podstawy był koloru czerwonego.  Na  semaforach  i  tarczach  prostych  (bez  wysięgnika),  pasy  maluje  się  od podstawy do głowicy, natomiast gdy jest wysięgnik - tylko do wysięgnika. Pozostałą część masztu od wysięgnika do górnego końca, jak i sam wysięgnik maluje się na kolor szary,

  - karzełkowe semafory nie samoczynne maluje się, jak następuje:

- od podstawy - poziomy pas koloru białego o szerokości 120 mm,

- następny pas koloru czerwonego posiada szerokość 190 mm, itd. na przemian,

- ostatni pas od góry koloru białego posiada szerokość 60 mm,

- pomiędzy soczewkami  maluje się pionowy pas  koloru  czarnego, którego krawędzie są odległe od bocznej płaszczyzny głowicy o 60 mm. Pas ten wystaje pod dolną ostatnią soczewką, a jego dolna krawędź jest odległa od podstawy o 60 mm,

  - maszty semaforów samoczynnych maluje się od podstawy do głowicy na kolor biały,

  - tylną i boczne strony głowicy, tylną stronę tarczy tłowej oraz tylną stronę pasa  świetlnego maluje  się  na  kolor  biały,  z  tym,  że  tarcze  tłowe  wykonane  z  tworzyw  sztucznych  lub lakierowane  fabrycznie  mogą  pozostać  w   kolorze  czarnym   do  czasu  wymiany   lub koniecznosci odnowienia powłoki malarskiej,

  - przednią stronę głowicy, tarczy tłowej, daszki ochronne od zewnątrz i od wewnątrz, przednią i boczną stronę pasa świetlnego, drabinkę i podstawę maluje się na kolor czarny,

  - maszty  tarcz  ostrzegawczych   świetlnych  wraz   z  wysięgnikiem,  tarcz  manewrowych ,   wraz   z   wysięgnikiem,   maluje  się na kolor  szary; głowice ww. sygnalizatorów  maluje  się tak, jak głowice semaforów,

  - w zależności od potrzeby, należy pomalować wnętrze komór sygnałowych na kolor czarny,

  - tarcze manewrowe karzełkowe maluje się tak jak głowice tarcz manewrowych na masztach,

4. Dokonać przeglądu obwodów świateł poprzez sprawdzenie:

  - zamocowania przewodów w zaciskach wewnątrz głowicy oraz stanu izolacji przewodów,

  - napięcia na żarówkach sygnałowych,

  - w  układzie  świateł sprzężonych wygaszania  sygnału zezwalającego w przypadku wyjęcia każdej z żarówek pracujących w tym obwodzie i wyświetlenie sygnału zabraniającego.

Czynności  wymienione  w  punktach  2)  i  3)  należy  wykonać  tylko  dla  semaforów  i  tarcz ostrzegawczych na szlakach, w torach głównych zasadniczych i  głównych dodatkowych  oraz tarcz ostrzegawczych przejazdowych.

Wyniki przeglądu należy wpisać do książki kontroli obwodów świateł.

5. Należy odkopać podstawę metalową sygnalizatora na głębokość 0,5 m i zabezpieczyć ją przed korozją (nie dotyczy sygnalizatorów na podstawach betonowych).

# Rozdział 7  KONSERWACJE I PRZEGLĄDY MECHANICZNYCH KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

## § 25. Przegląd zamka trzpieniowego, zamka wykolejnicowego oraz spony iglicowej

1. Należy dokonać przeglądu zamka trzpieniowego  pojedynczego  względnie podwójnego,  zamka wykolejnicowego oraz zapasowego zamka trzpieniowego i spony.

2. Po odkręceniu zamka należy go rozebrać, a części wewnętrzne, jak rygiel i przytrzymki, oczyścić i naoliwić (stosując w  okresie zimowym  środki dostosowane do warunków  zimowych). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby sprężyny przytrzymkowe nie były uszkodzone i działały zgodnie z przeznaczeniem. Należy również zwrócić uwagę na właściwe umocowanie i kształt przytrzymki ograniczającej przesuw rygla. Znajdujące się wewnątrz zamka przeszkody powinny być założone we właściwy sposób, odpowiadać rejestrowi klucza i uniemożliwiać otwarcie zamka kluczem o innym rejestrze. Należy zwrócić uwagę, aby wycięcie w trzpieniu, gdzie wchodzi rygiel zamka, nie miało wyrobionych  ścianek. Opórka  uniemożliwiająca wyjęcie trzpienia  powinna być zabezpieczona zawleczką i spełniać swoją funkcję. Otwór na klucz w zamku zwrotnicowym powinien być zaopatrzony w pokrywę ochronną, opadającą pod własnym ciężarem, chroniącą klucz tkwiący w zamku. Należy sprawdzić drożność otworu odwadniającego wnętrze zamka. Trzpień zamka nie może być poddawany żadnej obróbce mechanicznej. Po przykręceniu zamka do opornicy należy sprawdzić jego działanie.

# Rozdział 8  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

## § 26. Konserwacja przekaźników

1. W zakresie podanym w ustępach 2 i 3 dokonać konserwacji przekaźników typu zamkniętego.

2.  Należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne wszystkich przekaźników, podczas których należy oczyścić z zewnątrz przekaźniki z kurzu i pyłu, zwracając uwagę na właściwe ustawienie i umocowanie przekaźników oraz czy nie nastąpiło:

- uszkodzenie lub wypalenie styków,

- uszkodzenie obudowy lub osłony styków przekaźnika,

- poluzowanie lub odkręcenie śrub, nakrętek lub innych części przekaźnika,

- przekroczenie terminu obsługi technicznej przekaźnika (OTP).

3.Stwierdzone  nieprawidłowości w działaniu należy usunąć lub  skierować przekaźnik do punktu OTP.

4. Należy dokonać konserwacji  przekaźników typu otwartego, podczas którego oprócz  czynności wymienionych w ustępie 2 pkt.1 i pkt. 3 oraz w ustępie 3 należy sprawdzić wzrokowo jednoczesność zwierania oraz rozłączania styków, pewność opadania kotwicy przy przerwie obwodów zasilania i całość sprężyn stykowych.

## § 27. Przegląd przekaźników

1. Przekaźniki zamknięte podlegają zabiegom obsługi technicznej przekaźników (OTP), w ramach której należy sprawdzić ich charakterystyki elektryczne i mechaniczne, w zależności od ich typu, z dokładnością 6-ciu miesięcy, w następujących okresach:

  - co 5 lat przekaźniki typu JRJ, JRR i JRG ze stykami (C - C),

  - co 6 lat przekaźniki typu JRB, JRC, JRY i JRV,

  - co 10 lat przekaźniki typu JRM,

  - co 12 lat przekaźniki typu JRK, RK, JRF, ERF, ERE oraz JRG ze stykami (Ag - Ag),

  - co 10 lat zestawy wtykowe ERL produkcji Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. stosowane w sbl, oraz dodatkowo po każdej naprawie lub regulacji.

Warunki (cykle, rodzaj i zakres zabiegów) OTP ustalane są przez producentów przekaźników.

2. Ww. terminy mogą być w uzasadnionych przypadkach zmienione, jednak wymaga to pisemnej zgody zarządzającego WKD , uzyskanej na wniosek kierującego zespołem do spraw automatyki - zmiana okresu nie dotyczy przekaźników klasy N pracujących w obwodach:

−   kontroli niezajętości torów i rozjazdów - oraz ich powtarzacze,

−   blokad liniowych,

−   kontroli położenia zwrotnicy.

3. Przekaźniki do OTP zgłasza kierującemu zespołem ds. automatyki automatyk odpowiedzialny za urządzenia.

4. Należy sprawdzić czy przekaźniki dostarczone po OTP są zaopatrzone w dokumentację badania określoną przez producenta. Wymianę przekaźnika należy dokonać w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ruchu, po uprzednim jej uzgodnieniu z dyżurnym ruchu i dokonaniu odnośnych zapisów w książce kontroli urządzeń. Przy wymianie należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowość połączeń przewodów z zaciskami i dobre zaciśnięcie przewodów nakrętkami zaciskowymi. Po wymianie przekaźnika należy sprawdzić prawidłowość jego pracy.

5. Automatyk odpowiedzialny powinien sporządzić wykaz zabudowanych przekaźników podlegających zabiegom OTP (zgodnie z załącznikiem Nr 9), określając miejsce ich zabudowy oraz termin (miesiąc i rok) następnej OTP.

6. Podczas wykonywania czynności związanych z oględzinami, konserwacją i wymianą przekaźników zabrania się:

  - przewracania przekaźników cewkami do dołu lub ustawiania ich w pozycji odchylonej,

  - kładzenia na zaciski przekaźnika przewodów, narzędzi lub mierników,

  - otwierania przekaźnika, zdejmowania lub uszkadzania plomb na obudowie założonych przez producenta,  osobę  lub  punkt  OTP  posiadających  upoważnienie  producenta  (plomby  na obudowie świadczą o braku ingerencji w wewnętrzną konstrukcję przekaźnika, co pozwala ustalić odpowiedzialnych za jakość wykonanej obsługi technicznej).

7. Obudowy przekaźników podlegających OTP powinny być zaopatrzone przez producenta, osobę lub punkt OTP upoważnione  przez producenta w plomby  lub temu podobne zabezpieczenia, uniemożliwiające niekontrolowany dostęp do elementów wewnętrznych przekaźnika.

8. Po przeprowadzeniu obsługi technicznej przekaźnik należy zaopatrzyć w metrykę zawierającą co najmniej datę przeprowadzonej obsługi, określenie typu i numer fabryczny przekaźnika oraz na- zwę punktu OTP (przedsiębiorstwa), podpis i numer ewidencyjny pracownika, który charakterystykę przekaźnika sprawdził.

9. Metrykę, o której mowa w ust. 8, należy umocować wewnątrz przekaźnika w sposób umożliwiający jej odczytanie bez demontażu przekaźnika, przy czym, metryka ta nie może utrudniać obserwacji działania i oględzin przekaźnika. Jeżeli konstrukcja przekaźnika uniemożliwia umocowanie metryki wewnątrz jego obudowy, to należy tę metrykę przechowywać wraz z dokumentacją urządzeń w przekaźnikowni.

## § 28. Konserwacja elektrycznych napędów zwrotnicowych

1. Należy sprawdzić pracę napędu elektrycznego zwrotnicowego podczas przestawiania zwrotnicy.

2. Przy sprawdzeniu pracy napędu elektrycznego należy sprawdzić pracę układu przełączającego, układu kontroli iglic, nasmarować części trące się, sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek, umocowanie przewodów na zaciskach oraz czy nie jest uszkodzona izolacja przewodów. Należy również sprawdzić działanie hamulca silnika, w tym czy nie nastąpiło jego zaoliwienie oraz czy nie nastąpiło  wytarcie powierzchni współpracujących występów klinowych  zabieraka. W  przypadku stwierdzenia śladów wytarcia, zabierak należy wymienić i wyregulować współosiowość pracy zabieraka i hamulca.

3. Po rozpruciu zwrotnicy należy sprawdzić stan napędu otwierając pokrywę i uruchamiając napęd. Praca napędu powinna być równomierna bez uderzeń i szarpnięć.

4. Należy sprawdzić stan uszynienia lub uziemienia napędu zwrotnicowego.

5. Należy sprawdzić stan zamocowania napędu do rozjazdu, wypoziomowanie napędu, stan prętów nastawczych i kontrolnych.

6. Należy sprawdzić stan obudowy napędu, jej kompletność, zamknięcie pokrywy na zamek. W razie stwierdzenia wody wewnątrz napędu należy ją usunąć i uszczelnić skrzynię napędu.

7. Należy sprawdzić czystość i stan styków nastawczych i kontrolnych – w razie potrzeby wyczyścić, wyregulować lub wymienić.

## § 29. Przegląd elektrycznych napędów zwrotnicowych

1. W zakresie podanym w ust. 2-8 należy dokonać sprawdzenia sił nastawczych w elektrycznych napędach zwrotnicowych.

2. W celu dokonania pomiaru siły nastawczej napędu, należy w miejsce sworznia sprzęgającego suwak nastawczy napędu zwrotnicowego z prętem nastawczym zwrotnicy założyć trzpień pomiarowy przyrządu pomiarowego (np. EZK-3002 lub innego przeznaczonego do pomiaru sił nastawczych). Uruchomienie  napędu  zwrotnicowego lub jego  korbowanie przy  unieruchomionej iglicy, spowoduje wystąpienie siły między suwakiem i prętem nastawczym, której  wielkość wskazuje ww. przyrząd. Dla napędów pojedynczych ich przestawianie może być wykonane na drodze elektrycznej  lub poprzez korbowanie.  Pomiar sił nastawczych należy wykonywać w taki sposób, aby nie występowało wyginanie iglic. Oznacza to, że unieruchomienie iglicy powinno być przeprowadzone wg następujących zasad:

- dla rozjazdów z jednym zamknięciem nastawczym oraz  z mechanicznymi  sprzężeniami zamknięć nastawczych, należy wstawić między iglicę a opornicę jedną przeszkodę na wysokości pierwszego zamknięcia nastawczego,

3. Sprzęgło należy tak regulować, aby siła nastawcza wynosiła:

  - 4(+0,5; -0,4) kN – dla napędów normalnobieżnych JEA29, EEA40,.EEA41 i EEA42,

4. Orientacyjnego sprawdzenia czy sprzęgło wyregulowane jest na wymaganą siłę nastawczą można dokonać przez pomiar prądu nastawczego.

5. Wielkość prądu nastawczego dla ww. sił nastawczych, dla poszczególnych typów napędów, podana jest w ich dokumentacjach techniczno – ruchowych, dla napędu zwrotnicowego JEA29 – w “Normie Zakładowej ZN 70/MK-ZWUS-0172 Napęd zwrotnicowy JEA29”.

6. W ramach realizacji ust.1 należy w napędach bez zamknięć nastawczych dokonać sprawdzenia współpracy napęd – zwrotnica poprzez włożenie między iglicę przylegającą a opornicę na wysokości zamknięcia nastawczego płytkę kontrolną o grubości 3 mm; przy próbie przestawienia napęd nie  powinien uzyskać kontroli położenia zwrotnicy, bez  względu na  stan zamknięcia nastawczego zwrotnicy.

7. Dla wszystkich odmian  napędów zwrotnicowych przy  wyjętej płytce kontrolnej iglica powinna przylegać do opornicy swoim ostrzem lub w miejscu zamocowania pręta nastawczego. Jeżeli styk następuje w miejscu zamocowania pręta nastawczego, ostrze iglicy nie powinno być oddalone więcej niż 1 mm od opornicy.

8. W zakresie podanym w ustępie 11 i 12 należy dokonać przeglądu elektrycznych napędów zwrotnicowych w okresach podanych w Załączniku Nr 1 oraz po pracach torowych w rozjeździe, rozpruciach i innych awariach powodujących utratę kontroli położenia zwrotnic lub zmianę parametrów charakteryzujących współpracę napęd – zwrotnica.

9.  Podczas przeglądu zgodnie z ust. 10 należy sprawdzić:

- kanały prowadzące suwaki kontrolne,  które  powinny posiadać głębokość od  40,2 do  41,2 mm; przy zużyciu ponad 41,2 mm należy dokonać regeneracji kanału,

- wysokość suwaków kontrolnych, która powinna wynosić 30±0,2 mm; przy zużyciu do 29,6 mm należy suwaki wymienić lub napęd umieścić w rozjazdach bez kontroli iglic,

- stopień podbicia podrozjazdnic, prawidłowe ustawienie napędu względem rozjazdu, w tym usytuowanie napędu na odpowiednim poziomie w stosunku do iglic, co ma duży wpływ na szybkość zużycia suwaków i kanałów,

- czy hak kołyski kontaktowej, w skrajnym położeniu napędu, zapada na głębokość 8 - 11 mm,

- luz  w  zagłębieniu  między  hakiem  kołyski  kontaktowej  a  ścianką  wycięcia  w  suwaku kontrolnym iglicy przylegającej powinien wynosić 1÷3 mm,

- rozwarcie styków kontrolnych, gdy hak znajduje się na głębokości minimum 4 mm,

- zużycie szczotek silnika i czystość komutatora,

- grubość  okładzin  hamulca  silnika  mierząc  luz  pomiędzy  kołkiem  zabieraka  a  szczęką hamulca, który nie może być mniejszy niż 1,5 mm,

- poziom oleju w przekładni i w razie potrzeby uzupełnić,

- stan  powłok  malarskich,  w  razie  konieczności  dokonać  malowania  obudów  napędów  w kolorze szarym. W przypadku zastosowania urządzenia z inną kolorystyką obudowy należy przemalować na kolor szary; jeżeli jest to niemożliwe ze względów technicznych to odnowić w kolorze zastosowanym przez producenta.

10. Szczegółowe dane dotyczące konserwacji, przeglądów i pomiarów sił nastawczych oraz trzymania poszczególnych typów napędów zawarte są w ich dokumentacjach techniczno - ruchowych, a dla napędów JEA29 w “Normie Zakładowej ZN 70/MK-ZWUS-0172 Napęd zwrotnicowy JEA29”.

11. Siłę trzymania napędów należy mierzyć po odłączeniu pręta nastawczego (prętów nastawczych), a także w razie potrzeby prętów kontrolnych i zdjęciu dźwigni z wałka zespołu dźwigni (od strony napędu), nasunąć w wycięcia osłony suwaków przyrząd kontroli siły trzymania EZK-3005 i połączyć go z  suwakiem nastawczym za pomocą trzpienia pomiarowego EZK-3002/10 lub innego trzpienia przyrządu dopuszczonego do stosowania i przeznaczonego do pomiaru sił trzymania. W napędzie z zamknięciami wewnętrznymi ww. trzpień należy włożyć w oczko suwaka nastawcze- go, który dla danego położenia suwaków (wsunięte lub wysunięte) nie jest zamknięty zamknięciem wewnętrznym. Przed właściwym pomiarem wymagane jest 2-3 -krotne rozprucie napędu. Pokręcając dźwignią przyrządu należy spowodować przesuw suwaka, a następnie odczytać na mierniku największą wartość siły, która wystąpi do chwili wyraźnego przesuwu suwaka. Pomiar dla każdego położenia suwaka wykonuje się trzykrotnie, a jako wynik, ze względu na mniejszy błąd  pomiarowy, przyjmuje się najmniejszą wartość siły trzymania przy ciągnięciu suwaka  nastawczego.

12. Siła trzymania w napędach rozpruwalnych powinna wynosić:

  - min 4,5 kN - dla napędów JEA29 w torach głównych zasadniczych,

  - min 4,0 kN - dla napędów JEA29 normalnobieżnych i wolnobieżnych w pozostałych torach,

  - dla napędów JEA29 szybkobieżnych – wg obowiązujących DTR,

13. Jeżeli siła trzymania jest nieprawidłowa, to należy ją wyregulować, lub wymienić moduł odpowiedzialny za wartość tej siły.

14. Wyniki  pomiarów  sił w  napędach  zwrotnicowych powinny zostać zapisane w  kartach  napędów znajdujących się na posterunku ruchu (wzór karty elektrycznego napędu zwrotnicowego podany jest w „Instrukcji diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym” : WKD A-10 ,

## § 30. Konserwacja układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów

1. Należy dokonać  konserwacji wszystkich  izolowanych oraz bezzłączowych obwodów torowych i zwrotnicowych oraz sprawdzenia czułości przekaźników torowych zarówno na stacjach, jak i na szlakach.

2. Podczas konserwacji obwodów torowych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  - stan łączników szynowych, linek połączeniowych, ich umocowań do szyn i podkładów,

  - stan złącz izolowanych torów i rozjazdów,

  - stan połączeń dławików torowych,

3. Łączniki  szynowe powinny być mocno przyspawane do główki  szyny lub mocno osadzone w otworach w szyjce szyn. Linki połączeniowe powinny być mocno przymocowane do podkładów metalowymi klamrami.

4. Podczas sprawdzenia stanu linek obejściowych  w obwodach zwrotnicowych  należy zwracać szczególną uwagę na linki obejściowe niekontrolowane prądem sygnałowym; miejsca podłączenia tych linek należy oznaczyć farbą koloru czerwonego z obu stron toków szynowych.

5. Przekładki izolacyjne w złączach izolowanych obwodów torowych i zwrotnicowych nie mogą być

uszkodzone i powinny być mocno skręcone śrubami.

6. Dla sprawdzenia stanu izolacji złącza izolowanego należy wykorzystać miernik rozpływu prądu sygnałowego.

7. Sprawdzenie czułości przekaźników torowych należy dokonywać przez zwarcie obu toków szyn drutem o oporności 0,06 Ω: miedzianym o przekroju 0,5 mm2 (średnicy 0,8 mm), stalowym albo żelaznym o przekroju 3,5 mm2 (średnicy 2 mm) i długości ok. 1,7 m lub wzorcowym bocznikiem typu EZK 2013. Do bocznikowania obwodów SOT niskiej częstotliwości należy używać bocznika EZK 2013 o impedancji 0,1 Ω, do bocznikowania SOT wysokiej częstotliwości do 1 kHz - bocznika EZK 2013 o impedancji 0,15 Ω, a do obwodów o częstotliwości od 10 kHz do 20 kHz - bocznika o impedancji 0,2 Ω. Zwarcie to powinno spowodować odwzbudzenie przekaźnika torowego, jeśli obwód torowy pracuje na prąd ciągły, bądź wzbudzenie przekaźnika torowego w przypadku obwodu pracującego na prąd  roboczy. W przypadku  rozgałęzionych obwodów zwrotnicowych skuteczność bocznikowania należy dodatkowo sprawdzić za pomocą sygnalizacji stanu zajętości na pulpicie nastawczym.

8. W przypadku negatywnego sprawdzenia czułości przekaźnika torowego, np. wskutek korozji powierzchni tocznych szyn mało używanego toru lub rozjazdu, powinno być podjęte odpowiednie działanie dla przywrócenia prawidłowego funkcjonowania obwodu torowego. Do tego czasu należy wprowadzić obostrzenia w sposobie prowadzenia ruchu i obsługi poprzez wprowadzenie konieczności sprawdzania zajętości torów na gruncie oraz przestrzegania postanowień "Instrukcji obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym".

9. Zwarcia toków szyn należy dokonać w sposób następujący:

- przy obwodach torowych jednotokowych zwiera się obwód torowy co kilka metrów na całej jego długości za każdym złączem szynowym,

- przy obwodach torowych dwutokowych zwiera się obwód torowy na początku, możliwie blisko miejsca połączenia zasilania obwodu i na końcu blisko miejsca odbioru,

- przy obwodach torowych na rozjazdach zwiera się odgałęziające się toki szyn, sprawdzając stan wszystkich  łączników szynowych  w obwodzie. Czułość  obwodu torowego zależy od stopnia   czystości   powierzchni   tocznej   główki   szyny.   W   przypadku   stwierdzenia nieprawidłowości   w   czułości	obwodu   torowego   należy   bezzwłocznie   wprowadzić sprawdzanie niezajętości  obwodu na gruncie a o wprowadzonym obostrzeniu powiadomić naczelnika sekcji,

- w obwodach torowych jedno  - i dwutokowych po  zbocznikowaniu obwodu  w dowolnym miejscu z normatywną rezystancją 0,06 Ω, przekaźnik torowy musi zwolnić,

## § 31. Przegląd układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów

1. W okresach podanych w Załączniku Nr 1 oraz po silnych opadach atmosferycznych, długotrwałych suszach oraz gwałtownych zmianach temperatur, mogących mieć znaczący wpływ na zmianę parametrów pracy obwodów torowych i zwrotnicowych, należy przeprowadzić ich konserwację

(zgodnie z wymogami zawartymi w § 30) oraz pomierzyć napięcia na przekaźnikach torowych.

2. Napięcie na przekaźnikach torowych powinno wynosić odpowiednio dla danego typu obwodu:

- izolowane obwody zwrotnicowe wszystkich typów (OTZ): od 7÷8 V w stanie bardzo mokrym odcinka przy minimalnej oporności podtorza 1 Ωkm do 12 V w stanie suchym lub zmrożonym odcinka,

- izolowane obwody torowe stacyjne (OTS) jednotokowe i dwutokowe z dławikami JLA 1302 i ZLB 0240: od  7÷8 V w  stanie  bardzo mokrym niezależnie od długości odcinka przy minimalnej oporności  podtorza  1  Ωkm  do  12 V  w  stanie  suchym  lub  zmrożonym  dla  odcinków krótszych niż 500 m i 15 V w stanie suchym lub zmrożonym dla odcinków dłuższych niż 500 m,

- obwód torowy stacyjny dwutokowy z  dławikiem  - transformatorem JLA 1302 stosowany  w odcinkach o długości do 600 m (OTS-2JLA-DT): od 9 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 0,8 Ωkm do 10 V w stanie  suchym  lub   zmrożonym  (uwaga  -nie   wolno  przekraczać  napięcia  10 V  na przekaźnikach torowych),

- obwód torowy stacyjny dwutokowy z dławikiem - transformatorem ZLB 0240 stosowany w odcinkach o długości do 600 m (OTS-2-ZLB-DT): od 8,5 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 0,7 Ωkm do 9,5 V w stanie suchym lub zmrożonym (uwaga - nie wolno przekraczać napięcia 9,5 V na przekaźniku torowym),

- obwód torowy liniowy jednotokowy w sbl typu E (krótki o długości do 30 m) (OTL-1-E): od 8 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 1 Ωkm do 12 V w stanie suchym i zmrożonym,

- obwód torowy liniowy dwutokowy w sbl typu E o maksymalnej długości do 1500 m (OTL-2- E): od 4,5 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 1 Ωkm do 5,5 V w stanie suchym lub przy mrozie,

3. Gdy wartości napięcia są większe lub mniejsze od normalnych należy ustalić przyczynę, usunąć  nieprawidłowości w działaniu urządzenia i doprowadzić napięcia do wartości określonej wyżej.

4. Dane uzyskane z pomiarów należy odnotować w książce kontroli obwodów torowych, a w miarę potrzeby, w dzienniku oględzin rozjazdów, żądając poprawy stanu oporności podtorza. Szczegółowe dane i wymagania dotyczące konserwacji i przeglądu poszczególnych typów obwodów torowych zawarte  są  w albumie "Karty - instrukcje obwodów torowych stosowanych na PKP”.

5. W razie konieczności dokonać malowania obudów urządzeń przytorowych:

  - na  kolor  czarny  dla  skrzynek  kablowych,  garnków  kablowych;  w  miejscach  szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, usytuowanych poza  ławą torowiska, dopuszcza się malowanie w kolorze ostrzegawczym – czerwonym,

## § 32. Przegląd szaf torowych (kontenerów)

1. Dokonać przeglądu szaf torowych, podczas którego należy:

- sprawdzić czystość w szafie (kontenerze) oraz zamocowanie przewodów i stan ich izolacji,

- sprawdzić właściwy stan uszynienia lub uziemienia szafy torowej (kontenera),

- dokonać konserwacji zawiasów i zamka,

- sprawdzić i uzupełnić ewentualne ubytki powłok malarskich oraz sprawdzić stan zabezpieczeń antykorozyjnych; w razie konieczności dokonać malowania szaf na kolor szary a kontenerów na kolor jasno – szary; w przypadku zastosowania urządzenia z inną kolorystyką,  szafy i kontenery  należy  przemalować  na   odpowiedni   kolor  wymieniony  wyżej;  jeżeli  jest   to niemożliwe ze względów technicznych to odnowić w kolorze zastosowanym przez producenta.

## § 33. Przegląd dławików torowych

1. Dokonać przeglądu dławików torowych, w czasie którego należy:

  - sprawdzić stan oleju w dławiku za pomocą wskaźnika w który jest on wyposażony,

  - sprawdzić, czy nie ma wody w obudowie; w razie potrzeby uszczelnić pokrywę,

  - sprawdzić stan linek dławikowych oraz dokręcić śruby mocujące,

  - dokonać sprawdzenia pojemności kondensatora  oraz  regulacji obwodu rezonansowego, wg następujących wskazówek:

- regulacji  dokonuje  się przez zmianę  odczepów na uzwojeniu rezonansowym, mierząc jednocześnie napięcie sygnału w torze aż do uzyskania najwyższej jego wartości,

- pojemność kondensatora powinna wynosić 10 µF ± 10 %,

- impedancja dławika od strony toru powinna wynosić: dla dławików JLA 1302 i ZLB 0240 - 3,5 Ω, dla dławików JLA 1311 - 0,7 Ω, a dla dławików JLA 1351 - 0,5 Ω.

  - sprawdzić  asymetrię  prądów  trakcyjnych,  poprzez  pomiar  napięcia  stałego  na  zaciskach dławika,

  - w przypadku stwierdzenia złego stanu dławika torowego, w czasie dokonywanego przeglądu i badań, należy dokonać bezzwłocznej naprawy lub wymiany,

  - w razie konieczności dokonać malowania na kolor czarny.

- Podczas  przeglądu i napraw dławików torowych należy zachować ciągłość trakcyjnej  sieci powrotnej.

## § 34. Konserwacja nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego

1. Dokonać oględzin nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego, podczas których należy sprawdzić lampki kontrolne na pulpicie, stan przełączników i przycisków, stan plomb i zamknięć, stan liczników (rejestratorów), stan przyrządów pomiarowych (amperomierzy i woltomierzy).

## § 35. Przegląd nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego

1. Należy dokonać konserwacji nastawnicy, pulpitu nastawczego (jak w § 34), poszerzonej o sprawdzenie wszystkich elementów przełącznych oraz próbne uruchomienie liczników (rejestratorów).

2. Szczególna uwagę należy zwrócić na stan styków przycisków doraźnych tj. bocznikowania izolacji, kontroli rozprucia i sygnałów zastępczych; styki należy oczyścić z kurzu.

# Rozdział 9  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ BLOKADY LINIOWEJ

## § 36. Konserwacja urządzeń sbl

1. Należy dokonać zewnętrznych oględzin urządzeń sbl, podczas których należy:

- sprawdzić widoczność sygnałów sygnalizatorów,

- dokonać  zewnętrznych  oględzin   stanu  szaf  torowych  (kontenerów)  i  aparatury  oraz aparatury  w  nastawniach,  dławików  torowych  oraz  semaforów  odstępowych,  zwracając szczególną uwagę na  stan zabezpieczeń antywłamaniowych,

- przy  stosowaniu  izolowanych  i  bezzłączowych  obwodów  torowych  sprawdzić,  czy  przy zwieraniu toków szynowych semafor zmienia wskazania na "Stój”,

- dokonać  konserwacji  izolowanych  i  bezzłączowych  obwodów  torowych  według  zasad podanych w § 30.

## § 37. Przegląd i pomiary kontrolne urządzeń sbl

1. Należy dokonać przeglądu urządzeń sbl, a także wykonać pomiary kontrolne obwodów torowych, aparatury znajdującej się w szafach torowych  (kontenerach) i  w nastawniach oraz sprawdzić wielkość napięcia na żarówkach semafora.

2. W czasie dokonywania przeglądu urządzeń sbl należy oczyścić wnętrze szafy torowej z kurzu, sprawdzić ogólny stan zainstalowanej w niej aparatury oraz aparatury w nastawniach, dokręcić śruby i nakrętki zaciskowe elementów urządzeń, sprawdzić przymocowanie elementów do półek, ścian lub ramy (stojaka), stan wkładów bezpiecznikowych, zasuw wentylacyjnych, uszczelek w drzwiach szafy i ich lekkość zamykania, a także stan i działanie wyposażenia dodatkowego. Należy również sprawdzić właściwy stan uszynienia lub uziemienia szafy torowej (kontenera) oraz uszynienia masztu semafora.

3. Dla blokady typu E należy dokonać pomiarów następujących wartości:

  - napięcie zasilania szaf torowych oraz aparatury sbl w nastawniach (U = 230 V ±10%),

  - parametry  obwodów  torowych  wg  "Kart  -  instrukcji  obwodów  torowych  stosowanych  na PKP",

  - napięcie na żarówkach semafora – według § 23 ust.5.

# Rozdział 10  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA

## § 38. Konserwacja urządzeń i test sprzętu w centrum zdalnego sterowania

1. Należy dokonać sprawdzenia i ewentualnie korekty czasu systemowego, a także wykonać testy sprzętu w centrum zdalnego sterowania.

2. W ramach czynności wymienionych w ust. 1 należy sprawdzić stan drukarki i taśmy barwiącej a w razie potrzeby taśmę wymienić, dokonać konserwacji części mechanicznych drukarki oraz sprawdzenia prawidłowości jej pracy.

3. Czynności związane z konserwacją i sprawdzaniem urządzeń zdalnego sterowania należy wykonywać ściśle wg zaleceń zawartych w DTR i fabrycznych instrukcjach obsługi urządzeń.

4. Należy  dokonać  konserwacji  urządzeń  zdalnego  sterowania  w  centrum,  obejmującej  przede wszystkim:

- oględziny sterowników mikroprocesorowych i innych pakietów elektronicznych,

- sprawdzenia i konserwacje bloku wentylatorów,

- sprawdzenia napięć i tętnień zasilaczy.

5. Każdorazowo przy wymianie taśmy należy dokonać sprawdzenia i ewentualnie korekty zegara oraz oczyścić głowice i cały tor przenośny taśmy w magnetofonie rejestrującym rozmowy telefoniczne i radiowe w centrum zdalnego sterowania.

## § 39. Przegląd urządzeń zdalnego sterowania w centrum

1. Należy dokonać szczegółowego przeglądu urządzeń zdalnego sterowania w  centrum, podczas którego należy:

  - wykonać testy pakietów na stanowisku diagnostycznym,

  - sprawdzić i oczyścić złącza krawędziowe i złącza "WE/WY",

  - sprawdzić poprawność zamocowań mechanicznych,

  - sprawdzić częstotliwość pracy generatorów,

  - wykonać testy i regulacje monitorów,

  - dokonać oględzin klawiatury  łącznie ze sprawdzeniem działania klawiszy.

## § 40. Konserwacja urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych

1. Należy  wykonać  konserwację  urządzeń   zdalnego  sterowania  na  stanowiskach  sterowanych  (obiektowych), w ramach którego należy dokonać:

- oględzin i oczyszczenia pakietów, połączeń i magistrali,

- testowania poleceń i meldunków oraz współdziałania z przekaźnikami wykonawczymi,

- sprawdzenia zasilaczy.

## § 41. Przegląd urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych

1. Należy dokonać szczegółowego sprawdzenia urządzeń  zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych w zakresie jak dla urządzeń w centrum - patrz wskazówki techniczne w § 40.

# Rozdział 11  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA RUCHU NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

## § 42. Konserwacja urządzeń i aparatury ssp

1. Należy dokonać konserwacji urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i urządzeń zdalnej kontroli wg zasad podanych poniżej.

2. Dokonać konserwacji czujników torowych i urządzeń rozpoznania kierunku ELB:

- Przy  czujnikach  ELS-3  sprawdzić  ich  wyregulowanie  z  użyciem  sprawdzianu  działania, oczyścić je z opiłków oraz po zdjęciu pokrywy sprawdzić dokręcenie końcówek kablowych i zestyku hermetycznego, jak również całość magnesów.

- Przy sprawdzaniu czujników  ELS-6, sprawdzić położenie czujnika w  torze z  ewentualnym dokręceniem  i  zabezpieczeniem  śrub,  stan  oraz  czas  powrotu  dźwigni  i  poziom  oleju; nasmarować  łożyska  ślizgowe, a co  dwa lata  wymienić olej. W zależności od zużycia, wymianie   podlegają:   dźwignie,   sprężyny   płaskie   powrotu dźwigni,   pręt   sprężysty przełączający sprężyny kontaktowe, sprężyny kontaktowe, tłumik olejowy.

- Przy   czujnikach   CTI-3   sprawdzić   stan   obudowy,   mocowań,   przyłączy kablowych, dokręcenia     elementów  z  ewentualną  regulacją  położenia  głowicy  względem  górnej powierzchni  szyny  (w  przypadku  śladów  najazdu  obrzeża);  oczyścić  czujniki  z  opiłków; sprawdzić  stan  czystości  puszek  IVA  -  wyczyścić  wnętrze  z  kurzu  i  wilgoci;  sprawdzić przykręcenie końcówek do listew zaciskowych; wyregulować napięcia wyjść integratorów w zestawach ECT.

- Przy czujnikach EON-6, EOC-1, EOC-3 sprawdzić stan  obudowy,  łączników szynowych, instalacji i połączeń elektrycznych w tym linek połączeniowych i kabli, szczelność skrzyni i uszczelnień  przepustów  kablowych.  W  przypadku  stwierdzenia  niewłaściwego  działania należy dokonać sprawdzenia stref działania i czułości bocznikowania. W  przypadku  innych  czujników  zbiegi  konserwacyjne  przeprowadzać  zgodnie  z  DTR  i instrukcjami szczegółowymi.

- Przy urządzeniach rozpoznania kierunku ELB sprawdzić stan obudowy, przyłączy kablowych oraz docisków zestawów MEK.

3. Sprawdzić  działanie  sygnalizacji  świetlnej  i  dźwiękowej,  widoczność  sygnałów,  częstotliwość świecenia świateł migających oraz słyszalność sygnałów akustycznych.

4. Sprawdzić ciągłość uziemienia (uszynienia) szaf.

5. Sprawdzić działanie tarczy ostrzegawczej przejazdowej – wskaźnika Wk-WKD.

6. Sprawdzić działanie ssp przy obsłudze ręcznej.

7. Sprawdzić poprawność pracy urządzeń w szafach aparatowych i aparatowo-zasilających zwracając uwagę na:

- stan  obudów  i  osłon  na	listwach  zaciskowych  i  płytach  oraz  innych  częściach  gdzie występuje napięcie 230 V , a także przewodów uziemiających  poszczególne podzespoły,

- przed zimą i w zimie sprawdzić układ ogrzewania szafy.

Uwaga !  Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze w szafach ( w tym i wymianę podzespołów) należy bezwzględnie wykonywać przy wyłączonym napięciu stało- i zmiennnoprądowym.

8. Sprawdzić działanie urządzeń zasilających (poprawność  ładowania baterii, poziom elektrolitu i gęstość elektrolitu itp.) zgodnie z postanowieniami § 44 i odpowiednimi instrukcjami obsługi baterii akumulatorów.

9. Przy  sprawdzaniu pulpitu sygnalizacyjnego  samoczynnej sygnalizacji zbliżania sprawdzić styki przełączników, oczyścić żarówki i ich gniazda, dokręcić śruby i nakrętki.

## § 43. Przegląd urządzeń i aparatury ssp

1. Dokonać przeglądu aparatury i urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz przejazdów obsługiwanych z odległości.

2. Dokonać przeglądu czujników torowych, napędów rogatkowych, sygnalizatorów drogowych, szaf zgodnie z § 42.

3. Dokonać oceny stanu powłok malarskich. Przy sprawdzaniu wyrazistości kolorów i stanu powłok malarskich drągów rogatek,  sygnalizatorów  świetlnych, zespołów optyczno-akustycznych, szaf aparatowych i aparatowo-zasilających w zależności od potrzeb elementy należy oczyścić z kurzu i brudu, umyć, uzupełnić powłoki lub zakwalifikować urządzenie do malowania, ewentualnie do wymiany folii odblaskowej. Malowanie należy przeprowadzić wg. następujących zasad:

  - maszt sygnalizatora drogowego  w poprzeczne, naprzemienne pasy koloru  czerwonego  i białego o szerokości 30cm, pierwszy od dołu koloru czerwonego,

  - maszt tarczy ostrzegawczej przejazdowej w poprzeczne, naprzemienne pasy koloru czarnego i białego o szerokości 50cm, pierwszy od dołu koloru białego,

  - przednią stronę głowicy tarczy ostrzegawczej przejazdowej na kolor czarny z białą obwódką,

  - pozostałe elementy sygnalizatorów zgodnie z § 24 ust.3,

  - szafy aparatowe lub  aparatowo –  zasilające  na  kolor szary. W przypadku zastosowania urządzenia z inną kolorystyką należy je przemalować na kolor szary; jeżeli jest to niemożliwe ze względów technicznych to odnowić w kolorze zastosowanym przez producenta.

4.  Dokonać przeglądu tras kablowych, skrzynek, szaf i głowic kablowych.

# Rozdział 12  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH

## § 44. Konserwacja baterii akumulatorów

1. Należy wykonać konserwację akumulatorów, w ramach której należy:

  - we wszystkich bateriach (nastawczych, kontrolnych, agregatowych, do zasilania zastawek, bloków,  urządzeń  ssp  itp.)  dokonać  oględzin  zewnętrznych,  oczyszczenia,  pomiarów napięcia zarówno poszczególnych ogniw, jak i całej baterii, sprawdzenia gęstości elektrolitu poszczególnych akumulatorów oraz zmierzyć zdolność rozruchową baterii agregatu,

  - dokonać oględzin i  włączenia urządzeń wentylacyjnych  w pomieszczeniach  akumulatorni oraz w pomieszczeniach agregatów,

  - dokonać sprawdzenia stanu i działania prostowników do ładowania akumulatorów,

  - dokonać sprawdzenia stanu uziemienia baterii zgodnie z dokumentacją.

2. Wyniki pomiarów parametrów akumulatorów należy wpisać do książki kontroli baterii akumulatorów.

3. W pomieszczeniu akumulatorów kwasowych naczynia, podstawy (stojaki) i podłoga powinny być utrzymywane w stanie  suchym. Należy dokonywać okresowego smarowania stojaków olejem, aby nie ulegały niszczeniu przez kwas. Po oczyszczeniu i nasmarowaniu zacisków akumulatora należy je mocno dokręcić. Przewody i mostki należy oczyścić z nalotów i lekko nasmarować wazeliną lub olejem transformatorowym. Lustro elektrolitu powinno być utrzymane w granicach 10 mm ponad górną krawędź płyt lub powyżej znaku minimum na ogniwie. Jeżeli poziom elektrolitu obniżył się, to należy go uzupełnić dolewając wody destylowanej.

4. Przy utrzymaniu akumulatorów  zasadowych,  stojaki, skrzynki i ogniwa akumulatorowe  również należy utrzymywać w czystości i w stanie suchym. Zaciski, złącza i gołe przewody należy oczyścić  z nalotu, lekko posmarować wazeliną i dobrze dokręcić. Części gumowych i ebonitowych wazelinować nie wolno. Szczególnie dotyczy to gumowych uszczelek korka otworu do wlewania elektrolitu. Konieczne jest częste sprawdzanie uszczelek gumowych i wymiana uszkodzonych na nowe. W normalnej pracy akumulatora zasadowego powinny być szczelnie zamknięte otwory do wlewania elektrolitu, aby uniknąć szkodliwego wpływu powietrza. Otwory te otwiera się tylko przy oględzinach i w czasie szybkiego ładowania.

5. Przygotowanie  elektrolitu  kwasowego  do akumulatorów odbywa się  przez dolewanie wąskim strumieniem kwasu siarkowego do wody destylowanej w stosunku 1 litr kwasu stężonego (94%) na 3 litry wody. Po dokładnym wymieszaniu należy sprawdzić gęstość i w razie potrzeby dodać wody lub kwasu. Gęstość ta dla akumulatora kwasowego, w zależności od typu, wynosi od 1,18 do 1,21.

6. W akumulatorach zasadowych stosuje się jako elektrolit roztwór wodorotlenku potasu z wodą destylowaną, o gęstości od 1,19 do 1,21. Na litr wody bierze się 330 g wodorotlenku potasu, a po- nadto dodaje się 20 g wodorotlenku litu. Elektrolit do tych akumulatorów w stanie stałym przechowuje się w naczyniach żelaznych szczelnie zamkniętych. Roztwór elektrolitu należy przechowywać w czystych naczyniach żelaznych lub szklanych. Do mieszania używa się pałeczki żelaznej lub szklanej. Przed wlewaniem elektrolit powinien sklarować się przez pozostawienie go na czas od 3 do 6 godzin.

## § 45. Konserwacja tablic rozdzielczych

1. Należy wykonać konserwację tablic rozdzielczych, w ramach której należy dokonać:

  - sprawdzenia wszystkich tablic rozdzielczych wraz z wyposażeniem,

  - czyszczenia wszystkich styków i przełączników na tablicach rozdzielczych,

  - sprawdzenia działania wyłączników samoczynnych.

2. Drobne nieprawidłowości na tablicy rozdzielczej, jak obluzowanie bezpiecznika, zwarcie w oporach regulacyjnych i przełącznikach należy usunąć natychmiast.

# Rozdział 13  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO URZĄDZEŃ SRK

## § 46. Przegląd armatury kablowej

1. Należy dokonać przeglądu wszystkich skrzynek  kablowych, garnków  rozdzielczych, głowic i listew zaciskowych przy  napędach zwrotnicowych, głowicach sygnałowych, szafach torowych i przejazdowych itp. Należy sprawdzić zamocowanie nakrętek i końcówek przewodów oraz przykryw.

## § 47. Przegląd tras kablowych

1. Należy dokonać oględzin wszystkich tras  kablowych, w ramach których należy sprawdzić stan kanałów kablowych i przykryw oraz oznaczników trasy kabli.

## § 48. Przegląd kabli elektrycznych

1. Należy sprawdzić w kablach oporność izolacji żył między sobą i względem ziemi.

2. Sprawdzenia oporności izolacji żył należy dokonać na żyłach rezerwowych lub w przypadku ich braku  na  wypiętych  dowolnych  dwóch  żyłach.  Pomiarów  należy  dokonać megaomomierzem 500V -  1000 V. W przypadku, gdy oporność  żył między sobą lub ziemią w temperaturze  200C (±20C) ma wartość:

- poniżej 11,4 MΩkm dla przekroju znamionowego żył 1mm2 lub,

- poniżej 9,5 MΩkm dla przekroju znamionowego żył 1,5mm2, należy dokonać szczegółowego sprawdzenia kabla.

3. Pomiary kontrolne  kabli do urządzeń elektronicznych należy wykonywać stosując się  ściśle do zaleceń zawartych w DTR i fabrycznej instrukcji danego urządzenia, zwracając szczególną uwagę na nieprzekraczanie dopuszczalnych napięć probierczych.

4. W kablach łączących napędy elektryczne sprzężone należy sprawdzać wszystkie żyły.

5. Wyniki pomiarów należy zapisywać w metrykach kabli. Dopuszcza się wpisywanie wyników pomiarów do dokumentacji tworzonej na bazie programów informatycznych, w które są wyposażone mierniki do pomiarów rezystancji izolacji nowej generacji.

# Rozdział 14  KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ SRK WYŁĄCZONYCH Z EKSPLOATACJI

## § 49. Konserwacja i przeglądy urządzeń srk wyłączonych z eksploatacji

1. Do zakresu obsługi technicznej urządzeń wyłączonych z eksploatacji wchodzą te spośród zabiegów ujętych w instrukcji, które obejmują:

  - możliwe do zastosowania  na  danym  obiekcie zabiegi zabezpieczające urządzenia przed dewastacją,

  - zapewnienie prawidłowego umocowania, posadowienia urządzeń na fundamentach,

  - zabezpieczenie urządzeń przed wpływem warunków atmosferycznych, np. zabezpieczenie antykorozyjne, zapewnienie szczelności pokryw, obudów, itp.,

  - zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.

2. Na posterunkach ruchu zamkniętych dla potrzeb techniczno - ruchowych dla zamków zwrotnicowych i napędów zwrotnicowych zabudowanych w rozjazdach przejeżdżanych przez pociągi lub tabor manewrujący stosuje się obsługę techniczną jak dla urządzeń czynnych.

3. Włączenie  do eksploatacji urządzeń wyłączonych wcześniej  z eksploatacji może nastąpić po przeprowadzeniu zabiegów konserwacji  i  przeglądów, przewidzianych niniejszą instrukcją dla urządzeń czynnych, oraz ustaleniu przez diagnostę w czasie badań diagnostycznych warunków włączenia tych urządzeń.

4. Czasokresy przeprowadzania zabiegów dla urządzeń srk wyłączonych z eksploatacji określa Załącznik Nr 1.

### Załącznik Nr 1

do Instrukcji WKD A - 6

Częstotliwość podstawowych zabiegów konserwacji i przeglądów urządzeń srk

§§ instrukcji WKD A - 6 Nazwa urządzeń i wyszczególnienie wykonywanych robót Urządzenia czynne Urządzenia wyłączone z eksploatacji w zakresie § 49 Uwagi 23 Konserwacja sygnalizatorów świetlnych 1raz/6 mies. 1raz/rok 24. ust.1 ust.2-3 ust.4 ust.5 Przegląd sygnalizatorów świetlnych, w tym: konserwacja sygnalizatorów świetlnych ocena stanu powłok malarskich sprawdzanie obwodów świateł zabezpieczenie podstawy sygnalizatora przed korozją 1raz/rok 1raz/2 lata 1raz/rok 1raz/5lat 1raz/rok 1 1 25 Przegląd zamka trzpieniowego, zamka wykolejnicowego oraz spony iglicowej 1raz/rok 1raz/rok 3 26 ust.1-3 ust.4 Konserwacja przekaźników Konserwacja przekaźników typu zamkniętego 1raz/3 mies. Konserwacja przekaźników typu otwartego 1raz/3 mies. 27 Przegląd przekaźników 1raz/5-12 lat 3 28 Konserwacja elektrycznych napędów zwrotnicowych 1raz/1 mies. 29 ust. 1-8 ust. 9-10 ust. 11-13 Przegląd elektrycznych napędów zwrotnicowych, w tym: Sprawdzenie sił nastawczych w elektrycznych napędach zwrotnicowych – w torach głównych , w torach bocznych - dotyczy również napędów wykolejnicowych) Przegląd napędu Przegląd układów napędowych w tym pomiar sił trzymania 1raz/3 mies. 1raz/6 mies. 1raz/rok 1raz/2lata 1raz/rok 2 3 1 30 Konserwacja układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów 1raz/1 mies. 3 31 Przegląd układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów (wiosną i jesienią) 1raz/6mies. 1raz/rok 3 32 Przegląd szaf torowych (kontenerów) 1raz/6 mies. 1raz/rok 3 33 Przegląd dławików torowych 1raz/rok 1raz/rok 3 34 Konserwacja nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego 1raz/1 mies. 1 raz/rok 3 35 Przegląd nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego 1raz/rok 1raz/rok 3 36 Konserwacja urządzeń sbl 1raz/1 mies. 37 ust.1-3 Przegląd i pomiary kontrolne sbl 1raz/3mies. 1raz/rok 3 38 ust.1-5 Konserwacja urządzeń i test sprzętu w centrum zdalnego sterowania 1raz/1 mies. 39 Przegląd urządzeń zdalnego sterowania w centrum 1raz/rok 1raz/rok 1 40 Konserwacja urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych 1raz/1 mies. 41 Przegląd urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych 1raz/rok 1raz/rok 1 42 Konserwacja urządzeń i aparatury ssp 1raz/1 mies. 43 Przegląd urządzeń i aparatury ssp 1raz/6mies 1raz/rok 3 44 Konserwacja baterii akumulatorów 1raz/1 mies. 4 45 Konserwacja tablic rozdzielczych 1raz/3mies 1raz/rok 4 46 Przegląd armatury kablowej 1raz/rok 1raz/rok 1 47 Przegląd tras kablowych 1raz/rok 1raz/rok 1 48 Przegląd kabli elektrycznych 1raz/rok 1

Zaleca się taką organizację zabiegów konserwacji i przeglądów, by pomiary, testy, próby funkcjonalne i sprawdzenia z nich wynikające synchronizować z planowanymi badaniami diagnostycznymi. Liczby podane w kolumnie „Uwagi” oznaczają zalecenie przeprowadzenia konserwacji lub przeglądu w terminie zsynchronizowanym z obowiązującym cyklem badań diagnostycznych:

1 - zgodnym z czasookresem zabiegu konserwacji lub przeglądu,

2 - wynikającym z technicznego badania rozjazdów, w przypadku udziału w badaniach diagnosty pomiary wykonuje tenże diagnosta,

3 – 1 raz/rok,

4 -  wynikającym z rocznego harmonogramu badań diagnostycznych zasilanych urządzeń.

Uwaga: Konserwacje i przeglądy urządzeń srk nie ujętych w niniejszej instrukcji należy na podstawie §8 ust. 10 przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR dla tych urządzeń

………………………………………

(stempel jednostki organizacyjnej)

Działka .. . . . . . . . . . . . . . . . .

### Załącznik nr 2

do Instrukcji WKD A - 6

Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na rok ………..

Lp.	Miejsce wykonywania konserwacji lub prze- glądu

Nr §§ wg. WKD A - 6 do realizacji w okresie roku wykonywane:

nie rza-

Zabiegi konserwacji i przeglądów wg Ie-12 (E-24) wykonywane rzadziej niż 1 raz /miesiąc w rozbiciu na poszczególne miesiące.

[nr § Ie-12(E-24) / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w miesiącu]

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

dziej niż

1raz/mies.

rzadziej niż

1raz/miesiąc

1	2	4	5	6

Uwaga:

Czynności związane z konserwacją i przeglądami urządzeń wewnętrznych należy wykonać w miesiącach od października do marca.

Czynności związane z konserwacją i przeglądami urządzeń zewnętrznych należy wykonać w miesiącach od kwietnia do września.

### Załącznik nr 3

do Instrukcji WKD A - 6

( stempel jednostki organizacyjnej )

.................................................................

Działka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harmonogram zabiegów konserwacyjnych i przeglądów

urządzeń sterowania ruchem kolejowym  na miesiąc …………. w roku ………………

| Lp. | Miejsce wykonywania konserwacji i przeglądów | Nr. §§ wg.WKD A – 6 | Realizacja zabiegów konserwacji i przeglądów wg. WKD A – 6 w poszczególnych dniach miesiąca [ nr. § WKD A – 6 / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w danym dniu ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

Kierujący zespołem ds. automatyki wypełnia kolumny 1 – 3.

Automatyk wypełnia kolumnę 4 wpisując paragrafy określające wykonane w danym dniu konserwacje lub przeglądy oraz ich ilość - a(/a),

Automatyk odpowiedzialny za urządzenia w przypadku nie wykonania konserwacji lub przeglądów wyszczególnionych w harmonogramie miesięcznym wpisuje na jego odwrocie:

- numer paragrafu określającego nie wykonaną czynność konserwacji lub przeglądu,

- przyczynę niewykonania czynności konserwacji lub przeglądu,

- datę uzyskania od naczelnika sekcji prolongaty terminu ich wykonania.

( stempel jednostki organizacyjnej )

.................................................................

Działka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harmonogram zabiegów konserwacyjnych i przeglądów

urządzeń sterowania ruchem kolejowym  na miesiąc …………. w roku ………………

| Lp. | Miejsce wykonywania konserwacji i przeglądów | Nr. §§ wg.WKD A – 6 | Realizacja zabiegów konserwacji i przeglądów wg. WKD A – 6 w poszczególnych dniach miesiąca [ nr. § WKD A – 6 / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w danym dniu ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

Kierujący zespołem ds. automatyki wypełnia kolumny 1 – 3.

Automatyk wypełnia kolumnę 4 wpisując paragrafy określające wykonane w danym dniu konserwacje lub przeglądy oraz ich ilość - a(/a),

Automatyk odpowiedzialny za urządzenia w przypadku nie wykonania konserwacji lub przeglądów wyszczególnionych w harmonogramie miesięcznym wpisuje na jego odwrocie:

- numer paragrafu określającego nie wykonaną czynność konserwacji lub przeglądu,

- przyczynę niewykonania czynności konserwacji lub przeglądu,

- datę uzyskania od naczelnika sekcji prolongaty terminu ich wykonania.

### Załącznik nr 4

do Instrukcji WKD A - 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stempel jednostki organizacyjnej)

Działka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyciąg z Harmonogramu napraw bieżących urządzeń srk na rok ……

| Lp. | Miejsce wykonania naprawy | Zakres naprawy | Niezbędne materiały | Termin wykonania naprawy | System wykonania naprawy (zlecony/własny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(podpis kierującego zespołem ds. automatyki)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stempel jednostki organizacyjnej)

Działka .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Metryka kabla …………………..

### Załącznik Nr 5

do Instrukcji WKD A - 6

(oznaczenie kabla)

położonego od .................................................................... do ...............................................

Stacja lub szlak

Przeznaczenie kabla

Sposób ułożenia

Cecha i ilość żył kabla

Długość

/m/

Rok uło-

żenia

Ilość muf przeloto- wych

Uwagi

Normalna wartość oporności izolacji kabla danej długości ........................................................ oporność pętli .................................. omów dla ....................................................................... pojemność robocza ..........................................

Nr żył lub par

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Data

..............

Izolacja

[MΩ]

Dane o uszkodzeniu kabla

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

### Załącznik Nr 6

do Instrukcji WKD A - 6

(stempel jednostki organizacyjnej)
Działka

Książka kontroli baterii akumulatorów

przeznaczenie baterii

miejsce ustawienia

data zabudowy	   typ akumulatora .

| Nr kolejny celi | Napi ecie [V] | Gęstość [g/cm ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 do n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis |  |  |  |  |  |  |  |

automatyk (podpis)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stempel jednostki organizacyjnej)

Działka .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Książka

kontroli obwodów torowych

### Załącznik Nr 7

do Instrukcji WKD A - 6

Tor stacyjny nr ........................................................................................................................ Obwód torowy nr ....................................   długość  ..............................................................

Data		Typ i numer przekaźnika

Dla każdego obwodu torowego należy przeznaczyć w książce osobną stronicę.

Napięcie na

zaciskach

przekaźnika

Napięcie na zaciskach prze- kaźnika po wyregulowaniu

Stan obwodu torowego

Podpis mistrza        au- tomatyki lub wyznaczonego przez niego au-

tomatyka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stempel jednostki organizacyjnej)

Działka .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Książka

kontroli obwodów świateł

### Załącznik Nr 8

do Instrukcji WKD A - 6

Oznaczenie sygnalizatora ......................................, rodzaj sygnalizatora

...........................................................

Lokalizacja: (nazwa posterunku ruchu, szlaku)  ........................................., (nr toru) …………………,

(km) ……

Data	Komora

światła

Dla każdego badanego sygnalizatora należy przeznaczyć w książce osobną stronicę.Napięcie na ża- rówce sygna- łowej

Napięcie na ża- rówce sygna- łowej po wyre- gulowaniu

Wygaszenie sygnału zezwalającego po wy- jęciu każdej z żaró- wek obwodu świateł sprzężonych i wy- świetlenie sygnału zabraniającego (TAK, NIE)

Podpis  automatyka

### Załącznik Nr 9

do Instrukcji WKD A-6

Wykaz zabudowanych przekaźników podlegających obsłudze technicznej OTP

| Lp | Typ prze –kaźni-ka | Ozna- czenie funk- cjona-lne | Lokali- zacja (Nr sto- jaka, szafy) | Nr fabr | Data następnej OTP (m,r) | Podpis automa- tyka wy- mieniają-cego | Nr fabr | Data następnej OTP (m,r) | Podpis automa- tyka wy- mieniają-cego | Nr fabr. | Data następnej OTP (m,r) | Podpis automa- tyka wy- mieniają-cego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# WYKAZ ZMIAN

| L.p. | Nr Zarządzenia wprowadzającego zmianę | Zmiana dotyczy | Zmiana obowiązuje od dnia | Czytelny podpis pracownika wprowadzającego zmianę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozdział | § | ust./p-t |  |  |

UWAGI I NOTATKI: